# Technische Informatik 2012

Konrad Froitzheim

Cables and Connectors - that is what computer architecture is about

[C.Gordon Bell]

# Formales

## Termine:

Vorlesung:	Montag		11:00 - 12:30, HUM-1115

Donnerstag	11:00 - 12:30, HUM-1115, Woche 1

Übungen

## Dramatis Personae:

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

Professur Betriebssysteme und Kommunikationstechnologien

frz (at) informatik.tu-freiberg.de

Frank Gommlich: gommlich(at)informatik.tu-freiberg.de

Vorlesungsunterlagen (kein Scriptum):

http://ara.informatik.tu-freiberg.de/Vorlesungen/TI2012.doc

Prüfung: Klausur in der vorlesungsfreien Zeit

Diese Unterlagen zur Vorlesung sind weder ein Skriptum noch sind sie zur Prüfungsvorbereitung geeignet.

Ohne das gesprochene Wort in der Vorlesung sind sie unvollständig und können sich sogar als irreführend erweisen.

Sie dienen dem Vortragenden als Gedächtnisstütze und den Hörern als Gerüst für die notwendigen Vorlesungsnotizen.

Zur Prüfungsvorbereitung ist die intensive Lektüre der Fachliteratur unumgänglich.

# Literatur

50 Years of Computing; IEEE Computer, 10/96

Black, U.: ATM: Foundation for Broadband Networks; Prentice Hall, 1995.

Brinkschulte, U., Ungerer, T.: Mikrocontroller und Microprozessoren; 2002.

Carne, E.B.: Telecommunications Primer; Prentice Hall, 1999.

Foster, C.: Computer Architecture; Academic Press, New York

Froitzheim, K.: Multimediale Kommunikationsdienste, 1996.

Häckelmann, H.: Kommunikationssysteme; Springer, 2000.

Halsall, F.: Computer Networks …; Addison-Wesley, 2005.

Patterson, D., Hennessy, J.: Computer Organization and Design, 2008.

Rauschmayer, D.J.: ADSL/VDSL Principles; Indianapolis, 1999.

Schiller, J.: Mobilkommunikation; München, 2000.

Stokes, J.: Inside the Machine; San Francisco, 2006.

tecCHANNEL: Prozessortechnologie; München, 2004.

# Inhaltsübersicht

0. Wiederholung: Nachrichten und Zahlen

0.1 Informationsbegriff

0.2 Zahldarstellung

0.3 Rechnen

1. Leiten

1.1 Leitungseigenschaften

1.2 Übertragungsmedien

1.3 Signalbildung und Modulation

1.4 Multiplex

1.5 Digitale Kanäle

1.6 Asynchrone Rahmenübertragung

1.7 Lokale Netzwerke

2. Schalten (WH)

2.1 Transistoren, Gates

2.2 Rechnen und Speichern

3. Rechneraufbau

3.1 Funktionseinheiten: Speicher, Prozessor, Bus, …

3.2 Registertransfer

3.3 Hardware/Software-Interface und Timing

3.4 Compiler

3.5 Assembler

3.6 Taxonomien

4. Instruktionssätze

4.1 Adressierung und Operanden

4.2 Operationen

4.3 CISC

4.4 RISC

5. Pipelines

5.1 Instruktionen laden

5.2 Branch prediction und EPIC

3.2 Ausführung

5.4 Superskalare Architekturen

6. Speicherarchitektur

6.1 Hauptspeicher

6.2 Bridges

6.3 Caches

6.4 Virtueller Speicher

6.5 Plattenspeicher

# 0. Nachrichten und Zahlen

## 0.1 Informationsbegriff

Shannon, 1948:

- Definition als mathematische Größe

Nachrichtenquelle

- Nachrichten mit Wahrscheinlichkeit p

- Wahrscheinlichkeit bestimmt Informationsgehalt

Definition: Entropie H = -ld p bit

Beispiel Münzwurf

- Ereignisse Kopf und Zahl

- p(Kopf) = 1/2, p(Zahl) = 1/2

=> H(Kopf) = -ld 1/2 bit = ld 2 = 1 bit

Beispiel Würfel

- Ereignisse 1, 2, 3, 4, 5, 6

- p(i) = 1/6

=> H("3") = -ld 1/6 bit = 2,58… bit

Wahrscheinlichkeit einer Symbolfolge s1s2…sn

- Symbole haben Wahrscheinlichkeit p(si) = pi

- p = p(s1)*p(s2)*…p(sn)

- p("the") = 0,076 * 0,042 * 0,102 = 3,25584 * 10-4

Entropie einer Nachricht: H = - ld p [bit]

- H("the") = 11,6 bits

Wahrscheinlichkeit p(si)

- allein ≠ im Kontext

- p(si='h') = 0,042				=> H('the') = 11,6 bits

- p(si='h' | si-1 = 't') = 0,307		=> H('the') = 6,5 bits

Informationsrate in

- englische Buchstaben:	4,76 bit/Buchstabe

- englischem Text:			4,14 bit/Buchstabe

- englischem Text:			9,7 bit/Wort,  ~ 2 bit/Buchstabe

Satz von der rauschfreien Quellkodierung

- H(N) = x bit =>  Kode K mit LängeK(N) = x Bits

- Mittlere Kodelänge kann Entropie annähern

Kode = Nachricht + Redundanz

Übertragung

Quellkodierung reduziert ungewollte Redundanz

Sicherheitskodierung verhindert Mithören

Kanalkodierung (Fehlerkontrollkodes) gegen Störungen

Kanalkapazität

Satz [Shannon]

Für jeden Kanal mit Kanalkapazität C existieren Kodes, so daß in diesem Kanal Informationen mit einer Rate kleiner C übertragen werden können mit beliebig kleinem Fehler.

- Existenzbeweis

Coderate = Anzahl Nachrichten / Anzahl Symbole im Code

Hamming: Error Detecting and Error Correcting Codes  [1950]

- konstruktiver Ansatz

- kombinatorische Codes

- z.B. Parity

Hamming-Abstand

- Anzahl Elemente, in denen Codeworte v und w unterschiedlich

Kommunikation [Shannon, Weaver]:

- Lebewesen oder Maschine beeinlußt anderes Lebewesen oder Maschine

- technisches Problem

- semantisches Problem (Symbole und ihre Bedeutung)

- Effektivitäts-Problem (Einfluß der Bedeutung)

Speziell: Datenaustausch

- über immaterielle Träger

- größere Distanzen

- zwischen Mensch und/oder Maschine

Immaterielle Träger

- Energieflüsse, z.B. elektromagnetische Wellen

- kein CD- oder Diskettentransport

## 0.1 Zahldarstellung

### 0.1.1 Ganze Zahlen

Polyadisches Zahlsystem

-

- 0 ≤ ai < B

- Basis 10: 1492 = 2*100 + 9*10 + 4*100 + 1*1000

- Basis 2: 	1492 = 1*1024+0*512+1*256+1*128+1*64

+0*32+1*16+0*8+1*4+0*2+0*1 = 10111010100

- Basis 16:	1492 = $5D4 = 5*256 + 13 * 16 + 4 * 1

Zahlenbereich

- 10 Bit => 0..1023 = 						1 'Kilo' -1

- 20 Bit => 0..1024*1024-1 = 				1 'Mega' -1

- 32 Bit => 0..4 294 967 295 (232-1) = 	4 'Giga' - 1

negative Zahlen?

Vorzeichen-Betrag (sign-magnitude)

- 1 Bit Vorzeichen

- höchstes Bit

- 8 Bit (256 Werte): -127..127

- komplexe Rechenregeln

Stellenkomplement

- jede Stelle 'negieren': 0->1, 1->0

- 00111111 = 63

- 11000000 = -63

- negative Null: 00000000 und 11111111

- -127..0,0..127

- besondere Rechenregeln

Basiskomplement

- jede Stelle negieren, 1 addieren

- 00111111 = 63

- 11000000+1= 11000001= -63

- nur eine Null

- Umrechnung macht mehr Arbeit

- Rechenregeln einfach

### 0.1.2 Rationale und Reelle Zahlen

Rationale Zahlen

- Brüche: 1/2, 1/3, …

- Dezimalschreibweise ggg,ddd: 0,5; 12,625

- evtl unendlich viele Stellen: 16/3

- ggggg,ddddd… : 1,3333333333333333333333...

- ggg,ddd = ggg + 0,ddd

- ganzzahliger Teil + Bruchteil

Näherungsdarstellung von reellen Zahlen

-   3,1415926

-  1,414213562

- wann sind diese Fehler nicht katastrophal?

=> numerische Mathematik

Normalisieren

- ggg,ddd = 0,gggddd * 103

- 1,34567 = 0,134567 * 101

- 0,012345 = 0,12345 * 10-1

- 0,0000001 = 0,1 * 10-6

Floating-Point Zahlen

- 0 ≤ Mantisse < 1

- 10exp "Exponent"

- Vorzeichen

Trick

- normalisieren => 0,10111010101010 *2exp

- erstes Bit immer = 1 => weglassen

typische Formate

- ANSI/IEEE 754-1985

- single: 32 bit - 23 bit Mantisse, 8 bit Exponent

- double: 64 bit - 52 bit Mantisse, 11 bit Exponent

- extended: 80 bit

## 0.2 Rechnen

Addieren im Zehnersystem

- stellenweise addieren			Übertrag

1513							1523

+	2112						+	2192

3625							3715

- Rechenregeln für Übertrag

  - 7+8 = 5, Übertrag 1

  - 5+5 = 0, Übertrag 1

Binärer Fall

- stellenweise addieren

01001010

+	00101111

01111001

- Rechenregeln einfach: 0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0, Übertrag 1

Beschränkte Stellenzahl

- größte darstellbare Zahl

- Ergebnis grösser: Überlauf

11001010

+	10101111

01111001

- eventuell negative Zahl

01001010

+	01101111

10111001

Subtrahieren

- Komplement addieren: a-b = a+(-b)

- besondere Regeln zur Ergebnisinterpretation

Multiplikation

Primitives Verfahren

- Multiplikand * Multiplikator

1. erg auf Null setzen

2. erg = erg + Multiplikand

3. Multiplikator um 1 herunterzählen

4. falls Multiplikator > 0: weiter mit 2

Sonderfall

- Verschieben um eine Stelle, Null nachziehen

=> Multiplikation mit Stellenwert

Multiplizieren

- Multiplikand * Multiplikator

1. i auf Eins setzen

2. Addieren von (Multiplikand * Stelle i des Multiplikators)

3. Verschieben des Multiplikanden (mit Stellenwert multiplizieren)

4. i hochzählen

5. weiter mit 2, falls i ≤ Stellenzahl Multiplikator

- im Zehnersystem:

1214 	*	211

1214

12140

+			242800

256154

Trick:

- Multiplikator in jedem Schritt eine Stelle nach rechts schieben

- letzte Stelle in Schritt 2 verwenden

binär Multiplizieren

- ShiftLeft = Multiplikation mit 2

- Stellen nur 0 oder 1 => Multiplikand addieren oder nicht

Verfahren

1. Ergebnis = 0; i = 0; a = Multiplikand; b = Multiplikator

2. falls letzte Stelle von b = 1: Ergebnis = Ergebnis + a

3. ShiftLeft(a), ShiftRight(b)

4. Falls b>0 : weiter mit 2

Beispiel: 12 * 5

Iteration		a					b					erg

0			0000 1100			0000 0101				0000 0000

+	0000 1100

1			0001 1000			0000 0010				0000 1100

nix tun

2			0011 0000			0000 0001				0000 1100

+	0011 0000

3			0110 0000			0000 0000				0011 1100

# 1. Leiten

## 1.1 Leitungseigenschaften

Physikalisches Signal zur Darstellung von Datensymbolen:

-	Schallwellen

-	Licht

-	elektrischer Strom & Spannung

-	Mikrowellen

Transport über einen Übertragungskanal

-	Luft

- Draht, Telefonleitung

-	Lichtleiter für Lichtimpulse

-	Funkkanal für Radiosignale

Eigenschaften des Kanales

- Wellenwiderstand und Reflexion

- Laufzeit

- Wellengleichung und Phasengang

- Dämpfung

- Bandbreite

Jedes periodische Signal kann dargestellt werden als

- Summe von Sinus und Cosinus [Joseph Fourier, 1822]

- a0, an, bn sind die Fourierkoeffizienten

- Berechnung mittels Fourieranalyse

- a0 ist der Gleichstromanteil

Signal und Frequenzspektrum

Übertragungsleitung als Filter

- dämpft unterschiedliche Frequenzen verschieden

- Hochpass, Tiefpass, Bandpass

- Verzögerungswirkung auf Frequenzen

- Reaktion auf Phasen

Lineare Schaltkreise und Sinuswellen

- verändern Frequenzen nicht

- können relative Amplituden ändern

- können relative Phase verschieben

### sin(x+π/4) + 1/3 sin(3x) + 1/5 sin(5x)			sin(x) + 1/3 sin(3x) + 1/5 sin(5x)

Effekte bei der Übertragung 				0    1    0    0    0    0    1   0   0

Originalsignal

Dämpfung

Bandbreitenbeschränkung

Verzögerung

Rauschen

Übertragungsfehler!				     0    1    1    0    0    0    1   0   0

### 1.1.1 Wellenwiderstand und Reflektionen

Wellenwiderstand

- Ohmsches Gesetz: R = U/I

- Widerstand R nur wenn U und I sich 'langsam' ändern

- Impedanz Z = U/I

- frequenzspezifisch

- Eigenschaft des Übertragungsmediums

Unendlich lange Leitung bietet am Eingang Wellenwiderstand Zw

Leitungseigenschaft ZW=Uin/Iin

Reflektion durch abrupte Änderung des Wellenwiderstandes

- Bsp. Schall an der Grenze Luft-Wasser

- Bsp. Koaxialkabel mit verschiedenen Geometrien

Leitung abschneiden

- abgeschnittenen Teil ersetzen durch einen Widerstand ZT

- Termination (Abschluss)

ZT <> ZW  Rückwirkungen auf den Eingang, sogenannte Reflektionen

Abschlußwiderstand ZT

- absorbiert gesamte Energie <=> ZT=ZW

- z.B. Thinnet 50Ω

### 1.1.2  Laufzeit

Lichtgeschwindigkeit c : obere Grenze ~ 299.792,458 km/sec

- Ausbreitungsgeschwindigkeit auf Leitungen < c

- Signal im Kabel ca. 200.000 km/sec

- Schall 0,343 km/sec, Erdbebenwellen 8 km/sec

Signalverzögerung beim Telefonieren über Satelliten:

Zusätzliche Verzögerungen im Vermittlungsrechner

Medium wird Speicher

- 5000 km => Laufzeit 25 ms

- 64 kbit/s => 1600 bit

- 2 Mbit/s => 50000 bit

Probleme bei paralleler Datenübertragung

- Adern gleich lang und gleich schnell?

- 20 cm Draht = 1 Nanosekunde

- Skewing: störende Laufzeitunterschiede

- Taktflanke trifft eventuell nicht immer die Mitte des Datenbits

- siehe z.B. PCIe

### 1.1.3  Wellengleichung und Phasengang

Signalamplitude zur Zeit t am Ort d:

a(t,d) = A*cos (2π(f *t - d/) ) = A*cos()

Phase  für ein bestimmtes to und do auf einer Leitung:

-  = Phase = 2π ( f*t -  d/ ) = (f,t,d)

- Ausbreitungsgeschwindigkeit c, Wellenlänge  f = c/(

Phasengang linear: frequenzunabhängiger Einfluß auf

- Wellenlänge, Geschwindigkeit

Linear in f:

Nicht linear in f:

- höhere Frequenzen breiten sich langsamer aus ( wird kleiner)

Frequenzabhängige Laufzeit (Dispersion)

- führt zu Verzerrungen und Intersymbolinterferenz

- Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit

- Kompensierung (Equalization)

### 1.1.4  Dämpfung

Abschwächung des Signals

Ohmscher Verluste

Skin Effekt

- höhere Frequenz => Selbstinduktion

- höhere Impedanz im Kern

- Strom fließt auf der Oberfläche (=> weniger leitende Fläche)

- erhöhte Abstrahlung

Dielektrischer Verluste

- isolierte Drähte bilden 'Kondensator'

- Energieverlust durch den Isolator

Abstrahlungsverluste

Reflexionen

Dämpfung G = 10 log(Pin/Pout) = 20 log(Uin/Uout) [dB]

- additive Eigenschaft einzelner Leitungsabschnitte

- exponentiell in der Entfernung

- Referenzpegel von 1mV

Frequenzabhängige Dämpfung => Filter, lineare Verzerrung

- Korrektur mit Equalizer

### 1.1.5  Bandbreite

Band: Intervall zwischen unterer und oberer Grenzfrequenz

- dazwischen einigermaßen gleichmäßige Dämpfung

- linearer Phasengang

Beispiel Telefonverbindung:

Begrenzung nicht ideal

- keine vertikalen Flanken

- Abschneidefrequenzen festlegen

- breiteres Frequenzband reservieren

Einfluß der Bandbreite auf digitales Signal

Signal mit 2000 bit/s

Bandbreite 500 Hz

Bandbreite 900 Hz

Bandbreite 1300 Hz

Bandbreite 1700 Hz

Bandbreite 2500 Hz

Bandbreite 4000 Hz

### 1.1.6 Störspannung (Rauschen)

Einschaltspitzen

- Elektrogeräte, Funkenbildung

Übersprechen

- zwischen Kabeln in einem Kabelkanal

- zwischen Adern im Flachbandkabel

- Funkfrequenzen

Thermisches Rauschen

- Kühlen von Leitungen

- Halbleiterrauschen

Reflexionen

Störpegel gemessen in dBmV

Signalstörung

- transient: stochastischer Prozeß

- permanent: weisses Rauschen

- Impulsstörungen

## 1.2 Übertragungsmedien

### 1.2.1 Stromleiter = Kupferkabel

Leiter meist aus Kupfer

- früher teuer

Isolation aus Polyäthylen oder PVC

- früher Papier oder Holzmark

- Luftleitungen an Telegraphenmasten

Preisgünstig für kurze Entfernungen oder kleine Datenraten

Relativ hoher Wellenwiderstand

-	Twisted Pair			0,9 mm		120 Ω			???? dB/mile

-	Telefonfreileitung		2,7 mm		600 Ω			1 dB/mile

-	FM Bandkabel						300 Ω

-	angenehm für den Leitungstreiber

Vieladrig für grössere Installationen

Wenig oder keine Abschirmung

Verdrillt

- Reduktion der Abstrahlung (twisted pair)

- Störungen wirken auf beide Adern gleich

-	Feld der Doppelader nimmt ab mit 1/R2

Geschwindigkeit 130 - 200 Mm/s

• Besonderheiten der Verdrillung

-	Verdrillungslänge << Wellenlänge

- in Mehrfachkabeln unterschiedliche Verdrillungslänge

Unshielded Twisted Pair (UTP)

- 26 American Wire Gauge ~ 0,4 mm

- 19 AWG ~ 0,9 mm

Kategorieeinteilung in USA

| CAT 1 | Sprache, langsame Daten | bis 56 kbit/s |
| --- | --- | --- |
| CAT 2 | Daten bis 1 Mbit/s |  |
| CAT 3 | bis 16 MHz | 10BaseT, 4 Mbit/s Tokenring |
| CAT 4 | bis 20 MHz | 16 Mbit/s Tokenring |
| CAT 5 | bis 100 MHz | 100BaseT, ATM |
| CAT 6 | bis 250 MHz | Gigabit EN |

#### Koaxial-Kabel

Antennenkabel, Ethernet

Wellenwiderstand 50 Ω oder 75 Ω, 200 - 240 Mm/s

Kennzeichnung: Verhältnis Innenleiter/Außenleiter 2,6/9,5 [mm]

Widerstandsverluste wachsen mit Wurzel der Frequenz => 2 bis 10 GHz

Signalausbreitung im Dielektrikum zwischen den Leitern

metallische Ummantelung gegen Störung und Abstrahlung

- Aussenfeld vernachlässigbar

- reduziert Überprechen drastisch

- unter 100 kHz unwirksam

#### Hohlleiter (Waveguide)

vgl. 'Gartenschlauch-Telefon'

Metallischer Hohlkörper

- gefüllt mit Luft oder Stickstoff

- rund, elliptisch oder rechteckig

Geführte Ausbreitung

- elektromagnetische Wellen

- sehr hohe Frequenzen (Mikrowellen)

- fortlaufende Reflektion

- hohe Energien

Auch als Zuleitungen für Mastantennen

2GHz - 110 GHz

### 1.2.2 Lichtwellenleiter

Licht als Datenträger

Intensitätsmodulation

- meist dreiwertig

Glas oder Plastik als Leiter

Komplexe Handhabung

- spleißen

- Endstücke konfektionieren

- biegen und brechen

Gute Störsicherheit

Sender

- LEDs oder Laserdioden

Empfänger

- Photodioden

- Phototransistor

Erbium-Glas verstärkt

Allgemeine Funktion

Multimode Glasfaser mit Stufenindex

- Brechung oder Reflexion beim Übergang Kern zu Hülle

- Kern und Hülle aus Glas

- Hülle mit niedrigerem Brechungsindex

- Absorption durch Mantel.

- Unterschiedliche Pfadlänge.

- Kern 50–125 µm, Hülle 125–500 µm

Multimode Glasfaser mit Gradientenindex

Monomode Glasfaser (single mode)

- Fernleitungen für Telefongespräche …

- Kernradius ≈ Wellenlänge, 3–10 µ

- gleiche Pfadlänge für alle Photonen

- (Amplituden-)Modulation mit bis zu 50 GHz

- Wellenlängen 850, 1300 oder 1500 nm.

Dämpfungsvergleich

Glasfaserdämpfung komplexer

Dämpfung in Glasfasern

- Absorption (thermisches Rauschen, Verunreinigungen)

- Streuung (lokale Änderungen im Brechungsindex)

(vgl. blauer Himmel bei Sonnenschein)

Rayleigh Streuungs-Grenze abhängig von 

- Spleißstellen und Biegungen

Absorption und Streuung können unterschiedliche Vorzeichen haben

- gegenseitiges Aufheben

- Lokale Minima (1,3 µm und 1,45 µm)

- besondere Profile des Brechungsindex

Optischer Verstärker

- 1987 Erbium-dotierte Glasfaser [Univ. Southampton]

- Erbium-Ionen mit Laser (1,48 µm) in metastabilen Zustand bringen

- spontane Rückkehr mit diffuser Photonenabgabe

- Signalphotonen regen sofortige Rückkehr an

- Photonenabgabe in Richtung des Signalphotons

### 1.2.3 Funk

Reduzierte Zuverlässigkeit:

- Wetterverhältnisse (Schnee, Regen)

- Atmosphärische Störungen

- Mehrwegausbreitung

- Abschattung

Störungen bei der Ausbreitung des Funksignales

- Reflexion, Beugung

Problem

- Mehrwegausbreitung => Signal verwaschen

- andere Funksignale überlagern dauerhaft

Spread Spectrum [Hedy Lamarr, 1941]

- Mehrfaches Frequenzband verwenden

- Signal schmalbandig kodieren

- auf Trägerfrequenz aufmodulieren

- Trägerfrequenz in Sekundenbruchteilen wechseln

- Frequenz-Sequenz aus Pseudozufallsfolge

- Spreizen des Signales

Frequency Hopping (FHSS)

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

- digitale (pseudo-Zufall) Bit-Sequenz pro Datenbit

- Empfänger 'sucht' Bit Sequenzen

Terrestrischer Funk

- Betriebsfunk

- Öffentliche Mobilfunknetze (GSM 900 und 1800 MHz)

- Rundfunk, Fernsehen

Ausbreitung

- entlang der Erdoberfläche bis 700 km

- reflektiert an Erde und Ionosphäre bis 7000 km

Mikrowellenrichtfunk im Fernmeldenetz

- point - to point, line-of-sight

- AR6A: 6 GHz, 6.000 Telefonate, AT&T 1980: 800.000 km

Frequenz-Wiederbenutzung durch Zellstruktur

- hexagonale Struktur theoretisch

- Landschaft bestimmt Zelltopologie

- Gerätedichte bestimmt Zellgröße

- Antennen mit Richtcharakteristik

- Simulationssysteme und Messungen

Mobile Einheit wählt Zelle

- Signalstärkemessung

- komplexe Adressbindung

- Handover während der Verbindung?

- Spezialantennen zur 'Verfolgung' der Mobilstation

GSM-Organisation

Kürzelinflation

- MS - Mobile Station

- BSS - Base Station Subsystem

BTS - Base Transceiver Station, BSC - Base Station Controller

- MSC - Mobile Switching Center

- IWF - InterWorking Function

Direktstrahlende Satelliten

- TV-Satelliten (Astra, 10-12 GHz; Eutelsat, …)

- VSAT - Very Small Aperture Terminal: Telefonie

- Inmarsat

- Iridium, Teledesic …

Transponder

- Empfänger und Demodulator

- Regenerator

- Modulation und Sender

- Strom kein Problem

Satelliten als Relaisstationen

- Telstar, Intelsat, …

- ähnlich Richtfunk

- Fernsehrelaisstrecken, Telefonie im Multiplex

Satellitentypen

- GEO - Geostationary Orbiter

- MEO: Medium Earth Orbiter

- LEO: Low Earth Orbiter

- Umlaufbahn bestimmt Eigenschaften und Startkosten

|  | GEO | MEO | LEO |
| --- | --- | --- | --- |
| Flughöhe | 35.786 km | 6.000 -12.000 km | 700 - 2.000 km |
| Umlaufdauer | 24 h | 4 - 12 h | 1,5 - 2 h |
| Satelliten | 3 - 4 | 10 - 15 | > 40 |
| Zellen | < 800 | ~ 800 | > 3.000 |
| Verzögerung | > 300 ms | 150 ms | < 50 ms |

Iridium: 66, 6 Bahnen, 780 km, 10 min sichtbar, 4.000 Kanäle

Teledesic: 840, 21 Bahnen, 700 km, 2.500 Kanäle

Einteilung des Spektrums

Regulatorische Vorgaben

- bei der leitungsgebundenen Übertragung frei

- Abstrahlung reguliert (EMV)

- bei drahtloser Übertragung reguliert durch Behörden

## 1.3 Signalbildung und Modulation

a) Analoge Daten, Analoges Signal

- klassische Technik

- direkte Übertragung

- Modulation zur Mehrfachausnutzung

- nicht in dieser Vorlesung diskutiert

b) Digitale Daten, Digitales Signal

- Kanal ohne wesentliche Frequenzbeschränkung

c) Analoge Daten, Digitales Signal

- Bsp. Telefonie im ISDN

- Kostenvorteile digitaler Vermittlungstechnik

- Multimedia-Kommunikation

- Transport mit b) oder d)

d) Digitale Daten, Analoges Signal

- Kanal mit echter Frequenzbeschränkung

- Medien, die nur analoge Signale übertragen

- Telefon, Glasfaser, Funk, …

Digitale Daten, Analoges Signal

- Möglichst viele Datenbits übertragen

- Übertragungskanal hat eingeschränkte Bandbreite

- Telefonleitung 300 .. 3400 Hz

- Fernsehkanal 7 MHz

Energie auf Frequenzen außerhalb des übertragenen Bandes

- verloren und stört andere

- Energiespektrum des Signals muß Übertragungskanal entsprechen

Ausgestrahlte Leistung > Grundrauschen im Kanal

Taktrückgewinnung

- separate Leitung

- aus dem Signal

Basisband

- (fast) unendliches Spektrum bei digitalen Signalen

Modulation

- bandbreitenbeschränkte Kanäle, Mehrfachausnutzung

- Trägerfrequenz

### 1.3.1 Abtasttheorem und Kanalkapazität

Abtast-Theorem [Whittaker, 1915/1929, Borel 1897]

- wie häufig muss ein Signal abgetastet werden?

- eindeutige Identifikation/Rekonstruktion

Minimale Abtastfrequenz > 2 fmax  Abtastwerte pro Sekunde

- Bsp.: sin(2πt): 1 Hz, 2 Abtastwerte: sin(0) = 0, sin(π) = 0

Wieviele Symbole/sec über nach oben frequenzbeschränkten Kanal?

Kanal überträgt alle durch fmax beschränkten Fourierspektren

Beschreibung durch je einen Satz Fourierkoeffizienten

-	endliche Menge bei periodischer Funktion

-	unendliche Menge bei aperiodischer Funktion

- mehr Spektren werden nicht übertragen

- mehr Koeffizienten werden nicht übertragen

=>Kanal kann maximal 2fmax Symbole/sec übertragen

Annahmen

- mehrwertige Symbole bzw. Abtastwerte: 2, 3 Bit, 1 Byte, 12 Bit …

- Symbolrate bzw. Bitrate

- Symbole mit mehreren Bits erhöhen die Menge der Information

- Abtastrate gemessen in Baud (Symbolen pro Sekunde)

H. Nyquist, 1924

- rauschfreier Kanal

- V= Anzahl diskrete Signalstufen

- max. Datenrate = 2 * fmax * log2 V [bit/s]

Beispiel

- fmax = 3.000 Hz, 4 Signalstufen

- Dmax = 12.000 bit/s

=> Viele Signalstufen erhöhen Datenrate

C. Shannon, 1948

- Kanal mit zufälligem Rauschen

- wieviele Signalstufen kann man noch sicher unterscheiden?

Signal/Rauschverhältnis S/N begrenzt die Anzahl der Bits pro Symbol

Anzahl übertragbare Bits pro Sekunde:

- Shannon Limit = fmax * log2 ( 1 + S/N ) [bit/s]

-	S/N = 0 :	keine Information

-	S/N = 1 :	~ fmax Bit/sec

Telefonleitung:

- analog: 24 dB => S/N ~ 250;  fmax = 3000 Hz => 24.000 bit/s

- heute begrenzt Quantisierungsrauschen von G.711 (µ-law)

- theoretisch: 39,5 dB, praktisch: 35 dB => S/N = 3162

- => 34.882 bit/s (theoretisch 39.365 bit/s)

Agenda

- wie moduliert und codiert man auf einer vorgegebenen Leitung?

- Modems: wie kommt man auf Telefonleitungen nahe an 35.000 bit/s?

- 56 kbit/s?

- wie kann man G.711 umgehen, um höhere Datenraten zu erreichen?

### 1.3.2 Modulation und Modems

Modulation

- Charakteristika einer Trägerfrequenz ändern

- proportional zur Amplitude des Basisbandsignales

- Empfänger mißt Charakteristika

Amplitude und Winkelposition (Frequenz, Phase)

- Wellengleichung e(t) = A cos(t + )

- Frequenz: Abweichung von der Trägerfrequenz [Armstrong, 1933]

- Phase bezogen auf t=0

'on-off' Keying (ooK)

- keying: Sender ein/ausschalten bzw. umschalten

- Umschaltrate = Symbolrate = Bitrate

• Amplitude Shift Keying (ASK, Amplitudenmodulation)

- Amplitude umschalten (Intensitätsmodulation)

- für analoge und digitale Daten

- ständig Trägerfrequenz senden/empfangen

- Umschaltrate = Symbolrate

Frequency Shift Keying (FSK)

V.21-Modem: Space (0) and Mark (1)

- 980 und 1180 für Originate-Seite (Bell 103: 1070 und 1270)

- 1650 und 1850 für Answer-Seite (Bell 103: 2025 und 2225)

- Echo-Unterdrückung abschalten

- 300 bps vollduplex

Zwischenfrage zu FSK:

- 2 gleichbreite Bänder: A und B

- A: (x Hz, x+n Hz),

- B: (mx Hz, mx + n Hz)

- Behauptung: in B höhere Symbolrate möglich (bzw. warum nicht?)

- Argument: Extremwerte zählen geht in B schneller

Nyquist: max. Datenrate = 2 * fmax * log2 V [bit/s]

- 2 fmax ist die maximale Symbolrate

- unabhängig vom Frequenzbereich

Signal moduliert Abweichung von der Trägerfrequenz

- Bandbreite modulierendes Signal ≤ Frequenzband

- Unterscheidung 10.100Hz und 10.200Hz ~ 100Hz und 200Hz

Phase Shift Keying (PSK)

- 180˚ = Space (0), 0˚ = Mark (1)

- erfordert Referenzsignal

Phasendiagramm (Länge = Amplitude)

Differentielles PSK: 'Taktgewinn' aus ständigem Phasenshift

#### Telefon Modems

V.21 / Bell 103 siehe oben

- DPSK (V.22)

- DiBit PSK (auch: QPSK)

| DiBit | 00 | 01 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phasen-Shift | 90˚ | 0˚ | 180˚ | 270˚ |

- 600 baud, 1200 bit/s

- Bell 212A: 600 bit/s

- Fallback nach FSK

- V.22bis mit 2400 bit/s

Asynchroner Betrieb

- Kennzeichnung der Bytes wie V.24

- Startbit + Stopbit(s)

Funktionen des Senders

- Takt erzeugen

- Scrambler (genug 0/1 Übergänge)

- Modulator

- D/A-Wandler und Tiefpass

- Equalizer präkompensiert für Kanal (Amplitude und Delay)

Funktionen des Empfängers

- adaptiver Equalizer gesteuert vom Demodulator

- Taktrückgewinnung

- Demodulator

- Descrambler

Digitales Backbone-Netz

- Signal auf weiten Strecken als PCM übertragen

- nur Vermittlung und Anschlußleitung analog

Quadrature Amplitude Modulation QAM

- Phasenmodulation und Amplitudenmodulation

Amplitude und Phase ergeben Vektor

- Konstellation

- Enscheidungsregionen

- Fehlervektor minimieren

• z.B. V.29 (9600 bit/s) halbduplex, z.B. in Fax-Geräten

- 4 Bit pro Symbol

- 1. Bit bestimmt Amplitude, 2,3,4 wählen Phase

- Hilfskanal moduliert Fehlervektor

V.32: Daten mit 9.600 bit/s

- 2400 Baud, 4 bit pro Symbol

- 2400 Hz, 1800 Hz Trägerfrequenz => 600 - 3000 Hz

- Echounterdrückung für Vollduplexbetrieb

- 16-Konstellation

- 32-Konstellation mit TCM

Trellis Coded Modulation [Gottfried Ungerböck, IBM Rüschlikon]

- 6 dB Gewinn durch Kodierung

- 3 dB Verlust durch 1 Bit mehr pro Symbol

- trellis = dt. Spalier

Zustandsautomat

- Zustand -> Folgesymbol

- mehr Punkte in der Konstellation als gültige Symbole

- Zustand definiert Untermenge der Folgepunkte

- Bsp: 4 Punkte, Eingabe (0 / 1) wählt aus 2 Folgepunkten einen aus

- V.32: 32 Punkte (5 Bit), 16 Codeworte (4 Bit), r = 4/5

Faltungskodierer (hier r = 0,5)

Trellis-Diagramm

11 01 10 11 10 00 11 Störung:  -> 11 01 00 11 11 00 11 …

Empfänger: entscheidet rückwärts

- minimiert Distanz zum nächsten Punkt in der Konstellation

- Viterbi: suche Pfad mit minimalem Gewicht

V.32

- (Q1,Q2, Q3, Q4) -> (Y0, Y1, Y2, Q3, Q4)

- Viterbi-Pfadlänge  5*Länge des Faltungskodierers = 15  16

Telefonleitungen werden besser

- digitale Fernleitungen

- digitale Vermittlungen

Telefonnetzwerk klassisch

- Rauschen in analogen Vermittlungen und Leitungen

- G.711 Quantisierungsrauschen

Telefonnetzwerk im ISDN-Zeitalter

V.34 (V.fast): 28.800 bzw. 33.600 bit/s

- 3429 Baud, 9 bit, 2048 Konstellation

- dreidimensionale Trellis-Codierung

- Trägerfrequenz 1959 Hz

Wie umgeht man den G.711-Quantisierer?

Telefonnetzwerk für ISP

- eine Richtung ohne G.711 A/D (ISP -> Subscriber)

- G.711 D/A ohne Quantisierungsrauschen

Übertragungsweg fast vollständig digital

- PCM von der 1. Vermittlung bis zum ISP

- nur Teilnehmeranschlußleitung analog

G.711 D/A an der Teilnehmerleitung 'Teil' des 56k-Modems

- analoge Pulsform vorhersagbar ähnlich D/A im V.34 Modem

- Codec-Eigenheiten, Filter vor der Leitung, …

- Vorschriften (BAPT, FCC, …)

56 kbit/s Modems (V.90)

- spezielle Netzwerkkonfiguration

- 56 kbit/s downstream, max. 33.600 upstream

Leitung aus der 'analogen' Sicht des 56k Modems

Puls-Amplituden-Modulation PAM

- vorgegeben durch 'Mitbenutzung' des G.711-DAC

- 56.000 kbit/s, 8.000 samples/s => 128 Signalwerte

- G.711 erzeugt Treppenfunktion aus diskreten PCM-Werten

- Filter in der Vermittlung glättet Treppenfunktion

- linearer ADC sampled glatte Treppenfunktion

- DSP sucht und interpretiert Treppenstufen als diskrete Werte

SNR auf Teilnehmerleitung und im client-modem

- 14 bit ADC: 86 dB

- Shannon(56 kbit/s, 3800 Hz) = 45 dB

#### Modems für die Teilnehmeranschlußleitung

Kupferkabel von der Vermittlung zum Teilnehmer

- meist keine aktiven Komponenten, evtl. Spule

- 75% < 2 km; 98% < 8 km

HDSL - High Speed Digital Subscriber Loop

- 2 MBit/s (high: > ISDN)

- ETSI TM3

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Loop

- viele Applikationen sind asymmetrisch: Upstream vs. Downstream

- POTS auf demselben Kabel

- 5,5 km / 0,5 mm Kabel / 1,5 Mbit/s / 16 kbit/s

- 2,7 km / 0,4 mm Kabel / 6,1 Mbit/s / 576 kbit/s

downstream n * 1536 bzw. n * 2048 kbit/s

upstream 16, 64, 160, 384, 544, 576 kbps

Twisted Pair

- 90 dB bei 1 MHz und 5 km

- typische Telefonleitung mit 22 Spleiss-Stellen [Bellcore]

- FEC Fehlerkorrektur

- DMT: Discrete Multitone ~240 * 4 kHz Sub-Kanäle

- pro Kanal QAM

Frequenzmultiplex oder Echo-Unterdrückung

Erfolgreich

- ADSL-Forum

- Standardisierung in ANSI T1E1.4: T1.413

- Hersteller z.B. Orckit, TuT, Amati, NetSpeed…

VDSL - Very high rate Digital Subscriber Loop

- Bruchteil der ATM-Rate 155.52 MBit/s

- 1500 m: 12.96 MBit/s, 1000 m: 25.92 MBit/s, 300 m: 51.84 MBit/s

- asymmetrisch: upstream 1.6, 2.3, 19.2 MBit/s

- symmetrisch: echo-cancellation

- Platz für Telefon und ISDN

Übertragungscode

- CAP Carrierless AM/PM (QAM, QPSK upstream)

- DMT Discrete Multitone basiert auf DFT von Einzel-Carrieren

- DWMT Discrete Wavelet Multitone

- SLC Simple Line Code: Basisband gefiltert

- FEC: Reed Solomon

Mehrgerätekonfigurationen

- NT aktiv: Ethernet-Hub, NT passiv: FDM

Kabelverteilnetze (CATV)

- Umbau zum bidirektionalen Netz

Cable-Modems

- downstream in einem TV-Kanal: 6 MHz

- upstream 2 MHz Band im Bereich 10 - 32 MHz

- alternativ Kanäle (blau, gelb) außerhalb des TV-Spektrums

Ähnlich konventionelle Modems

- höhere Symbolrate

- downstream QAM mit 64/256 Konstellation: 43 MBit/s

- upstream QPSK 600 kbit/s - 10 MBit/s

- Schnittstelle 10BaseT, 100BaseT

Gemeinsames Medium

- mit anderen Teilnehmern geteilt

- downstream durch Router verteilt

- mehrere TV-Kanäle verwendbar

- Sequentialisierung im upstream-Kanal: S-CDMA

- 10% Protokolloverhead

- Verschlüsselung

### 1.3.3 Digitale Signalübertragung

Aufgaben

- sichere Dekodierung der Daten (Rauschabstand)

- Fehlerkorrektur

- Bandbreitenbeschränkung

- Taktableitung und Nulldurchgänge

- Gleichstromanteil minimieren

Asynchrone Übertragung

- Unterscheidung Leerlauf gegen Signal

- Takt-Resynchronisation mit jedem Startbit

Synchrone Übertragung

- weniger Durchsatz-Verschwendung

- separate Taktleitung

- evtl. auch für Signalisierung

- oder Füllen von Lücken mit Sonderzeichen

NRZ: Non-Return-to-Zero

- Gleichstromreduktion: PNRZ

- Gleichstrom bei ungleicher Anzahl 1 und 0

Digital phase-locked-loop (DPLL)

- genauer Taktgeber

- justiert aus dem Empfangssignal

NRZI: non return - zero inverted

- '0' wird mit Übergang kodiert

- DPLL funktioniert nur bei genügend Übergängen

- HDLC/LAP-B etc. haben höchsten 6 '1' nacheinander

AMI Alternate Mark Inversion (z.B. T1)

- return to zero

- Takt im Signal

- Einfügen von '1' um genügend Übergänge zu erzielen

- Scrambler

- Codebedingung: '1' alterniert

Verletzung der Codebedingung

- Fehlersituation

- Überlagerung bei Mehrfachzugriff

- Taktübertragung trotz '0'-Ketten (DDS, B8ZS für T1)

- Taktübertragung im idle-Zustand

Diphase-Codierung (Manchester) => Ethernet

- DC-balanced

Differential Manchester

- Übergang am Anfang nur bei 0-Bit

- differentieller Empfänger => Polarität irrelevant

#### Gruppencodierungen

Baudratenreduzierung mBnL

- m B-Zeichen werden auf n L-Codesymbolen abgebildet

- mehrere Signalstufen pro Codesymbol L

2B1Q Codierung

-	2 Binärstellen codieren

-	1 quaternäres Zeichen (quat) übertragen

4B3T Codierung

- 4 Binärstellen = 16 Werte, 3 Ternärstellen = 27

|  | Code | nächster Zustand | Code | nächster Zustand | Code | nächster Zustand | Code | nächster Zustand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0 - + | schwarz | 0 - + | rot | 0 - + | blau | 0 - + | magenta |
| 0111 | - 0 + | schwarz | - 0 + | rot | - 0 + | blau | - 0 + | magenta |
| 0100 | - + 0 | schwarz | - + 0 | rot | - + 0 | blau | - + 0 | magenta |
| 0010 | + - 0 | schwarz | + - 0 | rot | + - 0 | blau | + - 0 | magenta |
| 0011 | + 0 - | schwarz | + 0 - | rot | + 0 - | blau | + 0 - | magenta |
| 1110 | 0 + - | schwarz | 0 + - | rot | 0 + - | blau | 0 + - | magenta |
| 1001 | + - + | rot | + - + | blau | + - + | magenta | - - - | schwarz |
| 0011 | 0 0 + | rot | 0 0 + | blau | 0 0 + | magenta | - 0 0 | rot |
| 1101 | 0 + 0 | rot | 0 + 0 | blau | 0 + 0 | magenta | - 0 - | rot |
| 1000 | + 0 0 | rot | + 0 0 | blau | + 0 0 | magenta | 0 - - | rot |
| 0110 | - + + | rot | - + + | blau | - - + | rot | - - + | blau |
| 1010 | + + - | rot | + + - | blau | + - - | rot | + - - | blau |
| 1111 | + + 0 | blau | 0 0 - | schwarz | 0 0 - | rot | 0 0 - | blau |
| 0000 | + 0 + | blau | 0 - 0 | schwarz | 0 - 0 | rot | 0 - 0 | blau |
| 0101 | 0 + + | blau | - 0 0 | schwarz | - 0 0 | rot | - 0 0 | blau |
| 1100 | + + + | magenta | - + - | schwarz | - + - | rot | - + - | blau |

Baudrate 3/4 der Bitrate

Gleichstromkompensation:

Mehrere Codierungen können dasselbe Symbol darstellen

- stromgesteuerte Auswahl erlaubt DC-Kompensation

ungültig Codierungen erlauben Synchronisierung auf Gruppenanfang

- auch bei Festplatten oder Audio-CDs

## 1.4 Multiplex

Viele Adern pro Kabel

Phantomschaltung

- zusätzliches Signal aufgeteilt auf jeweils zwei Drähte

- wenig Übersprechen

- auch 4+3

### 1.4.1 Frequenzmultiplex

Frequency Division Multiplex  (FDM)

Amplitudenmodulation

- Sinusschwingung mit Signal modulieren

- unteres Seitenband ausfiltern

- Frequenzbandumsetzung

Wiederholung der Frequenzbandumsetzung

Analoge Übertragungshierarchie

- LE5 auf Koaxialkabel, Verstärker nach 1,5 km: 13200 Telefonate

- TAT-7: Verstärker nach 10 km, 4200 Telefonate

- Gegenkopplungsverstärker

### 1.4.2 Zeitmultiplex

Time Division Multiplexing (TDM)

Einteilung der Zeit in Bereiche (Zeitschlitze)

- Leitung mit hohem Bittakt

- Eingangssignale mit niedrigem Bittakt

- Zuweisung von Zeitschlitzen an Eingangsleitungen

- Einfügen und Entnehmen des langsamen Signales mit hohem Takt

T1/E1

Übertragung von PCM-Samples zwischen Vermittlungen

- DS0: 64 kbit/s

- T1 (DS1): 24 Telefonkanäle* 64 kbit/s = 1.544 MBit/s

- E1: 2.048 MBit/s: 30 Kanäle + Signalisierungskanal + Sync-Kanal

- Pulsamplitudenmodulation AMI

- verdrillte Kupferadern, digitale Repeater nach 900 m

- ab 1962

- vermietet an Kunden, heute auch für Daten

- CSU: Channel Service Unit

Synchrone Übertragung mit Rahmenstruktur

- 22 * 8 bit + 2 * 7 bit + 2 bit Signalisierung + 1 bit Frame = 193 bit

- 8.000 * 193 = 1.544.000

- B7ZS (64R), B8ZS siehe oben

DS-Hierarchie, Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH)

| Mbit/s | Telefonkanäle | US&CA | ITU-T | MBit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,064 | 1 | DS0 |  | 0,064 |
| 1,544 | 24 | DS1 | E1 | 2,048 |
| 6,312 | 96 | DS2 | E2 | 8,448 |
| 44,736 | 672 | DS3 | E3 | 34,368 |
| 139,264 | 1920 | DS4E | E4 | 139,264 |
| 274,176 | 4032 | DS4 | E5 | 565,148 |

### 1.4.3 Wavelength Division Multiplex (WDM)

Typische Glasfaser: 1,55µ, 0,2 dB/km, 250 MBit/s

Injection Laser Diodes

- sehr schmales Spektrum

- verschiedene Wellenlängen

Mischen (multiplexen) mehrerer Lichtwellen auf einer Glasfaser

- theoretisch 25 THz zur Verfügung

- 1022 Kanäle

elektronische Regeneratoren nur für ein Signal, langsam

optische Verstärker

WDM-Schema

- Kanal-Zwischenraum 50 - 500 GHz (0,4 - 4 nm)

Delay-Line Multiplexing

- Datenraten >100 GBit/s erwünscht, Laser mit hohem Pulstakt schwer

- 400 GBit/s pro Kanal

Passiver Wellenlängen Router

Experimentelle Resultate

- 1,1 TB - 150 km, 'normale' Faser, 55 Kanäle á 20 GB [1996]

- 2,6 TB, 126 Kanäle á 20 GB [1997]

- 0,1 TB - 9000 km

Kommerziell z.B. 160 Kanäle, 10-40 GBit/s pro Kanal

Zu lösen: Vermittlungstechnik, Signalisierung

Prismen zerlegen in Einzel-Wellenlängen

Optical Cross Connect

- viele kleine Spiegel auf einem Chip

- MEMS: microelectromechanical systems

- jeder Spiegel individuell ansteuerbar

- pro Datenstrahl ein Spiegel

evtl. Frequenzumsetzung

http://www.bell-labs.com/org/physicalsciences/projects/mems/mems.html

## 1.5 Digitale Kanäle

### 1.5.1 SONET/ SDH

Synchronous Optical Network [Bellcore]

Europa: SDH synchronous digital hierarchy

Vorher: T1, …, DS3 = 28 * T1

- einzeln synchron

- 3 gemischte Rahmensignale

- vollständiges Demultiplexen um Unterkanäle zu extrahieren

Einfaches (De-)Multiplexen

- add and drop

- einzelne Kanäle bis auf 64 kbit/s

Ringstruktur mit Add/Drop Multiplexern (ADM)

- doppel- oder vierfach-Ring

- Ringe werden mit Digital Cross-Connects verbunden (DCS)

Sonet-Rahmen = Synchronous Transport Signal - Level 1

Synchronous Transport Module - level 1: STM-1 (STS-3)

- 155.52 MBit/s

8000 STM-1 Rahmen /Sekunde

- 9 Zeilen á 270 Bytes (9 Byte Overhead, 261 Byte Nutzlast)

- 2016 DS0 Kanäle (64 kbit/s)

Management (overhead)

- Framing, Parity, Signalisierung, Bitfehlertest, Schleifen, Statistik

- Zeiger auf Virtual Container (VC)

- Sprachkanäle für Personal

#### OC-Kanal-Hierarchie

Standards und Schnittstellen von Glasfasern

- zwischen Vermittlungsstellen

- Verbindungen im synchronen optischen Netzwerk

Optical Carrier: 256 Interfaces

| Datenrate (Mbit/s) | OC-Ebene | SONET | SDH |
| --- | --- | --- | --- |
| 51,84 | OC-1 | STS-1 | - |
| 155,52 | OC-3 | STS-3 | STM-1 |
| 466,56 | OC-9 | STS-9 | STM-3 |
| 622,08 | OC-12 | STS-12 | STM-4 |
| 933,12 | OC-18 | STS-18 | STM-6 |
| 1244,16 | OC-24 | STS-24 | STM-8 |
| 1866,24 | OC-36 | STS-36 | STM-12 |
| 2488,32 | OC-48 | STS-48 | STM-16 |

### 1.5.2 ISDN-Leitungen

64-Kbps, unrestricted, 8-kHz structured

- 8000 Bytes pro Sekunde

- transparent, unrestricted

64-Kbps, 8-kHz structured, usable for speech information transfer

- PCM-Samples

- wird A-Law nach µ-Law oder entgegengesetzt konvertiert

- Sprache kann auch weiter komprimiert werden

64-Kbps, 8-kHz structured, for 3.1 kHz audio information transfer

- PCM-samples

- A-Law nach µ-Law

- keine weitere Kompression, für Modemsignale geeignet

Alternate speech/64-Kbps, unrestricted, 8-kHz structured

- Umschaltung zwischen dem ersten und dem zweiten Modus

2x64-Kbps, 384-Kbps, 1,536-Kbps, 1920-Kbps unrestricted

- 8-kHz structured

- Simultanverbindung

- phasengleicher Schaltung von 2, 6, 24 bzw. 30 B-Kanälen

- H-Kanäle

ISDN Schnittstellen und Leitungen

Teilnehmerschnittstelle: S0

- Netzabschluss (NT) wandelt 2 auf 4-adrigen hausinternen Bus

- eingeschränkte Stromversorgung

- Bis zu 8 Endgeräte am So-Bus

Für kurze Anschlussdistanzen

-	500 Meter für Busbetrieb

-	1000 Meter für Einzelanschluss

2 B-Kanäle à 64 KB:

-	für gleichzeitigen Betrieb mehrer Geräte

-	Mehrtelefonbetrieb im Haus

D-Kanal (-Protokoll) für alle gleichzeitig:

-	Signalisierung beim Verbindungsaufbau

-	Behelfsmässiger Datenverkehr

So-Rahmen für 2B+D auf dem 4-adrigen Bus

-	Doppelader "inbound"

-	Doppelader "outbound"

Netto 144 kbit/s, brutto 192 kbit/s pro Richtung

-	2* 64 KBits/sec (B-Kanäle)

-	1* 16 KBits/sec (D-Kanal)

-	outbound 16 KBits/sec D-Kanalecho

-	Rahmenbildung ...

Kollisionsfreie Zugriffsregelung für den D-Kanal mit Echobits

- ähnlich CSMA/CD, aber zerstörungsfrei

- Sender hört im Echo-D-Kanal mit

- senden falls Kanal frei

- evtl. Kollision

- Kontrolle im Echo-Kanal: Sendestop falls Empfang ≠ Sendesignal

- '0'-Bits stärker als '1'

- Adressfeld des Rahmens unterschiedlich

S2m wie T1/E1

Teilnehmeranschlußleitung: UK0

- MMS43 (Modify Monitor Sum, 4B3T-Code)

- Rahmen 1 ms: 11 Sync-Symbole, 1 Meldesymbol, 4*27 Nutzbauds

- 36 Bits: 2 Byte B1-Kanal, 2 Byte B2-Kanal, vier Bit D-Kanal

- 2 Drähte mit Echokompensation

- 8 km

- EuroISDN auch 2B1Q

Teilnehmeranschlußleitung: UP0

- 2B1Q

- 2 Drähte mit Ping-Pong

- Distanz < 2 km

- höhere Übertragungsrate: 384 kbit/s

evtl. proprietäte Verfahren

- 1 B-Kanal und 160 kbit/s

- einfacheres Rahmenformat

- 512 kbit/s, …

## 1.6 Asynchrone Rahmenübertragung

Synchrone Leitung - asynchroner Datenstrom

- Rahmenkennzeichen

- Füllsignale

- Synchronisation, …

- beliebig Bitanzahl

- statistischer Multiplex

- Verbindungskontrolle

- Fehlererkennung

- Wahrscheinlichkeit unentdeckter Fehler, CRC

- Fehlerkorrektur: Wiederholung, FEC

Andere Namen: Zellen, Pakete

Topologien

Punkt-zu-Punkt

Multipoint

- Teilstrecke auf einem Übertragungskanal mit Multiplex

- Adressierung

Multidrop

- ein Übertragungskanal, mehrere Zuhörer

- Adressierung

Exemplarisches Rahmenformat

- "Link-Layer Protocol Data Unit"

- bit- oder byteorientiert

Flag:	Oktettsynchronisierung und Rahmenbegrenzung

Addr:	Adressierung für LAN- und Mehrpunktkonfigurationen

Control	Art der Meldung

- Open, Close

- Bestätigung, Flusskontrolle

- Informationstransport ...

Seq##:	Laufende Nummerierung

- evtl. verlorene Meldungen festzustellen

- Bestätigungen ebenfalls mit Sequenznummer.

Daten:	Von der Sicherungsschicht nicht weiter interpretiert

CRC:	Prüfsumme für Bitfehler (Cyclic Redundancy Check)

### 1.6.1 Zeichenorientierte Rahmenübertragung: BSC (Bisync)

IBM

- Terminalansteuerung

- EBCDIC

- ISO basic mode mit ASCII

Spezialbuchstaben für Rahmenbildung und Kontrolle

- SYN als Lückenfüller

- SOH: start of header

- STX: start of text

- ETX: end of text

- EOT: end of transmission

- ACK/NAK: (negative) acknowledge

- DLE: data link escape

Zeichenorientierter Rahmen

- Daten durch (DLE, STX) und (DLE, ETX) eingerahmt

- Paketanfang (DLE, SOH, Identifier, Stationsadresse)

Transparenz der Datenübertragung:

- Daten eine (DLE, . . .) Gruppe als Inhalt => Missverständnis

- "Zeichenstopfen": ein zusätzliches DLE-Zeichen wird eingefügt

- vom Empfänger wieder entfernt

Poll+Adresse: Master bietet Slave die Möglichkeit, Daten zu senden

Select + Adresse: Master hat Daten für den Slave

### 1.6.2 Bitorientierte Rahmenübertragung: HDLC

High Level Data Link Control [IBM]

- LAP-B (ISO 4335)

- LAP-D (ITU Q.921) Link-Protokoll für ISDN-Signalisierung

- LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2) für LANs

HDLC-Rahmen

- beliebige Bitanzahl im Rahmen (Paket)

- Flags 'rahmen' Daten ein

- Kontrollinformation am Paketanfang (header)

- CRC-Prüfsumme am Paketende (x16+x12+x5+1)

Besondere Bitmuster

| Flags, ' 0111 1110 ' - evtl. auch als Idle-Muster - Bitstuffing |  |
| --- | --- |
| Abbruchmuster (abort), 7 mal '1' |  |
| Idle-Muster, 15 mal '1' |  |
| Taktsynchronisation - zusätzliche Präambel - falls kein Takt vom Modem - evtl. >100 Bits, - gehört zur physikalischen Ebene |  |

### 1.6.3 Übertragung mit fester Rahmengröße:  ATM-Zellen

53 Bytes = 48 Byte Nutzlast + 5 Byte Verwaltung

Problem: Aufteilung der Nutzdaten auf Zellen

- Anwendungsdienst (=> application layer framing)

- zwischengeschaltete Übertragungsdienste (AAL)

- Ströme: Ton, Video

- SDUs: Datenpakete

AAL: ATM Adaptation Layer

- Verteilung größerer SDUs auf den Nutzlastbereich der ATM-Zelle

- evtl. Fehlerkorrektur, Framing, etc.

Convergence Sublayer: Rahmenbildung

Segmentation and Reassembly Sublayer

- bei 140 MBit/s aufwendig

|  | AAL 1 | AAL 2 | AAL 3/4 | AAL 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verkehrstyp | CBR | VBR | ABR/UBR | ABR/UBR |
| Medien | H.261, G.711 | MPEG | Daten | Daten |
| Nutzlast | 46 oder 47 | 45 | 44 | 48 |
| Header in Zelle | Seq# | Seq# |  | - |
| Fehler | CRC, FEC? | CRC, FEC? | CRC, Segmentinfo |  |
| CS-Header |  |  | Puffergröße | Mngt, CRC |

## 1.7 Lokale Netzwerke

Broadcast-Topologie

- einer sendet, alle hören zu

- Adressauswertung im Empfänger entscheidet über Speicherung

IEEE Standards 802.x

- MAC: Medium Access control

802.1 Interface

- "verbindungslos", unbestätigt

- L_DATA.request, L_DATA.indication (auch DL_UNITDATA)

- "verbindungslos", bestätigt

- L_DATA_ACK.[*], L_DATA_ACK_STATUS.indication

- "verbindungsorientiert"

- L_CONNECT, L_DATA_CONNECT, L_DISCONNECT

LLC-Rahmen

Steuerfeld ähnlich HDLC, LAPB, LAPD …

- Quell- und Zieladresse

- 1 oder 2 Byte Steuerfeld

Verbindungsorientierte Protokoll-Varianten mit 7 Bit Sequenznummern

Rahmentypen ähnlich HDLC

-	nur symmetrische Konfigurationen

-	I, RR, RNR, REJ, UI, UA, DISC

-	SABMF, XID, TEST, DM, FRMR

- UI-Frame für typischen Datagramm-Transfer

MAC-Services

- MA_UNITDATA.[request|indication]

- MA_UNITDATA.confirm bestätigt Übertragung

- in machen LANs auch Empfang

### 1.7.1 Zugriffssequentialisierung

Reservierungsverfahren

- Anmeldung im Reservierungsrahmen

- Stationen senden in aufsteigender Folge

- Verhältnis Reservierung/Datenübertragung ungünstig bei vielen Teilnehmern und niedriger Aktivität

konzeptuell dezentrale Verfahren

#### 1.7.1.1 Statistische Verfahren

Aloha

- Paket sofort senden, wenn es bereit ist

- Überlagerung/Kollision wird nicht bemerkt

- höhere Schichten warten auf Bestätigung

- falls Timeout erneute Übertragung

Unter Annahme der Poissonverteilung D< 18%

slotted Aloha

- Zeitschlitze (Slots) der Dauer ~T

- Paketlänge fest

- Übertragung nur zu Beginn eines Slots

- entweder komplette Überlagerung oder keine

Annahme Exponentialverteilung: D < 37%

CSMA: Carrier Sense Multiple Access

Vor Übertragung hören, ob Medium belegt

- wenn frei: Senden

- wenn belegt: warten und nochmal versuchen

Problem falls zwei (fast) gleichzeitig testen und dann senden

- Signallaufzeit bis zu allen anderen ist Risikoperiode

=> p(Kollision) für CSMA ist proportional zur Signallaufzeit

- langes Kabel erhöht Kollisionsgefahr

Persistent CSMA

- sofort senden, wenn der Kanal frei ist

while carrier

do  { persist };

Send;

Non-persistent CSMA:

while carrier

do Wait(random);

Send;

p-persistent CSMA

- Medium wird dauernd beobachtet

- nach dem Freiwerden des Mediums Zufallsentscheidung

- nur mit Wahrscheinlichkeit p wird sofort gesendet

- sonst wieder von vorn

while (not p or carrier)

do Wait(1);

send;

Poisson-verteilte Last

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

- Kollision frühzeitig erkennen.

- Transceiver beobachtet Leitung

- Beobachten des Mediums während der Übertragung

- Kollision: Senden abbrechen und Störimpuls senden (Jamming)

Kollisionsfenster: slot-time = 2 * Laufzeit + Sicherheitszeit

Exponential Backoff

- vor Wiederholung nach einer Kollision wird die Wartezeit verdoppelt

- Begrenzung auf 210 Slots

- Anpassung an die Netzlast

- trotzdem oft lange Wartezeiten

CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

- Probepaket an Empfänger senden (RTS)

- Auf Antwort warten (CTS)

- kommt CTS ungestört: Informationspaket senden

- sichert auch, daß Empfänger bereit

- RTS/CTS + Wartezeiten verhindert Kollision der Datenpakete

- RTS kann mit anderem RTS kollidieren

-> Sender muß nicht mithören, weniger Hardwareaufwand

- siehe LocalTalk

#### 1.7.1.2 Deterministische Verfahren

Token-Ring

- Interface ist Repeater

- passiv: mechanische Durchschaltung (Relais)

- aktiv: elektronische Durchschaltung (Schieberegister)

Rahmenformat

Sendeerlaubnis/Token zirkuliert im Ring

- im access-Feld

- T-Bit = 0 => Frame ist Token

- T-Bit = 1 => Frame ist normales Datenpaket

Empfangen:

- im Ring zuhören und Adresse erkennen

- Bitweise vom Repeater kopieren

- Bestätigung am Paketende anbringen

Senden

- Token abwarten

- Token vom Ring entfernen

- Ring auftrennen

- Paket senden

- Token senden

- Auf den eigenen Paketanfang warten

- Bestätigung + Paketende empfangen

- Ring schließen

Problem:

- Token erkennen und vom Ring nehmen

- Token und StartOfFrame in einem Bit unterschiedlich

- ein Bit im Repeater zwischenspeichern,

- Bit testen und verändern.

=> mindestens 1 Bit Verzögerung pro Station.

Kollisionsfrei, Durchsatz nahe bei 100%

Wartezeit bis zum Senden?

- Tokenlaufzeit (TRT) + Pakete der Vorgänger

- Vollast: n-1 Stationen kommen vorher

Leerlauf:

- viele Stationen im Ring => auch im Leerlauf hohe Wartezeiten.

- Pro Station >1 Bit zusätzliche Verzögerung.

- CSMA gibt im Leerlauf kurze Wartezeit.

Protokoll recht umfangreich (Prioritäten etc.)

TokenBus ist logisch ein Ring, Stationen reichen Token herum

Registereinfügung

- Schieberegister in jeder Station

- Paketlänge = Schieberegisterlänge

- Senden durch 'Vordrängeln'

Station sendebereit

- Paket im Schieberegister

- Warten auf Paketanfang

Senden

- Ringinhalt in Register schieben

- Paket 'im Ring'

Paket vollständig gesendet

Eigenes Paket wieder ins Schieberegister

Eigenes Paket vollständig im Register

- Ring kurzschließen = Paket vom Ring nehmen

### 1.7.2 LocalTalk

Teil der AppleTalk Architektur

- physical layer und link layer

basiert auf USART

- Zilog 8530 SCC

- HDLC inkl. CRC

- asynchrone und synchrone Funktion

- bis 230 400 bit/s

- zwei Ports

LocalTalk-Verkabelung

- trivialer Transceiver mit Transformatoren als Übertrager

- einfaches twisted pair Kabel

PhoneNet auf 2 Telefondrähten

- äußeres Paar der US-Vierdrahtverkabelung

- vorhandene Kabel mit RJ11-Stecker

- Sterntopologie

Starcontroller

Link Layer

- HDLC-artiger Rahmen

- dynamische Vergabe der Knotenadressen

### 1.7.3 Ethernet

Bob Metcalfe, David Boggs, Xerox PARC

CSMA/CD, Kollisionserkennung

- zwei Pakete auf dem Medium = Signalüberlagerung

=> Manchester - Code - Verletzung

- |Gleichspannungsanteil| > Uth => Kollision

- DC ohne Kollision > -1.293 V => -1,448V ≤Uth ≤ -1,59V

Größenbeschränkung des Kollisionsgebietes

- 2500 m => Signallaufzeit maximal 23 µsec

- nach round-trip von 46,4 µsec (= 464 bit) keine Kollision mehr

- Paketlänge max. 12.144 bit

AUI

- Interface am Computer mit AUI-Stecker

- Transceiver am Kabel mit Tap

10Base5 (ThickNet, Yellow Cable)

- 50 Ω Koaxialkabel, 10 mm, starr

- 500 m

10Base2 (ThinNet, Cheapernet)

- 50 Ω Koaxialkabel, 5 mm, RG58A/U, BNC-Stecker

- 200 m

10Broad36 [Sytec]

- baumstrukturiertes Kabelverteilnetz, Koaxialkabel 75 Ω

10BaseT

- 4 Drähte twisted pair: 2 senden, 2 empfangen

- Verkabelung wie Telefonsystem

- Sternkoppler im 'wiring cabinet'

- Gültiges Paket => andere Rx-Leitungen abschalten

- Kollisionen = Carrier-Sense auf dem Empfangspaar AND Senden

Fast Ethernet (802.3µ)

- 100 Mbit/s und GigaBit

CSMA/CD funktioniert bei dieser Geschwindigkeit nicht mehr dezentral

- Sterntopologie

- zentrales CSMA/CD

- Sternkoppler bietet Möglichkeit der Vermittlung

100VGAnyLAN (IEEE 802.12)

- Demand Priority statt CSMA/CD

- Baumstruktur

100BaseT4

- 4 Adernpaare bis zu 100 Meter, cat 3, 4, 5

- 8B6T, Symbolrate 25 MHz

100BaseTX

- 2 Adernpaare, cat 5

- 4B5B

- manchesterkodiert 125 MHz: nicht bei cat 5

Leitungskodierung MLT-3 (NRZI-3)

- reduziert Frequenz

- reduziert Gleichstromanteil

- 11111 -> 32 ns = 31,25 MHz

4B5B

- 32 mögliche Kombinationen

- 16 für Nutzdaten mit mind. 2 Levelwechseln pro Symbol -> Taktableitung

- Start_of_Frame, End_of _Frame, Idle

Gigabit-Ethernet (802.3z)

- T: UTP, cat 5, 100m

- Gradienten-Multimode Glasfaser 500m

- SX: (850 nm, max. 5km); LX: (1300nm, max. 500 m)

- CX: 25 m, "TwinAX"

1000Base-X

- kleine Pakete vs. Collision-Domain (64 bytes ~ 20 m)

- minimale Frame-Größe 512 bytes

- Padding, Extension, Frame Bursting (folgende kleine Frames sofort senden)

1000Base-T

- 4 Paare vollduplex

- Echounterdrückung

- 8 Bit vom Interface = 4*2 Bit

- 125 MSymbole/s pro Paar (125 Mbaud)

4D-PAM5 (8B/10B)

- 2 Bit –> 5 Werte

- 256 Werte in 625 Symbolwerten kodieren

- 512 Werte für Trellis-Kodierung, 113 für Kontrolle

- Viterbi-Decoder

### 1.7.4 Wireless LANs - 802.11

Integration von lokalen Funknetzwerken in IEEE 802

- neuer MAC-Layer 802.11

- drahtlose PHY-Layer

ISM-Band (industrial, scientific, and medical): 2.4 GHz

Modulationsverfahren

- FHSS: frequency hopping spread spectrum

- DSSS: direct sequence spread spectrum

- OFDM: orthogonal frequency divison multiplexing (5 GHz)

- HR/DSSS: higher rate direct sequence spread spectrum

- ERP: Extended Rate Physical (ERP-DSSS und ERP-OFDM)

Netzwerkstruktur

- Access Points

- zellulärer Charakter

MAC-Layer 802.11

- Kanal unzuverlässig: Frames bestätigt übertragen

- atomic operation: Frame+ACK

- DCF - Distributed Coordination Function: CSMA/CA

- Point CF, Hybrid CF

Virtual Carrier Sense: Network Allocation Vector

- physical CS teuer und hidden node Problem

- NAV: Feld duration im Frame [µsec]

- Stationen beobachten duration: NAV-counter

- short interframe space, DCF interframe space

### 1.7.5 Token Ring

IBM Zürich

4 MBit/s oder 16 MBit/s

Verkabelung im wesentlichen sternförmig

Synoptics LatticeNet

## 1.8 Technik digitaler Mobilfunknetze

Zelluläre Struktur: Frequenzwiederverwendung, Handover

Zeitmultiplex auf Trägerfrequenz (TDMA)

- Rahmen, Multirahmen, Superrahmen

- Timeslots in Rahmen -> Funkburst

- Schutzzeiten um die Timeslots

### 1.8.1 DECT (Digital European Cordless Telecommunications)

Schnurlose Telefonie im Gebäude bzw. Campus

- evtl. Zellstruktur

- automatische Zellanordnung

- Nebenstellenanlagen

1880 - 1900 MHz

10 Trägerfrequenzen, je 100 Rahmen/sec

24 Slots (12 downlink, 12 uplink)

480 bit - Sync - Schutzzone - Header = 320 bit/slot

Sprachkompression auf 32 kbit/s nach G.721 (ADPCM)

### 1.8.2 GSM: Global System for Mobile Communications

Group Spéciale Mobile (GSM)

später: Global System for Mobile Communication

890 - 915 MHz, 935 - 960 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

- 125 Bänder, max. 15 pro Zelle

- 217 Rahmen/sec mit 8 Bursts (= Timeslots)

- 24,7 kbit/s pro Kanal

- Gaussian Minimum Shift Keying

Signalisierungskanäle

- LAPDm

- Datenrate 950 bit/s

- Verbindungskontrolle  ähnlich Q.930/931 (ISDN)

- Mobilitätsmanagement

komplexe Kanalstruktur: TCH, SACCH, FACCH, SDCCH, RACH…

- Traffic Channel, Slow (Fast) Associated Control Channel

- Access Grant Channel, Random Access Channel, …

- Mapping der Kontroll-Kanäle im Slot 0

Integrierte Quell- und Kanalkodierung

- Einteilung in geschützte und ungeschützte Information

- Signal-Qualitätsinformation für den Dekoder

Nutzkanal TCH

- Bruttodatenrate 22800 bit/s

- Sprache 13000 bit/s (Code 260 aus 456)

- Daten 12000 bit/s (Code 240 aus 456)

- Bitratenadaption …

GSM-Sprachkoder LPC/RPE

- Linear Predictive Coding, Long Term Prediction,

Regular Pulse Excitation

- Klasse Ia: LPC-Parameter (MSBs), LTP-Parameter

- Klasse Ib: LPC-Parameter, Gitter-Auswahl, RPE-Daten (MSBs)

- Klasse II: LPC-Parameter (LSBs), RPE-Daten (LSB)

Kanal mit hoher Fehlerwahrscheinlichkeit (10-3)

- Faltungscodes zur Fehlerkorrektur

Interleaving

- Burstfehler verteilten

- I = 8 bei Sprache, I = 19 bei Daten

- Faltungscodes gut bei "gestreuten" Fehlern

Discontinous Transmission (DTX)

- Voice Activity Detection

- In Sprachpausen keine GSM-Bursts senden

- Periodisch Ruhegeräusch senden

- Ruhegeräusch im Empfänger abspielen

- reduziert Interferenzen zu anderen Mobiltelefonen

- spart Batterie

Datenübertragung

- Faltungscode mit Rate 1/2

- 'Punktierung' = Bits weglassen

- Dekoder würfelt punktierte Bits

- Faltungsdekoder korrigiert 'falsch' gewürfelte Bits

Radio Link Control Protocol

- ähnlich HDLC / LAP

Radio Resource Management

- Messung der Kanalgüte

- Minimierung der Sendeleistung

- Frequenzhüpfen

- Zellwechsel

Mobilitätsmanagement

- Roaming

- MS-ISDN: CountryCode + NatDestCode + SubscriberNumber

49 		     			172 		   7333563

- Mobile Station Roaming Number (MSRN)

- Home Location Registry: MS-ISDN -> MSRN

- Zellwechsel => MSRN im HLR ändern

- Visitor Location Registry für abgehende Rufe

=> Mobilstation hinterläßt “Spur”

- Struktur in der SubscriberNumber durch Vertrieb

- IMEI: International Mobile Equipment Identity

- IMSI: International Mobile Subscriber Identifier

# 2. Schalten

V1 V2 V3 … Vn f1 f2 … fmax 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

## 2.1 Transistoren, Gates

Schaltfunktionen

- 1..n Eingänge, 1..m Ausgänge

- 2n Argumentkombinationen

- 22n mögliche Funktionen

2-stellige Schaltfunktion

|  |  | a=1, b=1 | a=1, b=0 | a=0, b=1 | a=0, b=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| … |  | … | … | … | … |
| f8 | AND | 1 | 0 | 0 | 0 |
| f14 | OR | 1 | 1 | 1 | 0 |
| f15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Symbolische Darstellung von Schaltkreisen

- Schaltplan

- DIN 40700, IEEE/ANSI Y32.14, IEC

| Funktion | Operator | graphisches Symbol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIN | IEEE | IEC |
| Negation | ¬ , – |  |  |  |
| Und |  |  |  |  |
| Oder |  |  |  |  |
| Exklusiv Oder |  |  |  |  |

Allgemeine Schaltfunktionen:

bzw.

Inverter, Verstärker:

Hex Inverter 7404 als Chip:

-	Stift #7: 		0 Volt, Erde, GND

-	Stift #14: 		z.B. +5 Volt:

Ampel-Reaktion

Schaltalgebra

- Schaltfunktionen

- Rechenregeln

- Normalform

- Minimierung

ODER (OR) Schaltung

- a  b

- Disjunktion, logische Summe, Vereinigung

UND (AND) Schaltung

- a  b

- Konjunktion, logisches Produkt, Durchschnitt

Feldeffekttransistor (FET)

- Gate-Source-Spannung erzeugt Feld

- Feld kontrolliert Stromfluss im Drain-Source-Kanal

- UGS steigt -> IDS steigt exponentiell

Negation (NOT)				NAND

Boolsche Algebra

Kombination von NICHT mit UND / ODER

-

-

-

NAND und NOR einfacher zu bauen

- CMOS: complementary Metal-Oxide-Silicon

- 4 Transitoren  in CMOS-Technik

Inverter aus 1 NAND		UND aus 2 NANDs

74xx, 74HCTxx, …

- Einfache Logik-Chips

- 7404: 6 Inverter

- 7400: 4 NAND-Gatter

- 7402: 4 NOR-Gatter

- 7420: 2 NAND-Gatter mit je 4 Eingängen

## 2.2 Rechnen und Speichern

Addition von zwei einstelligen Binärzahlen

-	Eingangsvariablen

-	Summenausgang

-	Übertrag zur nächsten Stufe

Wahrheitstafel

Addierer kann aus sogenannten Halbaddieren zusammengesetzt werden

Halbaddierer berücksichtigt nicht den Übertrag der früheren Stufe

Halbaddierer

Vereinfacht

Volladdierer

- für eine Binärstelle

- berücksichtigt auch den Übertrag einer früheren Stufe

Paralleladdierer

- für die Addition eines Binärwortes

- die Summen der jeweiligen Binärstellen parallel bilden

- Übertrag durch die Stufen fortpflanzen lassen (Delay!)

-> Carry Lookahead

Sequentielle Schaltungen

- mit inneren Zuständen

- beeinflussen Ausgangsfunktionen

Takt sorgt für die Sequenzierung

- Eingänge und Zustand -> Ausgänge und neuen Zustand

- Neuen Zustand übernehmen und für nächste Taktperiode speichern

Einfache Speicherzelle: Flip-Flop

- Speichern einer Binärstelle

- die beiden Hälften halten sich gegenseitig

sog.  RS-Flip-Flop:

-	Setzen ("Set"),

-	Rücksetzen ("Reset")

Schaltfunktion für RS-Flip-Flop:

-

-

Wahrheitstafel:

| R | S | Qn | Q'n |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn-1 | Q'n-1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

Undefinierter Folgezustand für R=1; S=1

Zwei Speicherungs-Zustände mit R=0; S=0:

-	 Q = 0; Q' = 1

-	 Q = 1; Q' = 0

-	 fast immer Q ≠ Q' !

Zwischenzustände während Umschaltung

RS-FF aus Nand-Gattern:

=> modifizierte Wahrheitstabelle:

| S | R | Q | Q' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Qalt | Q'alt | Speichern |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Setzen |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Rücksetzen |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Unzulässig |

Taktsteuerung

- Eingangswerte stabilisieren lassen

- dann Übernahmepuls

- Eingangswerte werden nur zum Taktzeitpunkt berücksichtigt

Flankengesteuertes Flipflop (abfallend):

Flankengesteuertes Flipflop (ansteigend):

Signalverlauf

- erst bei entsprechender Taktflanke Eingabe einlesen

- evtl. unterschiedliche Ergebnisse

JK-Flip-Flop

- Eingänge vom Ausgang her verriegeln

- Preset- & Clear-Eingänge möglich

Ablauf

a)	J=x, K=x, T=0, Q=1, Q'=0		{Anfangskonfiguration}

b)	J=1, K=0, T=1 -> Q=1, Q'=0		{Eingang J unwirksam}.

c)	J=0, K=0, T=0 -> Q=1, Q'=0		{Takt aus, J&K unwirksam }

d)	J=0, K=1, T=1 -> Q=0, Q'=1		{Umschalten nur mit Takt }

J=1, K=1, T=1 -> Q=1, Q'=0

Master-Slave Flip-Flop

- Zwei FF-Stufen arbeiten phasenverschoben

- Master übernimmt Eingangswerte mit ansteigender Flanke

- Slave gibt mit abfallenden Flanke Werte an Ausgang

Für Schaltungen mit heiklem Timing

- Registertransfers

- Pufferregistern mit MS-FFs

MS-Schieberegister

- als digitale Verzögerungsleitung

- für digitale Filter

- als Rechenoperation

Zähler

- Jede Stufe erhält Takt

- schaltet in Abhängigkeit vom Zustand aller vorherigen Stufen

Register speichert Zahlen

Register in Verbindung mit Addierschaltung bzw. ALU

Ablauf

- A-Strobe zum Füllen des Registers A

- B-Strobe zum Füllen des Registers B

- Addition bzw. Übertrag abwarten,

- Summe abholen mit SUM-Strobe

- Überlauf?

# 3. Rechnerarchitektur

## 3.1 Funktionseinheiten: Speicher, Prozessor, Bus, …

klassischer Rechner nach J. v. Neumann

- Rechnerwerk für arithmetische und logische Verknüpfungen

- Universalspeicher für Daten und Programme

Steuerwerk

- sequentieller Ablauf des Programmes

- Interpretation der Instruktionen => Steuerbefehle

Busorientierter Rechner

- universell verbunden

- Schwerpunkt Transport und Verteilung

- weniger Verbindungen

Bustreiber

- Register liegt nicht 'direkt' am Bus

- Steuersignal legt Register-Inhalt 'auf' den Bus

Tri-state-Schaltung

- 3 Zustände

- hochohmig

- 0, 1

74xx251

- 8 Bit

- Transceiver

- bidirektional

- Richtungseingang

- Strobe

Steuerwerk erzeugt Signale, die

- Datentransfer auslösen

-	ALU-Operation auswählen

-	Speicheroperation auslöst

Befehl wird in Sequenz von Kernzuständen umgesetzt

- Kernzustand bestimmt Steuersignale

Register

- Instruktionsregister (IR)

- Instruktionsadressregister (IAR) bzw. "Program Counter" (PC)

- eventuell eigener Addierer für IAR

Rechenwerk

- kombinatorisches Schaltnetz

- Addieren, Multiplizieren, UND, ODER, Vergleich, Shift, …

- Ausgang der ALU liegt dauernd am Z-Register an

-	X-Register und Y-Register liegen dauernd am ALU-Eingang an

- Zwischenresultate in Zusatzregistern

- Steuerleitungen bewirken Datenübernahme = Transport

Speicher

SAR = Speicheradressregister, SIR = Speicherinhaltsregister

Random Access Memory (RAM)

- Halbleiterspeicher halten Inhalt nur wenn sie "unter Strom" stehen

- dynamische Speicher (DRAM) müssen periodisch aufgefrischt werden

ROM: Festwertspeicher

Speicherhierarchie aus Kostengründen

Register

-	4-256 Wörter,< 1 Nanosekunde

-	kein separater Zyklus für die Adresse.

Cache, Prozessorpufferspeicher

-	8 KWörter bis 1024 KBytes, < 10 Nanosekunden

-	häufig gebrauchte Daten und Codeteile

-	für Programmierer unsichtbar

Hauptspeicher

-	64 - 16000 Megabytes, ~ 7 - 10 Nanosekunden

-	evtl. inklusive Adressübersetzung

-	separater Zyklus für die Speicheradresse

Hintergrundspeicher

-	Festplatte, Netz,

-	80 Gbytes -2000 Gbytes, ~ 10 Millisekunden

-	Zugriff über Betriebssystem

-	blockweise übertragen

Ein-/Ausgabewerk

- kontrolliert durch Steuerwerk

- Transport via Rechenwerk in den Speicher

- Bedienungsleitungen zum Peripheriegerät

- Keine Parallelarbeit von Rechenwerk & E/A

- Missbrauch der Rechenregister

- Wartezyklen der CPU auf Peripheriegeräte

Pfad in den Speicher als Flaschenhals

-	Resultate von Berechnungen

-	E/A-Übertragungen

-	Instruktionen

Moderne Rechner

- besonderer, standardisierter E/A-Bus

- getrennt vom Prozessorbus

autonomere E/A-Schnittstelle

-	externer Bus,

-	Abläufe parallel zum Rechenwerk

-	Interrupt-Funktion

-	DMA-Kanäle 
(direct memory access)

-	Display-Kontroller

-	Adapterplatinen

-	VLSI-Chips

Grafik evtl. Extrabus

- AGP, PCIe

## 3.2 Registertransfer

### 3.2.1 Beispielarchitektur Mima

- ein Register

- nur wenige, einfache Instruktionen

- TRA: Warten auf E/A

Einfacher Instruktionssatz

Befehle zur Datenmanipulation

NOT				Komplementiere den Akkumulator, B-1 Komplement

RAR				Rotiere den Akkumulator um 1 Bit nach rechts

ADD		a		Addiere den Inhalt der Speicherzelle a zum Akkumulator 							ACC  ACC + Speicher[ a ]

AND		a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

OR		a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

XOR		a		ACC  ACC  Speicher[ a ]

EQL		a		ACC<>Speicher[a]: 	ACC 0

ACC=Speicher[a]:  	ACC 11..1

LDV		a		ACC  Speicher[ a ]

STV		a		Speicher[ a ]  ACC

LDC 	c		ACC  c

Kontrollfluß

JMP  	p		Nächste Instruktion in Speicher[p]

JMN  	p		Sprung nach p falls ACC negativ

HALT			RUN  0 Instruktionsausführung hält an

Später Restart nur aus Speicher[0] möglich

Basisformat

- 0,1,2,3	ADD, AND, OR, XOR

- 4, 5, 6 	LDV, STV, LDC

- 7, 8, 9	JMP, JMN, EQL

- A .. E 	reserviert

Erweitertes Format

-	mehr als 16 Instruktionen möglich,

-	16 Bit Parameter & nicht immer benützt

- F0, F1, F2	HALT, NOT, RAR

- F3, F4,…	OUT, INP, …

Assemblerprogrammieren im Schnelldurchgang

if (X < 0)	 printf("1")

else printf("2");

Hexadezimaler MiMa-Speicherauszug

Speicher

- statisch

- 24 Bit/Wort

1-Register

- z.B. Inkrement

Steuerwerkregister

- Instruktionen

- Instruktionsadresse (PC)

- Status

ALU

- Eingang X,Y

- Ergebnis Z

- ADD, AND, XOR, OR

Registertransfer

- Quell-Register an Bus

- Zielregister übernimmt

- Steuerleitungen

### 3.2.2 Ablauf der Instruktionen

Zweiteilung der Befehle

- Fetch-Zyklus holt Befehl

- Execute Zyklus führt Befehl aus

Unterzyklen im Steuerwerk

- Mikrozyklus, "Minor Cycle", Taktphase

- andere Steuerimpulse in jedem Unterzyklus

- Registertransferebene

Mima-Instruktionen

- 12 Unterzyklen

- 5 Unterzyklen Fetch

- 7 Unterzyklen Execute

- http://mimasimulator.appspot.com/

- Ablauf der Lade-Instruktion

LDV	a	; laden von Inhalt der Speicherzelle a in ACC

; ACC <= Speicher[a]

;Fetch-Zyklus

1.			IAR -> (SAR, X),Leseimpuls an Speicher

2.			1   -> Y, ALU auf Addition schalten,

Warten auf Speicher

3.			Warten auf ALU, Warten auf Speicher

4.			Z  ->  IAR, Warten auf Speicher

5.			SIR -> IR

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6.			IR  -> SAR, Leseimpuls an Speicher

7.,8.,9. Warten auf Speicher

10.			SIR -> ACC

11.,12.	leere Unterzyklen

;Execute-Ende, nächste Instruktion

ADD	a	; addieren von Inhalt der Speicherzelle a zum ACC

1.-5.		Fetch-Zyklus wie oben

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6.			IR  -> SAR,  Leseimpuls an Speicher

7.			ACC  -> X,	Warten auf Speicher

8., 9.		Warten auf Speicher

10.			SIR -> Y,  ALU auf Addition schalten

11.			warten auf ALU

12.			Z  -> ACC

;Execute-Ende, nächste Instruktion

JMN  p  -  Jump if Negative

- Bedingter Sprung zur Instruktion im Speicherwort[ p ]

- negativ bedeutet, das oberste Bit im Akkumulator ist 1

1.-5.		Fetch-Zyklus wie oben

;Fetch-Ende, jetzt Execute-Zyklus

6a.			falls vorderstes Bit in ACC = 1:

IR  -> IAR

6b.			falls vorderstes Bit in ACC = 0:

leerer Unterzyklus

7. … 12.	leere Unterzyklen

;Execute-Ende, nächste Instruktion

Befehle liegen im Speicher

- werden geholt wie Daten

- kommen in Befehlsregister

- Befehlszähler

Befehl  Status => Sequenz von Steuerworten

- Bits des Steuerwortes an Steuerleitungen anlegen

- Speicher, E/A, ALU, … reagieren auf Steuerleitungen

- in jedem Takt ein Steuerwort

- Befehle können mehrere Steuerworte enthalten

- Mikrobefehle

Eingangssignale zum Steuerwerk:

- Operationscode aus IR-Register (4/8 Bit)

- Vorzeichenbit im Akkumulator

- Mikrozyklus 1..12 aus externem Zähler

- Status-Register = (RUN, TRA)

=>	8+1+4+2 = 15 Eingangsleitungen

Ausgangssignale vom Steuerwerk

- Rechteckige Steuer-Impulse

-	evtl. statische Steuerung (z.B. für ALU)

-	Takteingang für Flip-Flops

-	Out-Enable für Tristate-Ausgang am Bus

RUN: 1 Leitung zum Clear-Eingang

TRA: 1 Leitung zum Preset-Eingang

ALU: 3 statische Pegel für die unterschiedlichen ALU-Funktionen

Speicher: 2 Leitungen für Read & Write

je 1 Input-Enable für Register

- X, Y, ACC

- IR, IAR, SIR, SAR

zusätzlich Output-Enable für Register

- ACC, 1, Z

- IAR, SIR, IR (nur Bit [0..27])

=>	1+1+3+2+7+6 = 20 Steuersignale

Steuerwerk kann realisiert werden:

- als 20 Schaltfunktionen mit 15 Variablen

- als ROM mit 215 Wörtern à 20 Bit

Start der Mima

- Drücken der Reset-Taste

0 -> IAR

0 -> TRA

1 -> RUN

Maschine beginnt ab Adresse 0 Instruktionen auszuführen

- evtl. andere, festgelegte Adresse

Urlader

- einige Speicherzellen ab Adresse 0 sind Festwertspeicher

- enthalten einen Urlader ("Boot-Strap Loader")

- liest Programm von einem bestimmten Gerät  in den Speicher

- beginnt mit dessen Ausführung

Schaltpult mit Schaltern und Lämpchen zum

- Modifizieren und Inspizieren von Registern und Speicherinhalten

- bei älteren Rechnern

Integration der E/A in den normalen Adressbereich

- memory mapped I/O

- In - LDV, Out - STV

- Geräte langsamer als Speicher

- variable Geschwindigkeit

- => Handshake

Speicherwerk wertet Adresse aus

- Adr == $CXXxxxxxx => E/A

- Adr <> $CXXxxxxxx => Speicher

TRA-Bit

- vom Steuerwerk gesetzt

- von Speichercontroller oder Peripherie zurückgesetzt

- Steuerwerk wartet auf TRA=0

Geräte beobachten die Geräteadresse im EA-Werk

Als Bus ausgeführte E/A-Schnittstelle

Speicher mit Memory-mapped I/O

- TRA Bit wird vom Prozessor gesetzt

- von der Selektionsschaltung zurückgesetzt

- oder vom Gerätebus zurückgesetzt

SAR = Speicheradressregister, SIR = Speicherinhaltsregister

## 3.3 Adressierung, Timing, Hardware/Software-Interface

Funktionseinheiten (Chips) an Bus anschliessen

- Prozessorbus ('memory-mapped') oder I/O Bus

- Adressen und Daten

- Steuerleitungen: Read/Write, Strobes, …

Businterface

- Busphasen, Adressdekodierung (state machine)

- Puffer

- Register

- Identifizierung

Bus

- Adressbus und Datenbus oft 'gemultiplext'

- Steuerleitungen: Adress-Strobe, DataStrobe

- Takt

- Card-Select

Puffer

- entkoppeln Bustakt und Adapter-Takt

- evtl. bidirektional

- Bustreiber: active-high, active-low, offen (tri-state)

State-Machine

- Chipselect (C/S) erzeugen

- Adress-Dekodierung für Datenpuffer

- Adress-Dekodierung für Chip

- niedrige Adressbits zur Registerauswahl im Chip

Chip Select: CS

- aus Adresse abgeleitet

- z.B. mit kombinatorischer Schaltung

if (((unsigned) theAddress>>24) == 0x0FC)

Programmable Logic

- z.B. GAL 16V8, 22V10, …

- Eingabe-Pins und Ausgabe-Pins

- manche mit Flip-Flops

- Und, Oder, Not

- Enwicklungssysteme (Abel, …)

"/**  Inputs  **/

A24      Pin 1        ;      "/* address bus                    */

A25      Pin 2        ;      "/*                                */

A26      Pin 3        ;      "/*                                */

A27      Pin 4        ;      "/*                                */

A28      Pin 5        ;      "/*                                */

A29      Pin 6        ;      "/*                                */

A30      Pin 7        ;      "/*                                */

A31      Pin 8        ;      "/*                                */

"/**  Outputs  **/

MYCHIP   Pin 13       ;

Equations;

MYCHIP = !A24 & !A25 & A26 & A27 & A28 & A29 & A30 & A31

"/* (Adresse = FC XX XX XX) */

Timing-Diagramm

- Buszyklen von Intel 486

- mit eingefügten Wait-State beim Read

- # für invertierte Logik

Instruktion zum Ansprechen von HW

- Abstraktion: Register

- LDV/STV mit Adressen

- Adresse wählt Chip und Register (Chip-Select siehe oben)

- evtl. A0 und A1 nicht auf dem Bus -> Registernummer*4

Register für Kommandos

- Bitketten

- Bitkette lesen: Statusinformation

- Bitkette schreiben: Kommando

- Registerauswahl aus Subadresse im Chip

Datenübergabe

- Byte bzw. Wort

- evtl. mehrere Byte lesen

int i;

volatile unsigned char *status = 0xFFA00;

volatile unsigned char *datareg = 0xFFA04;

unsigned char packet[1500]

…

i = 0;

while ((*status & $04) && i < 1500)

packet[i++]= *chipdatareg;

Kontrollblock

- Kommando/Status und Daten als Record im Speicher

- verkettete Liste, Ringpuffer , etc.

## 3.4 Compiler

Brücke Programmiersprache - Objektcode

- C, Pascal, Modula, Fortran,

- IA, 68000, PowerPC, 8051, Z80, DSPs, …

- Name => Adresse

- Statement => Instruktionen

- Prozeduraufruf => Sprung und Rücksprung

Einlesen des Programmes (Scanner)

- findet Symbole

- Identifier, Konstanten, …

Syntaktische Analyse

- zulässige Symbole werden verarbeitet ("Parsing")

- für unzulässige Symbole Fehlermeldungen erzeugen

- über "Look-Ahead" entschieden, welcher Pfad gewählt werden soll

- bei schwierigen Programmiersprachen sehr weit vorausschauen

-	LL1 Programmiersprachen => maximal 1 Symbol Look-Ahead.

Erzeugen der Maschinenbefehle (Codegenerierung)

- syntaktische Prozeduren können auch die Instruktionen erzeugen

Strategien

- rekursive decent

- bottom-up

- top-down

- Übersetzung für virtuelle Maschine besonders einfach

- zeilenweise Übersetzung

Beispiel: Ausdruck übersetzen

a:=b-(c-((d*e)-g/h))

LDV  	g

DIV	  	h			; g/h

STV		hilf		; optimiert wird nicht

LDV		d

MUL  	e			; (d*e)

SUB		hilf		; -

STV		hilf

LDV		c

SUB		hilf

STV		hilf

LDV		b

SUB		hilf

STV 		a			;	a:= ...

Kompletter Programmierablauf

Daten im Speicher

- globale Variablen

- lokale Variablen

- Datenstrukturen

- dynamische Datenstrukturen

- Instanzvariablen => dynamische Datenstrukturen

Adressierung

- Befehle brauchen Adressen

- LDV, STV, …

- JMP, JMN

Lage der Ziele zur Laufzeit?

- Ladepunkt im Speicher

- relative Adressierung der Sprünge

- relative Adressierung der Daten mit Basisregister

- besonderer Code für dynamische Bibliotheken (DLLs))

Adressen in anderen Modulen?

- Auflösung durch Linker

- Auflösung durch Lader

## 3.5 Assembler

Assemblersprache

- menschenverständliche Form der Maschinenbefehle

- Mnemonics: LDV, ADD, JMP, …

- Variablen, Datenstrukturen

- Makros

Programm zum assemblieren

- transformiert Assembler-Programme in Objektcode

- Modularisierung

- Speicheraufteilung

- Sprünge berechnen

Cross-Assembler

- läuft auf Maschine A

- erzeugt Code für Maschine B

- für neue Computer oder kleine Architekturen

Vorteile

- Geschwindigkeit

- kompakter Code

- Zugang zu Spezialbefehlen

### 3.5.1 Elemente der Assemblersprache

Vordefinierte Namen für die Instruktionen

- aussagekräftig

- instruction mnemonics"

Namen für Speicheradressen:

- frei wählbar

- Instruktions- und Datenadressen

- Sprungmarken

- Variablen

Literalkonstanten:

- Dezimalzahlen

- Hexadezimalzahlen

- Zeichenkonstanten in Hochkommas

- bedeuten Werte oder Adressen

Kommentar nach Strichpunkt

gegenwärtige Speicheradresse : *

### 3.5.2 Anweisungen der Assemblersprache

Konstantenvereinbarung:

< name >	=	< wert >		[; < kommentar >]

; acht		=	8

Ladepunktanweisung:

*		=	< Adresse >		[; < Kommentar >]

; *		=	start		; Anweisung für Assembler

Speicherdeklarationsanweisung:

[< Name >]	DS	[< Wert >] 		[; Kommentar]

; index		DS	0 		; ein Wort, nicht typisiert

- Datentypen z.B. DL, DW, …

Instruktionsanweisung:

[Name]  	Instruktionsname  	[Operand [+ Wert] ]  [; Kommentar]

; start	  	LDV  	index

- [+ Wert] Modifikation des Operandenwertes (-adresse) durch Assembler

Bessere Assembler bieten auch Module, Scopes etc.

## 3.6 Taxonmie von Rechnerarchitekturen

### 3.6.1 von Neumann

Komponenten-Modell

Befehle

- ein Datenwert

- seriell abgearbeitet

Speicher

- Code und Daten ohne Unterschied

- kein eingebauter Zugriffsschutz

- unstrukturiert und nicht typisiert: Semantik im Programm

- linear adressiert

Verbindung Speicher-CPU: von-Neumann Flaschenhals

### 3.6.2 Klassifikation nach Flynn

SISD

- single Instruction

- single Data

SIMD

- single Instruction

- multiple Data

MISD

- multiple Instruction

- single Data

MIMD

- multiple Instruction

- multiple Data

# 4. Instruktionssätze

Programmiermodell

Semantische Lücke

- Datentypen

- Objekte

- Prozeduren

- Formeln

- RAM

- Register

- Operationen

Datenfluss-Maschinen

Mengen von Befehlen

Prozeduren und Parameter

- Aufrufender: Platz für Parameter und Resultate

- Gerufener: Platz für lokale Variablen

- naiv: statische Allokation durch Compiler

- Beispiel: fac(3)=1?

int fac(int n)

{ if (n==1) return 1;

else return fac(n-1)*n;

}

…

fac(3);

if (mem[sp]==1)

{   mem[sp-1]=1

"return" }

mem[sp+2]=mem[sp]-1

sp=sp+2

"call"

sp=sp-2

mem[sp-1]=mem[sp+1]*mem[sp]

"return"

Integration der Return-Adresse

- Stackframe

- z.B. Aufrufer verwaltet Stackframe

int fac(int n)

01 if (mem[sp+1]>1) jump 04                { if (n<=1)

02 mem[sp-1] = 1                               return 1;

03 jump 10

04 mem[sp+4] = mem[sp+1] - 1

05 sp=sp+3

06 mem[sp] = 08

07 jump 01

08 sp=sp-3

09 mem[sp-1] = mem[sp+1] * mem[sp+2]         return fac(n-1)*n;

10 jump mem[sp]                            }

…

38 mem[sp+4]=3

39 sp=sp+3

40 mem[sp]=42

41 jump 1

42 sp=sp-3

Stack als Maschinenmodell

- Java Virtual Machine

- p-code, Interpreter

- PostScript

Speicher-Speicher

Register-Modelle

- Akkumulator (siehe Mima)

- GPR: General Purpose Register

GPRs

- Register-Speicher

- Load-Store

- viele Register -> viele Bits in der Instruktion (Länge!)

- wenige Register -> viele Speicherzugriffe

Vergleich für c = a+b;

| Stack | Akkumulator | Register-Speicher | load-store |
| --- | --- | --- | --- |
| Push a | LDV a | Move a,R1 | Load R1,a |
| Push b | ADD b | Add b,R1 | Load R2,b |
| Add | STV c | Move R1,c | Add R3,R1,R2 |
| Pop c |  |  | Store c, R3 |

Konventionen für GPRs

- Pointer: Stack, Procedure-Frame, Globals, With, …

- Procedure-Parameter

- Temporäre Variablen, Expression-Eval, …

Anzahl Operanden

- 2: Operation 	Op1, Op2/Ziel

- 3: Operation	Ziel, Op1, Op2

- alle Register/Memory?

GPR-Maschinen

| Typ | Beispiel | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- | --- |
| Reg-Reg (0,3) | SPARC, PPC, Mips, Alpha, HP-PA | Feste Befehlslänge, einfache Code-Generierung, feste Taktlänge | Mehr Instruktionen, evtl. Bits verschwendet |
| Reg-mem (1,2) | 80x86, 68000 | gute Codedichte, einfach zu codieren | unterschiedliche Befehlslänge, Operand verloren (Erg.) |
| Mem-Mem (3,3) | VAX | sehr kompakt | Befehle unterschiedlich lang, Speicherflaschenhals, unterschiedliche Taktanzahl |

## 4.1 Adressierung und Operanden

Operandenlänge

- 8, 16, 32, 64 Bit

- Bitzugriff meist Bytezugriff

Little-Endian

- niederwertigstes Bit/Byte an der Adresse

- Intel, Alpha

Big Endian

- höchstwertigstes Bit/Byte an der Adresse

- 68000, PPC, …

Alignment

- Halbwort-Adressen durch 2 teilbar

- Wortadressen durch 4 teilbar

- 8, …

- Gesamtes Speicherwort wird geholt

- Schaltung zum Ausrichten (Shift + Sign-Extend)

- Auswirkung auf Rest-Register?

Adressierungsmodi

- Mima: Adresse in der Instruktion (einfache Variable)

- Mima: Operand in der Instruktion (Konstente)

- weitere Modi: indirekte Adressierung (Pointer, …)

Immediate

- Operand im Befehl

- LHI R4,#42

- Konstante laden

- Shift, ALU-Ops, Compare, …

Direkt (absolut)

- EffektiveAdresse = Instruktion AND 007FFFFF

- LW R4,($0AF0)

- Adresselänge beschränkt

- oder Instruktion 2 Worte

Register Indirekt

- EA = Rn

- LW R4,(R3)

- Pointer

- Adressrechnung

- komplexe Arrays

Register Indirekt mit Displacement

- EA = Rn+Disp

- LW R4,12(R3)

- Feld im Record

- lokale Variablen (Stackframe), …

Register Indirekt mit Index

- EA = Rn + Ri

- LB R4,(R3+R2)

- z.B. Char-Array

- R3 Zeiger auf Vektor

- R2 z.B. Schleifenindex

Register Indirekt mit Index*Scale

- EA = Rn + Ri*scale

- LW R4,(R3+R2*44)

- Vektor mit Elementen > Byte

Speicher Indirekt

- EA = Speicher[Rn]

- LW R4,@(R3)

- Handles dereferenzieren

Increment und Dekrement

- post-operation: EA = Rn; Rn = Rn ± size

- pre-operation: Rn = Rn ± size; EA = Rn;

- Operandentyp ergibt Increment-Wert

- LW R4,(R2)+

Architekturspezialitäten

- segmentbasiert (Datensegment bei 8086, …)

- PC-relativ (strings von Prozeduren)

Sprungadressen: PC-relativ

- Ziel = PC+displacement

- if-then-else etc.

- for, while, …

- positionsunabhängiger Code

Sprungadressen: Register-indirekt

- Ziel = Rn, Rn+Ri…

- ähnlich Datenadressmodi

- case/switch, DLLs, virtuelle Funktionen, Sprungtabellen, …

Absolute Sprünge

- relozieren beim Laden

- Standard-Adressraum?

Häufigkeit der Adressierungsarten (VAX)

=> LW R4,@(R3) ersetzen durch: LW R2,(R3) und LW R4,(R2)

Instruktionssatzentwurf

- nur compilererzeugbare Adressmodi

- seltene Adressierungsarten ersetzen

Wichtige Adressierungsarten

- Indirekt mit und ohne Displacement

- Immediate

- mehr als 75%

Displacement-Feldgröße

- 12 - 16 Bit

- mehr als 75%

- Displacement zu groß => Adressrechnung

Immediate-Feldgröße

- 8 - 16 Bit

- 50%-80%

- Immediate zu groß => Konstante im Speicher

## 4.2 Operationen

Instruktionsgruppen

- Kontrollfluß

- Datentransfer

- Arithmetische und logische Operationen

- Vektorbefehle (SIMD), Multiply-Accumulate (MISD), …

- Floating Point

- Systemaufrufe

- Dezimal, String

Lokale Verzweigung

- aus Programmiersprachenkonstrukten

- J, JR; B, …

- geringes Displacement: -128 .. 127

Sprung

- größere Distanz

- J, JR; JMP, J, …

- evtl. tabellisiert

- typisch register- oder speicherindirekt

Bedingte Verzweigung

- Condition Code

- von ALU gesetzt

- evtl. beim Laden gesetzt

- Zero, Negative, Carry, Borrow, …

- Compare-Befehl

Prozeduraufrufe

- Hin-Sprung (JAL, JALR)

- lokal: mittleres Displacement

- auch entfernt

- evtl. tabellisiert (DLL, Interruptvektor, )

- Rücksprung (JR, ; RET)

- Register retten

Arithmetische und logische Operationen

- Integerarithmetik: Add, Sub, Multiplikation, Division

- And, Or, …

- Compare

- Bitfeldoperationen

Floating Point

- Koprozessor-Konzept

- Hardware und evtl. Software

- eigene Register, Transferbefehle

- CPU muss trotzdem eff. Adresse generieren

- evtl. nur Transfer aus GP-Registern

- Datenformate: IEEE 754

Konfiguration und Management

- Interruptsperren

- Version

- Prozessorstatuswort

- Test-and-Set

- Interrupt (TRAP, RFE; IRET)

Datentransfer

- Load und Store bzw. Move

- Schwerpunkt Adressierung

- Register-Spec

- Speicher-Adresse

Relative Häufigkeit (DLX, SpecInt92)

Effiziente Kodierung der Befehle

- Operation und Register

- Adressen und Immediates

- kompakt: Kodedichte und schnelles Laden

- Platz für Adressen und Immediates

- einfach dekodierbar

- leicht generierbar

Opcode

Adress-Spezifikation

- Adressierungsmodus

- eigenes Feld

- Register

Instruktion soll in 1 Wort passen

- 32 Bit, 64 Bit

- Verschnitt bei vielen Befehlen

Pipeline-Effizienz

Amdahls Gesetz

Den häufigen Fall beschleunigen

- tatsächlich ausgeführte Instruktionen

- Bsp: 90% Anteil 10-fache Beschleunigung

Beispielapplet

- http://www.cs.iastate.edu/~prabhu/Tutorial/CACHE/amdahl.html

DLX-Architektur

- Load/Store, 32 GPRs, R0=0

- 32 Bit, Big Endian

- 8, 16, 32 Bit Integer

- Adressierung indirekt mit 16 Bit Displacement

- Adressierung immediate mit 16 Bit

- 32 Floating Point Register (32 Bit) = 16 * 64 Bit

DLX-Instruktionskodierung

- 32 Bit Befehle

- 6 Bit Opcode inkl. Adressierung

- ALU-Funktion 11 Bit

I(mmediate)-Typ

- load, store, …

- conditional branch, jump register, …

R(egister)-Typ

- ALU rd := rs1 func rs2

J(ump)-Typ

- Jump, Jump&Link, Trap, RTE

Datentransfer

- zwischen Registern und Speicher

- zwischen Registern und FP-Registern

- Adressierung 16-bit displacement + contents of a GPR

LB, LBU, SB			Load byte, load byte unsigned, store byte

LH, LHU, SH			Load halfword, load halfword unsigned, store halfword

LW, SW				Load word, store word (to/from integer regs)

LF, LD, SF, SD 		Load SP float, load DPF, store SPF, store DPF

MOVI2S, MOVS2I 		Move from/to GPR to/from a special register

MOVF, MOVD 			Copy FP reg or a DP pair to another reg or pair

MOVFP2I, MOVI2FP 	Move 32 bits from/to FP reg to/from integer reg

Arithmetic / Logical

- Integer Bzw Bitketten in Registern

- Overflow => Trap

ADD, ADDI, ADDU, ADDUI 	signed and unsigned

Add, add immediate

(all immediates are 16-bits);

SUB, SUBI, SUBU, SUBUI 		Subtract, subtract immediate;

signed and unsigned

MULT, MULTU, DIV, DIVU	 * und /, signed bzw.unsigned

Operanden floating-point register

AND, ANDI						Register oder immeadiate

OR, ORI, XOP, XOPI  			Register oder immediate

LHI								Load high immediate

SLL, SRL, SRA, SLLI, SRLI, SRAI		Shifts

Sxx, SxxI 						Set conditional: xx: LT, GT, LE, GE, EQ, NE

Control

- Conditional branches and jumps

- PC-relativ oder Register-indirekt

- 16-bit offset from PC

BEQZ, BNEZ 	Branch GPR =/≠ zero

BFPT, BFPF 		Test compare bit in FP status register and branch;

J,  JR 				26-bit Offset vom PC(J)  oder Ziel in Register (JR)

JAL,  JALR 		Jump and link: R31:= PC+4;

Ziel PC-relative (JAL) oder Register (JALR)

TRAP 				Transfer to operating system at a vectored address

RFE 				Return to user code from an exception; restore user code

Pro Befehl ein Maschinenzyklus

- Vergleich VAX- MIPS

## 4.3 Stichwort: CISC

Complex Instruktion Set Computer

- individuelle Instruktionslänge: Speicher und Takte

- evtl. dynamisch veränderliche Anzahl Takte

- aufwendige Dekodierung

Befehle mit viel Funktionalität

- Anzahl Operanden

- MISD-Instruktionen (Multiply-Accumulate, etc.)

Mythos Programmiersprachen-Konstrukte

- Schleifen => Schleifenbefehle (decrement & branch)

- Funktionsaufrufbefehle mit Registerrettung

- Case-Befehle

Codedichte

- viele Längen für Adress-Felder

- Selektoren für Operandenzahl

VAX - die ultimative CISC

- 32 Bit Architektur, 32 Bit Bus

- 16 Register, 12-15: AP, FP, SP, PC

- leistungsstarke Befehle: CALL inkl. Register retten

- INDEX-Instruktion: 45% schneller mit anderen VAX-Inst.

- MicroVAX: 175 von 304 Instruktionen+Emulation

- Nachfolger: Alpha

Motorola 680x0 [1979]

- orthogonaler Befehlssatz

- 16 Register: A0-A7, D0-D7

- 32 Bit Architektur, linearer Speicher

- viele Adressmodi

- 24 Bit externe Adressen

- 68008: 8 Bit externer Daten-Bus

- Multiplex von Adressen und Daten

- 68020 [1984]: 3-stufige Pipeline,

256 byte cache, 32 Bit extern

- Coldfire ohne komplizierte 680x0 Instruktionen

- Konfigurationen mit RAM, ROM und Interfaces

IA: Intel Architecture

Intel 8086

- wenige Register: AX, BX, CX, DX, …

- komplizierte Architektur

- basiert auf 4004, 8008, 8080

- segmentierter Speicher: 16 Bit Adressen + 16 Bit Basisregister

- near/far Pointer und Jumps

Evolution des 80x86

- 8088, 8086, 80188, 80186, 80286

- 80386DX, 80386SX

- 80486DX, 80486DX2

- Pentium

Pentium Pro, PII, PIII, P4

- RISC-Kern mit Übersetzung für 80x86-Befehle

- Pipeline 14 und mehr Stufen

'Megahertz sells'

- extreme Pipeline => extreme Taktzahlen

- hohes Pipelinerisiko => EPIC

- Befehle evtl. mehrere Takte lang

Besondere 80x86 Register

- StackPointer, BasePointer

- Stringops SourceIdx, Dest.Idx

- CS, DS, SS, Extra-dataSegment

Sprünge near und far

- JMP, JMPF, JNZ, JZ

- CALL, CALLF

- RET, RETF

- LOOP: CX--, JNZ 8 Bit Displacement

Datentransfer

- MOV reg-reg, reg-mem

- PUSH, POP

Arithmetik

- ADD; SUB, CMP, …

- SHx, RCR, INC, DEC, …

Stringoperationen

- MOVS

- LODS

Floating Point

- Stackbasiert

- 8 Stack-'Register'

## 4.4 Stichwort: RISC

IBM 801

A Case for the Reduced Instruktion Set Computer

- David Patterson, UCB, 1980

- pro Takt ein Befehl

- Kompromisse bei den Befehlen

- Load-Store Architektur

Make the general case fast

- Instruktionssatz-Optimierung

- ein Befehl - ein Zyklus (≠Takt)

- Pipeline

- Branch-Delay-Slot(s) (siehe Pipeline)

Einfache Konstruktion

- reguläre Struktur

- Registerbänke, Cache, ALUs, Multiplexer

- wenig Verwaltung

- leichte Migration auf neue Verfahren

RISC I/II [1982, 1983, Patterson et al, UCB]

- 40,760 Transistoren, 3 micron NMOS, 60 mm2, 3 MHz

- Basis für Sun's SPARC

MIPS [John Hennessy]

- Universitätsprojekt, Stanford U

- Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages

- später Mips Inc, dann SGI

- R2000, …

- SGI, Nintendo 64, Playstation, PS2

- Drucker, Cisco-Router

MIPS Kennzahlen

- 32 Bit: Adresseraum, Register, Instruktionen

- 31 GPRs und R0

- 32*32 FPRegs (oder 16*64)

MIPS IV Vergleich zu DLX

- Indizierte Adressierung

- Instruktionen für nicht-alignierte Daten

- Multiply-Add

- Unteilbares SWAP

- 64 Bit Datentransfer und Arithmetik

PowerPC

- Motorola, IBM, Apple

- Ideen der 801: Power 1, Power 2

- PPC 601 (G1), 603 (G2), 604, 620 (64 Bit, MP)

- G3, G4 < 1 GHz; G4 mit Vektoreinheit AltiVec

- G5 > 1GHz

- IBM-Gekko: Nintendo GameCube (Dolphin)

PowerPC Kennzahlen

- 32 Bit: Adresseraum, Register, Instruktionen

- 32 GPRs

- 32*32 FPRegs (oder 32*64)

PowerPC Vergleich zu DLX

- Fast alle Adressierungsarten

- nicht-alignierte Daten möglich

- Multiply-Add

- Unteilbares SWAP

- 8*4 Bit Condition-Codes (ähnlich Registerkonzept)

- 64 Bit Instruktionen für 64 Bit Chips

HP-Precision Architecture

- erste RISC mit SIMD Multimediaerweiterungen

- ShiftAdd statt Multiplikation, DS für Division

- viele Conditional Branches

- 32/48 Bit Adressen mit Segmentierung

SPARC

- max. 32*16 Register, klassisch 128

- Register Windows für Prozeduren

- Window-Größe 8+8+8

- 8 für lokale Variable

- 16 für Parameter: 8 In, 8 Out

- 8 für globale Variablen

- typisch 8 Register für Variablen und Parameter

- Save/Restore um Registerfenster zu verschieben

- V8: Tagged-Instruktionen für LISP und Smalltalk

Transmeta

Apples Emulatorprojekt

- Interpretation der 68LC040-Befehle

- 40 Mhz 68040 auf 66 MHz PPC601

- Übersetzung häufiger Instruktionssequenzen

IBM-Projekt zur Emulation des 80386

VLIW: Very Large Instruktion Word

- mehrere Instruktionen pro Instruktion Fetch

- Unabhängigkeit?

Häufig ausgeführte Sequenzen besonders behandeln

- Instruktions-Statistik

- Code Profiling => Optimierung

- dynamischer Übersetzer (code morphing)

- übersetzte Blöcke cachen

Crusoe

- 64 Register a 32 Bit

- 4 Funktionseinheiten zur parallelen Befehlsausführung

- Java Mode

Intel-Code

addl	%eax,(%esp)	// load data from stack, add to %eax

addl	%ebx,(%esp)	// ditto, for %ebx

movl	%esi,(%ebp)	// load %esi from memory

subl	%ecx,5 		// subtract 5 from %ecx register

1. Übersetzungslauf

ld 	%r30,[%esp] 	// load from stack, into temporary

add.c	%eax,%eax,%r30 // add to %eax, set condition codes.

ld 	%r31,[%esp]

add.c	%ebx,%ebx,%r31

ld 	%esi,[%ebp]

sub.c	%ecx,%ecx,5

2. Übersetzungslauf (klassische Compilertechnik)

- gemeinsame Teilausdrücke

- Schleifeninvarianten

- unbenutzer Code

ld 	%r30,[%esp] 	// load from stack only once

add	%eax,%eax,%r30

add	%ebx,%ebx,%r30	// reuse data loaded earlier

ld		%esi,[%ebp]

sub.c	%ecx,%ecx,5 	// only this last condition code needed

3. Übersetzungslauf

- Befehle umordnen

- Befehle auf parallele Funktionseinheiten verteilen

- Software

1. ld %r30,[%esp]; 	sub.c %ecx,%ecx,5

2. ld %esi,[%ebp]; 	add %eax,%eax,%r30; 	add %ebx,%ebx,%r30

ARM (Advanced RISC Machine, eigentlich Acorn RISC Machine)

- 32 Bit

- 2007: 98% aller verkauften Mobiltelefone enthalten ARM-Variante

- 2009: 90% aller embedded Prozessoren

- IP: Qualcomm, TI, Intel, Freescale, Apple, STM, …

- aktuell: Cortex A8, A9, A9 MPCore

Eigener Instruktionssatz

- 16 Register

- Instruktionen 32 bit

- conditional execution: SUBLT  R5, R5, R3

- shift und rotate an Instruktionen "anhängen": ADD R3, R3, R5, LSL #1

Thumb-mode

- 16 bit Instruktionsworte

- weniger Optionen im Befehl

- nicht alle Register spezifizierbar

- höhere Codedichte und/oder nur 16 Bit Speicherinterface

- z.B. Game Boy Advance

# 5. Pipelines

Fließbandarbeit

- Instruktionen haben Teilschritte

- parallele Ausführung der Teilschritte verschiedener Instruktionen

- Weitergabe der Zwischenergebniss an nächste Stufe (≠MIMA)

1 Instruktion

- n Maschinen-Zyklen insgesamt

- pro Maschinen-Zyklus 1 Instruktion fertig

- m Takte = 1 Maschinen-Zyklen; m<=4

Unabhängigkeit der Einzelschritte in der Pipeline

- Entkopplung der Stufen

- genug Verarbeitungseinheiten (ALU + 1 Addierer für Adressen)

Pipelinetakt

- bestimmt durch längsten Teilschritt

- z.B. Speicherzugriff oder Alu-Operation

- Länge der Einzelschritte ausbalancieren

Pipeline-Register entkoppeln Stufen

- Pipeline-Latches

- Stufe n-1 schreibt Resultat spät im Zyklus

- Stufe n nimmt Input früh im Zyklus

Speicher

- Resultate in einem Zyklus

- getrennte Speicher/Caches für Instruktion und Daten?

Pipeline-Risiken

- Verzweigung, Sprung

- Operandenbezüge

- Resource-Mangel (z.B. ALU, Registerbank)

=> Pipeline-Stall

DLX-Pipeline

Steuerung sorgt für unabhängige Ausführung

- 'Durchreichen' des Opcodes und der Operanden

## 5.1 Instruktionen bearbeiten und ausführen

Schönes Java-Applet

http://www.cs.iastate.edu/~prabhu/Tutorial/PIPELINE/DLXimplem.html

Instruction fetch cycle (IF)

- IR := Mem[PC]

- NewPC := PC+4

Instruction decode/register fetch (ID)

- Dekodierung: welcher Befehl

- Operanden aus der Register-Bank in die Eingangsregister der ALU

- A := Regs[IR6..10]

- B := Regs[IR11..15]

- Imm := (IR16)16 ## IR16..31

- Festes Instruktionsformat: Parallelität

Execution/Effective address cycle (EX)

- Berechnung

- Ausgangsregister der ALU setzen (+ CC)

- Load/Store: EA im ALU-Output-Reg

- ALUOut := A + Imm

- Register-Register: Resultat der Operation

- ALUOut := A func B

- Register-Immediate: Resultat der Operation

- ALUOut := A func Imm

- Control-Xfer: ALU berechnet Sprungziel

- ALUOut := NPC + Imm

- Cond := A op 0

Memory access/branch completion cycle (MEM)

- nur bei Load/Store ausgeführt

- Load: Daten von MEM[ALU-Output] holen

- LMD := MEM[ALUOut]

- Store: Daten nach MEM[ALU-Output] schreiben

- MEM[ALUOut]:= B

- Control-Xfer: bei ausgeführten Sprüngen PC schreiben

- if Cond then PC:=ALUOut

else PC:=NPC

Write-back cycle (WB)

- leer falls Control-Xfer

- Resultat in die Registerbank übertragen

- Load

- Regs[IR11..15] := LMD

- Register-Immediate

- Regs[IR11..15] := ALUOut

- Register-Register

- Regs[IR16..20] := ALUOut

## 5.2 Pipeline Hazards

Konflikte in Architektur oder Abhängigkeiten

Cache-Miss

- Pipeline anhalten

- Warten bis Daten angekommen sind

Hazard

- konkurrierender Zugriff auf Ressourcen oder Daten

- keine neuen Instruktionen starten

Pipeline-Bubble (oder Stall)

- Beispiel nur ein Instruktions/Datencache

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instr i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| Instr i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| Instr i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Stall |  |  |  | bubble | bubble | bubble | bubble | bubble |  |  |
| Instr i+3 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Instr i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Alternative Darstellung

| Instr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instr i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| Instr i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| Instr i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Instr i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Instr i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Anderer Fall

| Instr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instr i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| Instr i+1 |  | IF | ID | stall | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Instr i+2 |  |  | IF | stall | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| Instr i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Instr i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

### 5.2.1 Structural Hazards

Nur ein Schreibeingang in das Register-file

- 2 Schreibzugriffe in einem Zyklus

Nur ein Cache (Bus) für Daten und Befehle

- Load.MEM kollidiert mit Inst3.IF

| Instr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Instr 1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| Instr 2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Instr 3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

- Inst3.IF verschieben

| Instr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| Instr 1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Instr 2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| Stall |  |  |  | bubble | bubble | bubble | bubble | bubble |  |
| Instr 3 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Annahme:

- MEM-Stufe kann ALU-Resultat ins Register-File schreiben

- nur ein Write-Port

load 	r1, somevar

add 	r2,r3,r4

- Daten für r1 und r2 kommen gleichzeitig am RegisterFile an

Hardware entdeckt Konflikt und fügt bubble ein

Resource Replication: 2 write ports

- weitere Abhängigkeiten erzeugt?

- weitere Überwachung und Interlocking

### 5.2.2 Data Hazards

Echte Abhängigkeit

- Inst1 schreibt in das Register, das Inst2 benötigt

- auch im Speicher!

Read After Write (RAW)

- Instr2 liest Operand, bevor Instr1  ihn schreibt

Write After Read (WAR)

- Instr2  schreibt Operand, bevor Inst1  ihn liest

- nur bei superskalaren Architekturen

Write After Write (WAW)

- Instr2 schreibt Operand, bevor Inst1 ihn schreibt

- in komplexeren Pipelines als DLX

Namens-Abhängigkeit

- anti-abhängig: Inst1 liest Register, das Inst2 später überschreibt

- Ausgabe-abhängig: Inst1 schreibt Reg., das Inst2 danach überschreibt

- keine Daten von Inst1 and Inst2 übergeben

- Implementierungsproblem

Lösungen

Compiler erzeugt geeigneten Code

- NOP(s) einfügen (Software bubble)

- Instruktionen umordnen

Hardware

- Schaltung um Konflikt zu erkennen

- Pipelinesteuerung

Interlocking

- Pipeline anhalten (stall)

- evtl. mehrere Zyklen

Forwarding

- Abkürzungen in der Pipeline

- ALU-Resultat von InstEX direkt an ALU-Input für InstID kopieren

- LMDR von InstMEM auch an ALU-Input für InstID kopieren

Forwarding nicht immer möglich

Forwarding mit Interlocking

- Inst2 datenabhängig (RAW) von Inst1

- bubble kann nicht ganz aufgelöst werden

Scoreboard entdeckt Abhängigkeiten

### 5.2.3 Control Hazards

Sprung-Instruktionen (bedingt und fest)

- Spungziel muss berechnet werden

- Bubbles einfügen bis Sprung MEM ausgeführt hat

- Sprung erst in ID festgestellt

- IF während Sprung-ID oft wertlos

| IF | ID:Sprung | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IF->stall | stall | stall | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
|  |  |  |  |  | ID | EX | EX | MEM | WB |

3 Zyklen pro Spung verloren

- Verzweigungen ca 20%

=> 1,6 CPI (cycles per instruction)

Abhilfe

- schon in IF feststellen ob gesprungen wird

- neuen PC früher berechnen

Pipeline umbauen

- Addierer für Branch in ID

- Zugriff auf Reg früh

- Addieren spät

- Condition auswerten spät

- nur ein Stall

| IF | ID | EX |
| --- | --- | --- |
|  | IF->stall | IF |

Bedingte Sprünge

- einfacher Test auf 0

- einfach ausführbar

- Data hazard?

SUBI	r3,r3,1

BNEZ	r3,loop1

Wie oft werden Sprünge ausgeführt?

- 17% bedingte Sprünge

- 85% der Rückwärts-Sprünge ausgeführt (Schleifen)

- 60% der Vorwärts-Sprünge ausgeführt (if/then/else)

- 67% aller Sprünge werden ausgeführt

Triviale Vorhersage: Sprung wird nicht genommen

- predict-not-taken

- einfach weitermachen, als ob nicht gesprungen wird

- permanenten Zustand (Register!) nicht verändern

- falls doch gesprungen wird: IF/ID latches löschen

- immerhin 33% Gewinn

| IF | ID:Sprung | EX | MEM | WB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IF | ID/leer | EX/leer | MEM/leer | WB/leer |  |  |  |  |
|  |  | IF/IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
|  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
|  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
|  |  |  |  |  | ID | EX | EX | MEM | WB |

### 5.2.4 Exceptions

I/O, OS-Call, …

Fehler, Page-Fault, …

Breakpoints

Beispiel: Page Fault bemerkt in der MEM-Stufe

- Betriebssystem tauscht Seite

- Wiederaufnahme

- was passiert mit der Instruktion in der WB-Stufe?

Unterbrechung in DLX

- TRAP-Instruktion in IF/ID latches schreiben

- Schreiboperationen der (Folge-)Instruktion unterbinden

- Unterbrechung rettet PC

- PC restaurieren mit RFE

Problem: Delay Slot

## 5.3 Pipelinebeschleunigung

### 5.3.1 Softwarelösungen

m Instruktionen nach dem Branch werden immer ausgeführt

- kann der Compiler oft sinnvoll füllen

- Programmierer finden fast immer etwas

| Inst i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inst i+1 (delay-slot) |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Inst i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| Inst i+3 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Inst i+4 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

| Inst i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inst i+1 (delay-slot) |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |
| Branch target |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |
| Branch target+1 |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |
| Branch target+2 |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB |

Compiler plant für den Delay-Slot

Instruktion von vorn in den slot schieben

- Sprung unabhängig von der Instruktion

Instruktion vom Ziel vorziehen

- muss evtl. kopiert werden

- einmal zuviel berechnet

- Ergebnis korrigieren?

- Ergebnis hinter der Schleife nicht benutzen

Nachfolge-Instruktion vorziehen

- Register in der Sprung-Region unverändert?

Auch dynamisch in Hardware

Loop Unrolling

- Spünge sind Pipeline-Feinde

- häufig am Ende von Schleifen

- Anzahl Sprünge pro Durchlauf reduzieren

| for (i=0;i<1000;i++) x[i]=x[i] + y [i]; | i=0; while (i<1000) { x[i]=x[i] + y [i]; x[i+1]=x[i+1] + y [i+1]; x[i+2]=x[i+2] + y [i+2]; x[i+3]=x[i+3] + y [i+3]; i+=4;} |
| --- | --- |

- reduziert auch Branch-Delay-Slots

Schleifenzähler

- n Schleifendurchläufe

- Ausrollfaktor k

- Hauptschleife n DIV k

- Aufräumschleife n MOD k

- Autoinkrement?

#### Pipeline Scheduling im Compiler

Code wird für Prozessor optimiert

- Eigenschaften der Prozessor-Pipeline bekannt (exposed)

- delay-slot(s)

- Resource Hazards

- eigentlich schlecht: spätere Verbesserungen nicht nützlich

Instruktionen umsortieren

- besser, je mehr Instruktionen zur Auswahl

- Schleifen ausrollen

- datenabhängige Instruktionen auseinanderziehen

- Branch-Slots füllen

Datenabhänigigkeit

- Datenfluß zwischen Instruktionen: RAW

- statische Abhängigkeit

Namensabhängigkeit

- Antiabhängigkeit kann zu WAR führen

- Ausgabe-Abhängigkeit kann zu WAW führen

- Register-Renaming (andere Register verwenden)

Kontroll-Abhängigkeit

- Codeblock durch IF bewacht

- welche Instruktionen herausziehen bzw. hineinschieben?

Exception-Verhalten

BEQZ		R2, L1

LW			R1, 0(R2)

L1:

- Exception ignorieren falls Sprung gemacht wird

Datenfluß

- dynamische Abhängigkeit

- Spekulation

| Datenfluß-Abhängigkeit (R1) | R4 später nicht verwendet | R4 spekulativ früh berechnen |
| --- | --- | --- |
| ADD R1,R2,R3 BEQZ R4,L SUB R1,R5,R6 ;stall L: OR R7,R1,R8 | ADD R1,R2,R3 BEQZ R12,L SUB R4,R5,R6 ;stall ADD R5,R4,R9 L: OR R7,R8,R9 | SUB R4,R5,R6 ADD R1,R2,R3 BEQZ R12,L ADD R5,R4,R9 L: OR R7,R8,R9 |

Beispiel: for (i=0;i<1000;i++)	x[i]=x[i] +s;

DLX-Code einfach

loop:		LD		F0,0(R1)

ADDD	F4,F0,F2		; s in F2

SD		0(R1),F4

SUBI	R1,R1,#8		; double word

BNEZ	R1,loop

- Ausführung mit DLX-Pipeline

loop:	LD		F0,0(R1)

stall

ADDD	F4,F0,F2		; 3 Zyklen!

stall

stall

SD		0(R1),F4

SUBI	R1,R1,#8		; double word

stall

BNEZ	R1,loop

stall

Instruktionsreihenfolge ändern

loop:	LD		F0,0(R1)

SUBI	R1,R1,#8		; double word

ADDD	F4,F0,F2		; 2 Zyklen

stall

BNEZ	R1,loop

SD		8(R1),F4		; Instruktion verändert

- SD eigentlich abhängig von SUBI

- SD-Instruktion verändern

- 6 Zyklen pro Durchlauf statt 10

Loop unrolling

loop:	LD		F0,0(R1)

ADDD	F4,F0,F2

SD		0(R1),F4

LD		F0,-8(R1)

ADDD	F4,F0,F2

SD		-8(R1),F4

LD		F0,-16(R1)

ADDD	F4,F0,F2

SD		-16(R1),F4

LD		F0,-24(R1)

ADDD	F4,F0,F2

SD		-24(R1),F4

SUBI	R1,R1,#32

BNEZ	R1,loop

- Adressen in Instruktionen verändert

- 28 Zyklen = 7 Zyklen pro Element

- 14 Inst + 4 LD-stall + 1 SUBI -stall, 8 ADDD-stalls + branch-delay

Schleife planen (scheduling)

loop:	LD		F0,0(R1)

LD		F6,-8(R1)

LD		F10,-16(R1)

LD		F14,-24(R1)

ADDD	F4,F0,F2

ADDD	F8,F6,F2

ADDD	F12,F10,F2

ADDD	F16,F14,F2

SD		0(R1),F4

SD		-8(R1),F8

SUBI	R1,R1,#32

SD		-16(R1),F12	;R1 noch nicht geändert

BNEZ	R1,loop

SD		8(R1),F16		;R1 fertig: 8=32-24

- 14 Zyklen = 3.5 Zyklen pro Element

- ohne stalls

### 5.3.2 Hardwarelösungen

Mehrere Ausführungseinheiten

Pipeline-Eigenschaften nicht in das Programm einbauen

- Prozessor kann verbessert werden

- schnelle Ausführung alten Codes

- CISC auf RISC

Beispiel Pentium Pro und später

- 80x86-Instruktion auf eine oder mehrere (Operationen aufteilen

| 1 (Operation | mov eax,[es:0x10] | Wert laden |
| --- | --- | --- |
| 2 (Operationen | mov [es:0x10],eax | berechne Zieladresse |
|  |  | speichern |
| 4 (Operationen | add [es:0x10],eax | Wert laden |
|  |  | addieren |
|  |  | berechne Zieladresse |
|  |  | speichern |

- (Operationen im Instruktionspool abgelegt

- dynamisch planen

#### 5.3.2.1 Dynamic Scheduling

Instruction-Decode entscheidet über Ausführung

- Warteschlange mit Befehlen

- structural Hazards auswerten

- nächsten möglichen Befehl starten

- auf Functional-Units verteilen

- evtl. dynamisch umordnen

Instruktions-Resultat-Reihenfolge geändert

- WAR, WAW können entstehen

- Unprecise Exceptions?

- Planung abhängig von Registern

- Instuktionen können lange in FU hängen

Modifikation der DLX-Pipeline

- DLX-ID prüft structural H. und data H.

- Neu: ID aufteilen in Issue und Read Operands

- Warteschlange zwischen Fetch und Issue

- DLX: Nur bei Floating Point Unit

- 1 Integer, 2 FP-MULs, 1 FP-DIV, 1 FP-ADD

Beispielproblem

DIVD	F0,F2,F4		; viele Zyklen

ADDD	F10,F0,F8

SUBD	F12,F8,F14	; WAW: SUBD	F10,F8,F14

; WAR: SUBD	F8,F8,F14

- SUBD vorziehen

Registerverwaltung

- Auflösung der data hazards

- Warten auf Daten

- Warten beim Speichern in Register

Scoreboard

- startet Instruktionen (issue) in EX[i]

- gibt Register als Operanden frei (RAW)

- stellt fest, dass EX[i] ist fertig

- überprüft ob WB Register schreiben kann (WAR, WAW)

Scoreboard-Datenstrukturen

- Instruktions-Status: issued, read, execution complete, write result

- Funktionseinheit-Status

- Register Resultat Status

Scoreboard-Tabellen [CDC 6600, 1964]

- Schnappschuss für DLX-Pipeline

| Instruktion | issued | read ops | exec. comp. | write back |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LD | F6,32(R2) | true | true | true | true |
| LD | F2,48(R3) | true | true | true |  |
| MULTD | F0,F2,F4 | true |  |  |  |
| SUBD | F8,F6,F2 | true |  |  |  |
| DIVD | F10,F0,F6 | true |  |  |  |
| ADDD | F6,F8,F2 |  |  |  |  |

| Funktionseinheit | busy | Op | RegD | RegS1 | RegS2 | FU1 | FU2 | rdy1 | rdy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integer | true | Load (2) | F2 | R3 |  |  |  | false |  |
| FMult1 | true | Mult | F0 | F2 | F4 | Integer |  | false | true |
| FMult2 | false |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAdd | true | Sub | F8 | F6 | F2 |  | Integer | true | false |
| FDiv | true | Div | F10 | F0 | F6 | FMult1 |  | false | true |

| Register | F0 | F2 | F4 | F6 | F8 | F10 | F12 | … | F30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktionseinheit | FMult1 | Integer |  |  | FAdd | FDiv |  |  |  |

Register Renaming

- eigentlich: weitere Register verwenden

- Register nicht unbedingt im Programmiermodell

- vermeidet 'unechte Hazards': WAR und WAW

- wirkt nicht bei Datenfluss-Hazards

Tomasulu [Robert Tomasulu, 1967]

- FPU für IBM 360/91

- 'verteiltes' Scoreboard

- Common Data Bus (CDB)

- implizites Register-Renaming mit 'Reservation Stations'

- aktive Register

- Load und Store Puffer

Reservation Station (RS)

- Puffer vor Funktionseinheit

- Operation und Operanden

- Register beim Eintrag in RS mit anderer RS verbinden

- verhindert WAR und WAW

- aktiver Puffer: besorgt Operanden vom CDB (ähnl. forwarding)

- ohne Register-'Umweg'

Tomasulu-DLX-FPU

#### 5.3.2.2 Spekulative Ausführung

Kontroll-Abhängigkeiten

- Schleifen, Verzweigungen, Assertions, …

- Branch-Delay

- ILP: Anzahl-Instruktionen in Verarbeitung steigt

Branch Prediction

- Sprungentscheidung dynamisch vorhersagen

- ausgewählte Alternative starten

- rückgängig machen falls Fehlentscheidung

Branch Prediction Buffer (branch history table)

- Speicher, adressiert mit niederwertigen Adressbits

- enthält letzte Entscheidung für diese Adresse (nicht Befehl!)

- Verbesserung: n-Zähler

- Entscheidung > n/2 > Sprung

- Sprung inkrementiert, nicht springen dekrementiert

Beispiel 4096 Puffereinträge á 2 Bit

- 82% - 99% richtige Vorhersage bei SPEC89

Korrelierte Prädiktoren für abhängige Sprünge

Instruktionspool sollte immer gefüllt sein

cmp a,b

jle @else

mov ecx, 0

jmp @end

@else:	mov ecx, 1

@end:

Problem

- welcher Befehl soll als nächstes dekodiert werden?

- mov ecx,0 oder mov ecx,1

- Prozessor führt Code spekulativ aus

Realisierung im PII & PIII

- Puffer mit 512 Einträgen

- Adresse des Sprungbefehls

- Sprung ausgeführt: Ja oder Nein

- jeder Sprung (ausgeführt oder nicht) wird vermerkt

Beispiel der dynamischen Sprungvorhersage

Statische Sprungvorhersage

- falls Sprung der Sprungvorhersage nicht bekannt

- bedingte Rückwärtssprünge: Sprung ausführen

- bedingte Vorwärtssprünge: Sprung nicht ausführen

Strafzyklen (Penalties)

- keine: korrekt vorhergesagt, dass der Sprung nicht ausgeführt wird

- 1 Zyklus: korrekt vorhergesagt, dass Sprung ausgeführt wird

- 9 - 26 Zyklen bei falscher Vorhersage

Branch Target Buffer

- nicht Entscheidung vorhersagen, sondern Ziel

- Test beim Laden jeder Instruktion

- neue Sprünge eintragen

- evtl. Ziel ändern

if (PC in BTB) nextPC = item[PC].predictedPC

#### 5.3.2.3 Stichwort: Superskalare Architektur

Multiple Instruction Issue

- an mehreren Instruktionen parallel arbeiten

- parallele Pipelines

- aber evtl. Abhängigkeiten

Very Long Instruction Word (VLIW)

- mehrere Befehle pro Instruktions-Adresse

- statisch Funktionseinheiten zugeordnet

- siehe Crusoe (oben) und Signalprozessoren

EPIC: Explicitly Parallel Instruction Computing [IA64]

- jede Instruktion trägt Branch-Zweig-Prädikat

- spekulative Ausführung aller Zweige

Superskalare Ausführung

- 2 bis 8 Befehle gleichzeitig starten

- abhängig von Hazards

- mehrere Befehle gleichzeitig holen: 64/128 Bit

- einfachste Variante: 1* Integer + 1 * FP

- dynamisch geplant: Scoreboard oder Tomasulu

Zusammenfassung Instruktionsausführung

Pipeline steigert Durchsatz

- Phasen der Verarbeitung durch Puffer entkoppelt

Probleme: Hazards

- echte Datenabhängigkeit und Namensabhängigkeit

- Ressource-Engpässe

- Control-Hazards

Statische Techniken zur Optimierung

- Delay-Slot füllen

- Schleifen ausrollen

-> Instruktionsplanung

Dynamische Techniken

- Instruktionen bedingt starten: Hazard-Entdeckung

Leistungssteigerung: Instruction Level Parallelism (ILP)

- parallele Funktionseinheiten

- Scoreboard, Tomasulu

- completion unit bewertet spekulative Ausführung

- VLIW oder multiple Issue

PowerPC 7450

# 6. Speicherarchitektur

Read/Write Speichertypen

- statisches RAM

- dynamisches RAM

- EEPROM: Schreiben sehr langsam

- Flash: Schreiben langsam

- Magnetspeicher: langsamer Zugriff

Hierarchie

- Register (Flip-Flops u.ä.)

- Level 1 Cache integriert in Prozessor (8-64 K, *2?)

- on-chip Cache auf dem Prozessor-Die (L2, z.B. 128-1024 K)

- externer/Backside Cache (L3, z.B. 2/4 MB)

- Hauptspeicher

- Virtueller Speicher: Auslagern von Teilen auf Magnetspeicher

(Flash-)ROM

- Urlader

- Parameter

- Systemkomponenten: BIOS, Toolbox, etc.

- Programme für Embedded Systems

## 6.1 Hauptspeicher

Dynamisches RAM (DRAM)

- 1 Kondensator + 1 Transistor pro Speicherzelle (Bit)

- Refresh nach 8 - 64 msec

DRAM-Zugriff

- Adressleitungen sparen: Multiplex

- Anordnung als Matrix in Zeilen und Spalten

- Row Address, danach Column Address

- Strobes wenn gültiger Teil anliegt: RAS und CAS

Dynamisch?

- Lesen zerstört Bit => Zurückschreiben (Refresh)

- Auswerten geringster Ladungen (pF Kondensatoren)

Ablauf

- R/W anlegen

- MSB Adresse anlegen

- /RAS

- R-Adr. dekodieren

- Zeile ansteuern

- Zeile verstärken

- LSB Adresse anlegen

- /CAS

- Bits auswählen

- Daten liegen an

- Kondensatoren aufladen

- Precharge auf Vcc/2

Zugriffszeit 50 ns (SDRAM)

Zykluszeit 70 ns (SDRAM)

- vor nächstem Lesen

- Ladung wiederherstellen

- Precharge abwarten

Refresh

- über Zeit geht Ladung verloren, falls kein R/W-Zugriff

- 8-64 msec

- Steuerung erzeugt Lese-Zyklen für Zeilen

- extern durch 'Zeilenleser'

- evtl. transparent für Prozessor (hidden refresh)

Refresh zeilenweise

- ~ 20 / sec

- 2k, 4k, 8k Zeilen

- pro Zeile TRC-TCAC => 40 ns

- 20 * 4096 * 40 ns = 3.3 msec

Anordnung

- Bit-parallel: nMx8 etc.

- 2 Bänke reduzieren Precharge-Wahrscheinlichkeit

- entspr. Zugriffsmuster optimieren

DRAM asynchron

- Adresse anlegen, RAS, CAS

- CPU wartet bis Daten bereit

FPM: (RAS - CAS-Daten) - CAS-Daten - CAS-Daten - CAS-Daten

- 6-3-3-3 Bus-Zyklen

EDO 5-2-2-2@66 MHz

SDRAM

- synchron zum Speicherbus

- 100, 133, 266 MHz

- CPU kann anderes tun

- timing z.B. 3-2-2

- CAS-Latenz

- RAS-CAS Delay

- RAS precharge

DDR-RAM

- Datenaustausch an beiden Flanken

- DDR2: Transfertakt = 2 * Speichertakt, prefetch buffer 4 bit

- DDR3: Transfertakt = 4 * Speichertakt, prefetch buffer 8 bit

Quelle: Micron Technologies

DRAM-Probleme

- Adressmultiplex (Row-Column) kostet Zeit

- Precharge bestraft Mehrfachzugriff auf Chip hintereinander

- FP-RAM, EDO, SD-RAM, … beschleunigen sequentiellen Zugriff

- 50 ns = 50 Prozessorzyklen bei moderner CPU

Speichersystem-Optionen

- n*Wortbreite => n*Speicherdurchsatz (Alpha AXP 21064: 256 bit)

- Interleaving

- Unabhängige Speicherbänke

Statisches RAM (SRAM)

- 4 - 6 Transistoren pro Speicherzelle (Bit)

- alle Adressleitungen zum Chip

- kein Refresh

- Zugriffszeit = Zykluszeit

- Kapazität ca. 1/4 - 1/8 von DRAM

- 8 mal teurer

- 8 - 16 mal so schnell

ROM - Read Only Memory

- Dioden-Matrix

- Zeilenleitung aktivieren

- Diode -> 1; fehlende Diode -> 0

- CMOS: Transistoren an den verbundenen Kreuzungen

- maskenprogrammiert

PROM - Programmable ROM

- alle Kreuzungen verbunden

- Fuse an jeder Verbindung

- Fuse mit Programmierspannung 'durchschmelzen'

EPROM - Erasable PROM

- besonderer Transistor mit 'Floating Gate': FAMOS

- Fowler-Nordheim Tunneleffekt

- Löschen mit UV-Licht

EEPROM - Electrically EPROM

- floating gate Transistoren elektrisch löschbar

- Zellen 'einzeln' löschen

Flash Memory

- ganze Bänke löschen

- modern: mehrwertige Logik

## 6.2 Bridges: Interface CPU/Cache - Speicher - Bus

DDR/DDR2 Speicher

- 64 bit pro Modul, Dual Channel: 2 Kanäle á 64 Bit

- Adressbits nach Kapazität

- CAS, RAS-CAS, Gesamtzyklus

- DDR: z.B. 2-2-6 bei 100 - 200 MHz

- DDR2: z.B. 4-4-12 bei 100 - 300 MHz

- DDR3: z.B. 5-5-15 bei 100 - 200 MHz

CPU

- Datenzugriff zunächst im Cache, evtl. Cache Miss

- Cache-Line 4 oder 8 Worte = 128/256 bit

- Speicherzugriff transportiert Zeile

- Bsp: PPC 970FX: ADIN(0:43), ADOUT(0:43)

- Multiplex: Adresse-Daten-Daten-Daten-Daten

- P6-Bus: 64 bit 'split-transaction': ReadRequest, MemoryReply

Test [Bahmann, 2005]

- sequentiell 75 MTrans/s

- entspricht 11 CPU-Takten

Systemarchitektur mit Bridges

- NB: Memory controller

- SB: I/O controller

## 6.3 Cache

Problem

- Pipelinestufe MEM

- Daten in 1 Zyklus, sonst stall(s)

- DRAM zu langsam

- SD-RAM 100 MHz => 50 Stalls!

Schneller Pufferspeicher

- zwischen Pipeline und Speicher

- hält bereits benutzte Speicherinhalte

- Befehle und Daten

- eventuell getrennt für Befehle

Beschleunigung?

- beim ersten Lesen einer Adresse Speicherwort puffern (langsam)

- bei weiteren Lesevorgängen von Adresse Wort sofort liefern

- beim Schreiben puffern und evtl. asynchron schreiben

- Durchschreibestrategie

Blockstrukturiert (Cachelines)

- Cache speichert größere Speicherstücke

-> Lokalitätsprinzip

Schreibzugriffe 7% der DLX-Speicherzugriffe

- 25% der datenorientierten Speicherzugriffe

Write-Through (leicht implementierbar)

- Cache-Inhalt sofort in unterer Hierarchiestufe nachführen

- erhebliche Verzögerungen über den Speicherbus

- ->Block-Write-Buffer reduziert Write-Stall

Write-Back

- Modifikationen im Cache durchführen

- Cache-Inhalt erst beim Ersetzen der Zeile zurückschreiben

- Dirty-Bit markiert beschriebene Cache-Zeile

- Konsistenzproblem zwischen Cache & Hauptspeicher

- Multiprozessor-Architekturen?

Sonderfall:Write-Miss

- Write-allocate: Zeile in den Cache laden und modifizieren

- No-write-allocate: nur auf niedriger Stufe modifizieren

Cachezugriff

- Speicheradresse

- Cacheadresse

- ist das Wort im Cache?

- wo liegt das Wort?

Direct Mapped Cache

- Abb. Adresse->Cacheeintrag

- Vergleich ob Treffer

Voll assoziativ

- Vergleich Adresse - Tag-RAM

- kostet evtl. Zeit

- Hardware aufwendig

Weg assoziativ

- Untermenge (Set, Blockgruppe)

- Set-Auswahl direct mapped

- in der Untermenge assoziativ

- n Wege: n Blöcke im Set

- n-way set associative

Zugriffsstruktur Block-Tag

- stückweise Interpretation der Adresse

- Test der Blöcke im Set: tag

- Index des Sets im Cache

- Block-offset führt zum Datenwort

- Gültigkeits-Bit (vaild-bit)

Tag-Vergleich parallel

- z.B. wired-XOR

- parallel Daten aus dem Cache holen

- n-Wege => n:1 Multiplexer

Austausch mit dem Hauptspeicher

- immer ganze Cache-Zeilen (z.B. 16 oder 32 Bytes)

- als Burst-Zugriff transportiert

- Cache-Zeile überschreiben: alten Inhalt vorher zurückschreiben?

Block-Austausch-Strategie

- Zufall

- LRU: Least Recently Used

Ursachen für Cache-Miss

- unvermeidliche (compulsory)

- größenbedingt (capacity)

- konfliktbedingt (conflict)

Miss-Rate reduzieren

- größere Blöcke => größere(r) Miss-penalty

- mehr Assoziativität => Kosten, Zeit für Vergleich?

- 'Opfer'-Cache (z.B. 4 Einträge)

- Prefetch bei Miss: Block[i] und Block[i+1]

- Prefetch-Anweisungen vom Compiler

- Compiler erhöht Lokalität des Programmes (z.B. Arrays mischen)

Cache-Miss-Penalty reduzieren

Cache-Hit-Zeit reduzieren

- virtual Cache vs. physical Cache (aber: flush beim Prozesswechsel)

## 6.4 Virtueller Speicher

RAM kleiner als Adressraum

- 512 MB = 229

- Programme wollen konzeptuell den ganzen Adressraum benutzen

- Programme zu groß => Overlays

Ladepunktabhängigkeit: Relozieren des Codes beim Laden

Multitasking

- mehrere Prozesse laufen im Zeitmultiplex

- komplettes Auslagern (Swappen) beim Prozesswechsel zu teuer

=> gleichzeitig im RAM

- Größenproblem verschärft

- Schutz vor anderen Prozessen?

Virtueller Speicher

- Prozess (Programm) sieht nur logische Adressen

- flacher Adressraum so groß wie Adressbits erlauben

- Prozessor sieht virtuelle Adresse

- Memory Management übersetzt in physische Adressen

Physischer Adresseraum

- RAM beschränkt

- Teil des Prozessspeichers ausgelagert auf Hintergrundspeicher

- z.B. Festplatte

Seiten-Kachel Konzept

- virtueller Speicher in Seiten eingeteilt

- physischer Speicher in Kacheln eingeteilt

- Verbindungs-Tabelle kann sehr groß werden

Memory Management Unit

- übersetzt virtuelle Adresse in physische Adresse

- überprüft Präsenz der Seite in Kachel

Page Fault

- Seite liegt nicht im physischen Speicher => Interrupt

- Betriebssystem speichert eine Kachel

- lädt Kachel mit benötigter Seite vom Hintergrundspeicher

- ändert Seiten/Kacheltabelle

Auslagerungsstrategie LRU

Einfach virtualisierter Speicher

- mehrere Programme teilen sich einen virtuellen Adressraum

Mehrfach virtualisierter Speicher

- jedes Programm hat eigenen virtuellen Adressraum

- Adressübersetzungstabelle beim Prozesswechsel umgeschalten

- Teile des OS-Adressraumes auch für Anwendungsprogramme zugreifbar

- Hardwareeinrichtung zur Adressübersetzung.

Abbildung virtuelle Adresse -> physische Adresse

- virtuell: Seitenadresse + Offset

- Seiten/Kacheltabelle: Seitenadresse -> Kacheladresse

- physische Adresse:= Tabelle.Kacheladresse + virtuelle_Adresse.Offset

- Translation Lookaside Buffer: Cache für Adressübersetzung

Übersetzungspuffer (TLB)

- TLB = "Translation Lookaside Buffer"

- puffert schon früher übersetzte Adressen

- kein Treffer  im TLB

=> Hardware greift auf Seitentabellen im Hauptspeicher zu

- Hohe Trefferrate (Hit ratio) wichtig

Cache benutzt evtl. physische Adressen

-	nicht sichtbar für die Software

-	physische Adresse -> Eindeutigkeit

Mehrstufige Adressübersetzung (IA)

- eine Übersetzungstabelle pro Prozeß

- Adresskontext umschalten

Beispiel Seitentabelleneintrag Intel Architektur

## 6.5 Plattenspeicher

### 6.5.1 Hardware

Magnetische Datenspeicherung

- Kobalt Legierung

- Träger Glas oder Aluminium

- magnetische Regionen

- longitudinal recording

- Bilder von E. Grochowski,Hitachi

Schreib/Leseköpfe

- 'fliegen' über der Platte

- einige Nanometer über der Oberfläche

- Schreibspule, Lesespule

Platten

- Kreisscheiben

- rotieren um Achse

- z.B. 5400 U/min

Perpendicular Recording

- Bilder von E. Grochowski, Hitachi

Geometrie

- n Platten auf einer Spindel (z.B. 5)

- 2n Oberflächen -> 2n Köpfe

- viele Spuren pro Platte (z.B. 40.000)

- Zylinder: Menge von Spuren im vertikalen Schnitt

- viele Sektoren pro Spur (z.B. 1000 - 6000)

Zoned Bit Recording

- CAV: constant angular velocity

- unterschiedliche Sektoranzahl innen/außen

Hardwareadresse

- Zylinder

- Kopf (~Plattenoberfläche)

- Sektor

LBA: Logical Block Address

- Firmware bildet LBA auf HW-Adr. ab

- mapping von defekten Sektoren

Landing Zone, Servo Spuren

### 6.5.2 Interfaces

ATA: AT Attachment

- IDE: Integrated Drive Electronics

- EIDE: Enhanced Integrated Drive Electronics

Programmed I/O

- wortweise mit CPU-Instruktionen transferieren

- CPU generiert Adressen

DMA-Mode

- Hardware generiert Adressen

- Wort belegt Bus nur einmal

Parallel ATA

- 40 Leitungen

- 16 Datenbits

- Kommandos: Read, Write

- Kontrollbits: HRDY, DDACK, C/S, Cable Select, IRQ

- Adressen multiplexen: Addr0, Addr1, Addr2

- ATA-4, …:overlapped commands

- 2 Geräte pro Interface: Master/Slave

SATA: Serial ATA

- 4-Draht Interface, 2 differentielle Paare

- 3 Ground-Drähte

- 8b/10b Code (siehe GB-Ethernet, …)

- 0/1 Übergänge sorgen für Taktableitung

- Punkt-zu-Punkt Verbindungen

SATA Frames

- SOF, FIS, CRC, EOF

- FIS: Frame Information Structure

- transportiert Daten, ATA-Kommandos, Shadow Register

- Bsp. Kommando: 27h, command, cylinder, head, sector, sector count

- Bsp. Daten: 46h, 1-2048 Datenworte

Native Command Queuing

- Controller optimiert Kopfbewegungen

- shortest seek time, Scan, …

SCSI

- 8 Geräte an einem Bus

- 8 Bit 'breit'

SCSI command protocol

- Kommandos in einem Byte

- Read, Write, Format, …

- Test unit ready, start/stop, mode sense, …

- command desc. block mit Parametern, z.B. Adresse, …

### 6.5.3 RAID- Redundant Array of Independent Disks

A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks [1987, UCB]

- Datenintegrität

- I/O-Durchsatz durch parallele Interfaces

- niedrigere Kosten im Vergleich zu Hochleistungslaufwerken

- 'striping' + Prüfsumme

RAID-Taxonomie

- 5 Ebenen (layers)

- ansteigende Komplexität

- zusätzliche Layer (6, …) für verbesserte Geschwindigkeit

- Kombinationen

RAID 0: mehre Platten mit striping ohne Redundanz

RAID 1: Schreiboperationen auf 2 Festplatten gleich (Plattenspiegeln)

RAID 3 (für stromorientierte Anwendungen)

- byte striping: Daten byteweise auf Platten verteilt

- separate Platte(n) mit Parity

- Obermenge von RAID 2

- Platten synchronisiert

RAID 4

- block striping

- einzelne Blöcke erfordern nur einen Zugriff

- Blockgruppen von n Platten

- separate Platte(n) mit Parity <-> Parallel Schreiben?

RAID 5 (für transaktionsorientierte Anwendungen)

- block striping mit verteilter Parity

- Flaschenhals Parity reduziert

- Platten nicht synchronisiert

RAID 6, RAID 7, RAID 35

# Text boxes

Datenstrom

Befehlsstrom

Quelle: Samsung

Steuer-

werk

Rechen-

werk

Speicher

Befehlsstrom

Programm-

speicher

Steuerwerk

Datenströme 1, ..., n

. . . .

. . . .

Daten-

speicher n

Daten-

speicher 2

Daten-

speicher 1

Rechen-

werk 3

Rechen-

werk 2

Rechen-

werk 1

Daten-

speicher 2

Rechen-

werk 2

Steuer-

werk 2

Rechen-

werk n

Datenstrom

Programm-

speicher

Daten-

speicher n

Steuer-

werk n

Daten-

speicher 1

…

…

Befehlsströme 1, ..., n

Rechen-

werk 1

Steuer-

werk 1

Befehlsströme 1, ..., n

…

…

…

Programm-

speicher

Daten-

speicher n

Rechen-

werk n

Steuer-

werk n

Daten-

speicher 2

Daten-

speicher 1

Rechen-

werk 2

Rechen-

werk 1

Steuer-

werk 2

Steuer-

werk 1

Datenströme 1, ... n

| 80x86 Befehlssatz |
| --- |
| load | 22% |
| conditional branch | 20% |
| compare | 16% |
| store | 12% |
| add | 8% |
| and | 6% |
| sub | 5% |
| move register-register | 4% |
| call | 1% |
| return | 1% |
| (SpecInt92) | 95% |