# Multimedia I

Konrad Froitzheim

# Programm

## 1. Algorithmen

• Kompression

• Geometrische Objekte

## 2. Hardware II

- Prozessorerweiterungen

- Signalprozessoren

- Bussysteme

- Plattenspeicher

## 3. Quicktime

- Toolbox

- Dateiformat

- Programmieren Movie Toolbox

- Programmieren Component Manager

## 4. Synchronisation

# Literatur

- Apple Computer: Inside Quicktime.

- Chapman, Chapman: Digital Multimedia, 2000.

- Froitzheim, K.: Multimediale Kommunikationsdienste, 1996.

- Halsall, F.:Multimedia Communications, 2001.

- JPEG, MPEG, H.261; Comm. of the ACM, April 1991.

- Koegel Buford, J.F.: Multimedia Systems, Addison Wesley, 1994.

- Li, Z., Drew, M.: Fundamentals of Multimedia, 2004.

- Marven, C., Ewers, G.: Digital Signal Processing, 1993.

- Multimedia in the Workplace; Comm. of the ACM, January 1993.

- Rabbani, M., Jones, P.: Digital Image Compression Techniques, 1991.

- Steinmetz, Nahrstedt: Multimedia - Computing, Comm., App. 1995.

- Steinmetz, R.: Multimedia - Technologie, Springer, 1993.

# Formales

## Termine:

Vorlesung:		Donnerstag 	16:00 - 17:30, Mm-1020

Übung:		Anmeldung bei Frau Schüttauf

## Dramatis Personae:

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

03731/393939

frz@informatik.tu-freiberg.de

Helge Bahmann

mailto:helge.bahmann@informatik.tu-freiberg.de

## Vorlesungsarchiv (kein Scriptum):

• http://ara.informatik.tu-freiberg.de/vorlesungen/MM2006.doc

## Prüfung: Klausur in der vorlesungsfreien Zeit

## Modalitäten zum Ablauf der Übungen (Helge Bahmann)

• Bei den Übungen können insgesamt 100 Punkte gesammelt werden.

• Die Punktezahl errechnet sich wie folgt:

1. Es finden 7 Übungen statt.

2. Zusätzlich zum einfachen Lösen der Aufgaben dürfen diese auch in der folgenden Übung vorstellt werden; pro vorgestellter Aufgabe erhält man einen zusätzlichen Punkt.

3. Die Punkte werden in der Klausur angerechnet, sind allerdings nur ein Bonus und keine Voraussetzung für die Klausur.

• Gruppenbildung ist erlaubt

- eine Gruppe darf aus max. 3 Personen bestehen

# 1. Algorithmen

## 1.1 Kompression

• Fast alle Daten enthalten Redundanz:

- "eins, zwei, drei" <-> "1,2,3"

• Unterdrückung von Redundanz erhöht Informationsrate

- Speicherung

- Übertragung

• Einführung von nicht wahrnehmbaren Verlust

• Probleme

- Rechenaufwand

- Fehleranfälligkeit (Bitfehler, Paketverlust, etc)

- Informationsverlust (<-> Weiterverarbeitung)

• Entropie-Kodierung

- Korrelationen finden und ausnutzen

- Nullunterdrückung, Lauflängen-Kodierung (Problem: Rauschen)

- Huffman Coding

- Lempel-Ziv (LZW, etc)

- verlustlos

- Weiterverarbeitung möglich

• Differenzen-Kodierung

- in Raum und Zeit

- di = |vali - vali+1| < 

- Delta-Modulation

- Vorhersage

• Truncation Coding

- Grenzen der menschlichen Wahrnehmung

- z.B. Runden: Gleitpunkt-Zahlen

- Audio, Video

- verlustbehaftet

• Transformationskodierung

- 'Daten aus einem anderen Blickwinkel betrachten'

- Koordinatentransformation

- z.B. für Bilder

• Modellbasierte Kodierung

- Decoder = eine Maschine die einen Medienstrom erzeugt

- Coder findet die richtigen Eingaben für diese Maschine

- Audio, Video mit sehr niedriger Bitrate

### 1.1.1 Entropiekodierung

• Shannon, 1948

• Nachrichtenquelle

- Symbolfolgen

- Wahrscheinlichkeit vs. Informationsgehalt

• Entropie eines Symboles si mit Wahrscheinlichkeit pi

- Hi = - ld pi bits

- auch Selbstinformation oder Informationsgehalt genannt

- ≠ durchschnittliche Entropie aller Symbole = Entropie der Quelle

• Wahrscheinlichkeit einer Symbolfolge s1s2…sn?

- Symbole haben Wahrscheinlichkeit p(si) = pi

- p = p(s1)*p(s2)*…p(sn)

- p("the") = 0,076 * 0,042 * 0,102 = 3,25584 * 10-4

- H("the") = 11,6 bits

- einfaches Modell

• Shannon: Mittlere Kodelänge kann Entropie annähern

• Shannon-Fano-Code tut das aber nicht

• Modelle mit endlichem Kontext

- Wahrscheinlichkeit p(si) allein ≠ im Kontext

- p(si='h') = 0,042			=> H('the') = 11,6 bits

- p(si='h'| si-1 = 't') = 0,307	=> H('the') = 6,5 bits

• Brown'scher Korpus [W.N. Francis, H. Kucera; 1961]

- Buchstaben, Digramme, Trigramme, Tetragramme

- Wort-Delimiter ist auch ein Zeichen

• Ordnung des Modelles

- Anzahl Vorgängerzeichen

• Modell versorgt Kodierer mit "Wissen"

#### 1.1.1.1 Nullunterdrückung und Lauflängenkodierung

• viele Daten enthalten Läufe

• Nullunterdrückung

- Bsp.: BA 83 00 00 00 00 00 00 AF FE FF 00 00 00 03 00 05

- Problem: Marker+Zähler im Datenstrom

- => Präfix für Problemzeichen

- komprimiert: BA 83 06 AF FE FF 03 00 03 01 00 05

• Läufe beliebiger Zeichen

- Daten (Zeichen + Kennzeichen + Anzahl) Daten

- Kennzeichen im Datenstrom => Kennzeichen Kennzeichen

- Bsp.: Hallo AAAAAA, wieviel $ kostet ein Auto?

- komprimiert: Hallo A$6, wieviel $0 kostet ein Auto?

• Vereinfachungen in Sonderfällen

- 7-bit Zeichen => höchstes Bit markiert Zähler

- 8-bit Zeichen => 7 bit + Präfix für seltene Zeichen mit 8 Bit

- FF xx bereits Marker im Datenstrom (JPEG)

#### 1.1.1.2 Huffman Kompression

• p(s1) > p(s2) dann sei Länge(c(s1)) < Länge(c(s2))

• Idee: Baum erzeugen

1. alle Nachrichten si in Tabelle aufschreiben

2. Wahrscheinlichkeiten p(si) ermitteln

3. 2 Nachrichten mit kleinster Wahrscheinlichkeit finden

4. Zusammenfassen und Wahrscheinlichkeiten addieren

5. Weiter mit 3 bis nur noch eine Nachricht

• Baum traversieren von Wurzel bis Blättern

- linke Kante markiert mit 0, rechte mit 1

- in den Blättern Bitkette der vorangehenden Kanten eintragen

- es entstehen verschieden Lange Bitketten

• Anstelle der Symbole Bitketten aus dem Baum übertragen

• Redundanz = mittlere Codelänge - Entropie < pmax + 0,086

• Beispiel

- Nachrichten: (a,0.2), (e,0.3), (i,0.1), (o,0.2), (u,0.1), (!,0.1)

- iterativ zusammenfassen

- Baum erzeugen und attributieren

- Codetabelle: (a,10), (e,01), (i,001), (o,11), (u,0000), (!,0001)

• a-priori Wissen: Codebaum bzw. Eingabezeichen-Verteilung

• Huffman nur optimal falls p(ai) = 1/2n ; i bei binärer Kodierung

#### 1.1.1.3 Wörterbuchkompression (Lempel-Ziv)

• Symbolgröße und Kodelänge

- Konstante Symbolgröße : variable Kodelänge

- Variable Symbolgröße : konstante Kodelänge

• Wörterbuch mit Tupeln (Phrase, Kode)

• Phrasen sind Folgen von Eingabesymbolen

• Erzeugung des Wörterbuches?

• Jacob Ziv und Abraham Lempel; 1977, 1978

• LZ77: alte Daten als Kodebuch

- Fenster in der Vergangenheit absuchen

- Zeiger + Länge in dieses Fenster übertragen

• Heute: LZH kombiniert LZSS mit Huffman

• LZ78: Faktorisierung des Eingabestroms

- Eingabe: 			aaabbabaabaaabab

- Faktorisierung:	a		aa		b		ba		baa		baaa	bab

- Phrasen#:			1		2		3		4		5		6		7

- Ausgabe:			(0,a)	(1,a)	(0,b)	(3,a)	(4,a)	(5,a)	(4,b)

• Automatisch adaptiv

• Optimal falls Tabelle beliebig groß und Eingabe unendlich lang

• Datenstruktur für das Wörterbuch kritisch

- Liste, Hash oder Mehrwegbaum

• Praktikabel seit Terry Welch, 1984: LZW => Patent <=> GIF

- nur Codes (Pointer) übertragen, keine Symbole

- Tabelle mit allen Symbolen initialisieren

- neue Codes nicht sofort verwenden

- letzes Symbol des neuen Codes -> erstes Symbol des nächsten Codes

• LZW-Algorithmus

WHILE getNextChar(theChar) DO BEGIN

index:=FindEntry(currCode,theChar);

IF dict[index].code <> empty THEN

currCode:= dict[index].code

ELSE BEGIN

dict[index].code:=nextCode; inc(nextCode);

dict[index].parentCode:=currCode;

dict[index].character :=theChar

Out(currCode);

currCode:=ORD(theChar)

END END;

• Kodierung:

- Schleife über Eingabestrom ns Durchläufe

- FindEntry

- Hash max. 80% belegt, double hashing -> im Mittel 2 Versuche

- O(ns)

• Dekodierung:

- Schleife über Codestrom nc Durchläufe

- Arrayzugriff, Ausgabe

- Wartung des Modelles (wie im Kodierer)

- O(nc)

• Experimentell: 60 Instruktionen/Zeichen

• Eingabedatenströme oft heterogen

- Keine neuen Tabelleneinträge frei

- LZW: Kodes verlängern

• Tabellen und Bäume müssen klein bleiben

- Suchzeit, Speicherplatz

- maximale Tabellengröße

- Tabelle initialisieren falls voll

- LRU wiederverwenden

• Kompressionsleistung messen

- Kodierungsbasis initialisieren

- Modell neu aufbauen

#### 1.1.1.4 Arithmetische Kompression

• Nachricht durch Teilintervall von [0,1) repräsentieren

• Intervalltabelle

| a | e | i | o | u | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| [0 ; 0,2) | [0,2 ; 0,5) | [0,5 ; 0,6) | [0,6 ; 0,8) | [0,8 ; 0,9) | [0,9 ; 1) |

• Intervallentwicklung bei Eingabe eaii!

| - | e | a | i | i | ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0 ; 1) | [0,2 ; 0,5) | [0,2 ; 0,26) | [0,23 ; 0,236) | [0,233 ; 0,2336) | [0,23354 ; 0,2336) |

• Jedes Eingabesymbol verkleinert und verschiebt Intervall

- entsprechend p(si)

WHILE GetSymbol(theSymb) DO BEGIN

range:=high-low;

high:=low+range*theSymb.high;

low:=low+range*theSymb.low;

END;

• Decoder sucht Symbol zu Intervall

- in Intervalltabelle

- etwas schwieriger

• Finden des richtigen Intervalls

- Anordnen der Symbole entsprechend p(si)

- Bisektion

WHILE theSymb <> EOF DO BEGIN

theSymb:=FindSymb(value,range);

PutSymbol(theSymb);

range:=theSymb.high-theSymb.low;

value:=value-theSymb.low;

value:=value/range;

END;

• Länge der Gleitpunktzahl hängt von der Eingabelänge ab

• Inkrementelle Übertragung und Dekodierung

- Senden eines Kodes, sobald er feststeht

- im binären Fall:	Intervall  [0 ; 0,5)  0

Intervall [0,5 ; 1)  1

- solange ausgeben, bis 0,5 Intervall

- Intervall-Skalierung: Bsp: [0,23 ; 0,236) -> [0 ; 0,6)

- nach jeder Ausgabe Intervall skalieren => im binären Fall shiften

• Kodierfenster

- Symbol senden falls entscheidbar

- Fenster verschieben

• Modell erneuern

- cumFreq[theSymb] inkrementieren

- cumFreq[theSymb] evtl. tauschen

- alle Höheren inkrementieren

• Modell auch im Dekodierer mitführen

• Modelle höherer Ordnung möglich

- vorsichtiger Umgang mit Speicherplatz

- Ordnung 2: 256*256*256 Einträge

- Teil-Tabellen nur bei Bedarf dynamisch anlegen

• Adaptive Modellbildung möglich

• Kodelänge

- Intervallgröße = p(Nachricht)

- Repräsentant des Intervalls hat log(p) Stellen = H(Nachricht)

- Endesymbol+Auffüllen:  9 bit / Nachricht

- Rundungsfehler < 10-4 bits/Symbol

- Symbolzähler im Modell ist beschränkt: 0,25% / MByte

• O(ns) für Kodierung:

- Zeichen lesen, low und high berechnen

- c mal Bit ausgeben, shiften

• O(nb) für Dekodierung:

- Bit in Code lesen, Code an Modell anpassen

- Zeichen finden (O(m))

- low und high berechnen

• O(m) für Verwaltung des Modells

• experimentell: 500 Instruktionen/Zeichen

• Kodieren: ~100 MC68020 Instruktionen / Byte

• Dekodieren: ~120 MC68020 Instruktionen / Byte

#### 1.1.1.5 Bildkompression mit Farbtabellen

• Übertragung und Speicherung der Bilder im Index-Format

- Indexlänge typisch 8 Bit

- CLUT enthält echte Farbwerte, gehört zum Bild

• Kompression 2:1 oder 3:1 bei RGB

• Klassische Redundanzunterdrückung wieder sinnvoll (-> GIF: LZW)

• Orginalbild eventuell "dithern":

- Jeder Punkt wird auf eine Farbe in der Tabelle abgebildet

- Fehler in einem Pixel mit umliegenden Pixeln ausgleichen

- Gewichtsfunktion für Fehlerverteilung um ein Pixel

.	.	.	.	.	.	.

.	1	2	4	2	1	.

.	2	4	8	4	2	.

.	4	8   (i,j)	8	4	.

.	2	4	8	4	2	.

.	1	2	4	2	1	.

.	.	.	.	.	.	.

- Iterativer Prozess, rechenintensiv

• Algorithmus zur Tabellenermittlung für RGB-Bilder

- Ausgangsbild z.B. 24 bit RGB

- Abbildung "ähnlicher" RGB-Farben auf CLUT-Index

- bestmögliche Auswahl der Farben

- Parametrisierbar (Anzahl Indices, Abstand der Farben, …)

• Octree Quantisierung

TYPE Clut = ARRAY [0..maxTabEntries] OF LongInt;

FUNCTION PixelsLeft : BOOLEAN; …

FUNCTION GetPixel : LongInt; …

PROCEDURE FindClosestTwo(VAR c:Clut; VAR i,j:INTEGER);

FUNCTION ReduceTable(VAR theClut : Clut):INTEGER;

VAR i,j : INTEGER;

BEGIN

FindClosestTwo(theClut,i,j);

theClut[i]:= FindMixCol(theClut[i],theClut[j]);

ReduceTable:= j;

END {ReduceTable};

BEGIN

nextfree:=0;tablefull:=false; …

WHILE PixelsLeft DO BEGIN

myClut[nextfree]:= GetPixel;

IF nextfree >= maxTabEntries THEN tablefull:=true;

IF not tablefull THEN nextfree:= nextfree+1

ELSE nextfree:= ReduceTable(myClut);

END {while};

• Median Cut

- Farbpunkte im dreidimensionalen Raum (Achsen R,G,B)

- Einteilung des Farbraumes in m Kästchen

die alle Punkte enthalten

Kästchen enthalten ungefähr gleichviele Punkte

- das jeweils vollste Kästchen wird entlang der längsten Achse halbiert

- ein Wert repräsentiert Kästchen (also "ähnliche" Farben)

- Nachbehandlung

m+n Tabelleneinträge bilden

Reduzierung um n Tabelleneinträge nach besonderen Kriterien

• Verallgemeinert: Codebuch (=> Vektorquantisierung)

- Wertetupel (x1, x2, …, xn) (Vektoren)

- auf k Repräsentanten abbilden (quantisieren)

- card(xn)>>k => Kompression

• Bewegtbildkompression mit Farbtabellen: asymmetrisch

- Film wird mit Farbtabelle(n) gespeichert

- einfache Dekompression im Anzeigegerät: CLUT laden

• Drei Strategien zur Tabellenverwaltung:

- feste Farbtabelle für gesamte Sequenz: einfach, Ergebnisse schlecht

- neue Tabelle für jedes Bild: Farbtabellenumschaltung problematisch

- Adaptive Farbtabelle mit kleinen Veränderungen von Bild zu Bild

### 1.1.2 Standbildkompression

#### 1.1.2.1 Blockcodiertechniken

• Einfache Verfahren ohne Floating-Point

• Kompromiß Leistung vs. Systembelastung

• Subsampling: 4:2:2, 4:1:1

• Ausnutzen vorhandener (Grafik-) Beschleuniger

- z.B. Cell-A, Cell-B (Sun)

- Idee: Bitmaptransfer mit Vordergrund und Hintergrundfarbe

• Erhalten gewisser Bildeigenschaften:

- Mittelwert

- Standardabweichung

- Grobstrukturen

##### 1.1.2.1.1 Block Truncation Coding

(Mitchell, Delp, Carlton; Kishimoto, Mitsuya, Hoshida; 1978)

• Für Graustufenbilder

• Einteilen eines Bildes in 4*4 Pixel Blöcke

• Mittelwert  (Im Beispiel 101)

• Mittelwerte  (Bsp. 38)

und (Bsp. 206)

• Eventuell andere Blockgößen und nur ein Grauwert

- Varianz berechnen

• Code für Block (bitmap, mlow, mhigh)

- 32 bit

- 2 bit / Pixel

- Bitmap beschreibt Form

• Auswahl von m, mlow, mhigh optimieren: Momente

- Kontur-erhaltend

- Helligkeit und Kontrast erhalten

- andere Wahl des 'Unterscheidungswertes' m

• Mittelwert und Varianz übertragen

- gemeinsame Kodierung von Mittelwert und Varianz in 6 bit

=> 22 bit pro Block: 1,375 bit/Pixel

Orginal		BTC			Differenz

#### 1.1.2.1.2  Color Cell Compression (Campbell, 1986)

• Verallgemeinerung auf Farbbilder

• 4*4 Blöcke

• Luminanz-Mittelwert als Quantisierer

• 2 24-bit Werte für 0 und 1

- RGB Komponenten der Repräsentanten aus Farbebenen ermitteln

- Code für Block (bitmap, vlow, vhigh) => 64 bit

- 4 bit / Pixel

• 24 bit Werte auf Farbtabellenindizes abbilden

- Median-Cut wie oben

- Code für Block (bitmap, ilow, ihigh) => 32 bit

- 2 bit / Pixel

• Farbtabelle pro Bild nötig

• Weitere Kompression siehe SMP (Software Motion Pictures)

- subsampling

- Monocolor Blocks

#### 1.1.2.2 Transformationskodierung

• Interpretation der Transformation

- Drehung

asymmetrische Varianz bezüglich Achsen

Gesamtvarianz bleibt erhalten

- Darstellung mit Basisfunktionen

Synthetisierung eines Punkteblocks als Linearkombination von BF

z.B. Fourier-Transformation (FFT)

• Diskrete Cosinus Transformation

- zweidimensional für n*n Block

• DCT ist Orthogonale Transformation: C = QT P Q

- 2 * 64 * (8 Mult + 7 Add)

- Schnelle Algorithmen ähnlich FFT exisitieren

2n FFT

Generalized Chen Transform

Spalten/Zeilenweise Ausführung: 1D-DCTs

##### 1.1.2.2.1 JPEG Joint Photographic Expert Group

• JPEG-DCT

- 8*8 Punktematrix

- Pro 'Farbebene' (RGB, CMYK, YUV)

- Wert links/oben wird als Gleichstrom-Koeffizient bezeichnet

- Andere Werte 'Wechselstromkoeffizienten'

• Umquantisierung -> Kompression, Verlust an Genauigkeit

- Normalisierung

- Quantisierungschritt nimmt mit hohem Index zu

• Quantisierungsmatrizen [Lohscheller, 1984]:

Luminanz (Y)						Chrominanz (U,V)

• Linearisierung

79;		0	-2	-1	-1	-1	0	0	-1	Blockende

• Lauflängenkodierung + Huffman-Kodierung zur weiteren Kompression

• JFIF - JPEG File Interchange Format

- optimierte Quantisierungsmatrizen

- optimierte Huffman-Tabellen

- YUV 4:1:1 oder 4:2:2

• JPEG/M zur Bewegtbildkompression

- jedes Bild selbständig JPEG-komprimiert

• Bit/Pixel	0.3	Qualität	mittel, Blöcke sichtbar

0.5				ordentlich

0.75				sehr gut

1.5				hervorragend

2.0				kein Unterschied zum Orginal erkennbar

• Typische JPEG-Artefakte

- Blockbildung (nur eine Mischfarbe pro Block)

- 'Ausschwingen' bei scharfen Farbgrenzen

- Beispiel Rotkeil 1: 104 komprimiert

1.1.2.2.1.1 JPEG-Varianten

• Sequential Mode

• Progressive Mode (Expanded Lossy DCT-based Mode)

- sukzessive Bildverfeinerung

- Änderung der Quantisierung:

- Einteilung in Koeffizientenklassen (spektrale Auswahl)

- Bitklassen in Koeffizienten (successive approximation)

• Arithmetische Kodierung

- spart Huffman-Tabellen

- 5% - 10% kompakter

• 12 bit/Pixel

• Lossless Mode: Prädiktion aus Umgebungspixeln + Differenz

| 0 1,2,3 4 5,6 7 | keine Prädiktion X=A, X=B, X=C X=(A+B+C)/3 X=(A+(B+C)/2)/2, X=((A+B)/2+C)/2 X=(A+B)/2 |  |
| --- | --- | --- |

• Hierarchischer Modus: sequentielle Auflösungsverfeinerung

1.1.2.2.1.2 Optimierung

• Statistische Betrachtungen

• Hohe Kompression  Viele Elemente = 0

|  | News 1 | News 2 | Office | Movie | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 7.8 % | 9.7 % | 8.0 % | 12.6 % | 22.4 % |
| U/V | 2.2 % | 2.3 % | 2.4 % | 2.1 % | 1.5 % |

• Elemente ≠ 0 in der linken oberen Ecke

Luminanz (Y)				Chrominanz (U, V)

• Leere Zeilen und Spalten

• Beispiele			Bit/Pixel		Y			U/V

Telekonferenz		0,14		8			2

Video				0,23		10			3

Standbild			0,5			15			4

• Asymmetrien

• IDCT algorithm:

- 1D (Chen)

- Multiplikationen ~ Additionen

• Erste Optimierung: IDCT nur in nichtleeren Spalten/Zeilen

• Zweite Optimierung : 1D IDCT mit beschränkter Länge

- Grad r einer Transformation: Index des letzten Elementes ≠ 0

• Dritte Optimierungsstufe: Matrix dünnbesiedelt halten

P = QTCQ = (QTC)Q = QT(CQ)

• Wie erhält man die Struktur-Information?

- Nullen in der Matrix zählen ist teuer

- Compare kostet genauso wie Compute

- Konstanter Overhead

• Effizient: Huffman decode / matrix reconstruction

- Zeilen- und Spalten-Bitsets

- Overhead skaliert mit Kompression

• revidierter Prozeß

• MC68040 und DSP AT&T 3210, heute: PPC 601

- JPEG Strombearbeitung in Pascal auf dem Hauptprozessor,

- Huffman, Matrix Rekonstruktion, und

- IDCT in 3210 Assembler auf 66 MHz AT&T 3210,

- YUV -> RGB in 68040 Assembler

• DConly: 64 ops um vollständige Matrix zu erzeugen

• 1D IDCT auf leeren Spalten einsparen

• 1D IDCT mit Grad r implementieren

| Grad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3210-Ops | 12 | 27 | 33 | 37 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| PPC-Ops | 17 | 28 | 33 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 |

• Information ist während der Matrix Rekonstruktion vorhanden:

C[i,j] := coefficient;

Set(rows[i]);

Set(cols[j]);

- skaliert mit Kompressionsfaktor

• Erste Richtung wählen

IF rows < cols THEN BEGIN

rowtransform; coltransform

END

ELSE BEGIN

coltransform; rowtransform

END;

• Beschleunigung der IDCT

• Gesamtbeschleunigung

| Framerate [frames/s] | News 1 | News 2 | Office | Movie | Text |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis Algorithmus | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 6.1 |
| Basis + DConly | 9.9 | 9.0 | 10.8 | 8.9 | 7.9 |
| Nur besetzte Spalten | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 8.6 | 7.0 |
| Nur besetzte Spalten + reduziert IDCT | 11.8 | 10.9 | 12.0 | 9.9 | 8.0 |
| Auswahl Zeile/Spalte | 12.6 | 11.5 | 12.6 | 10.6 | 8.1 |
| Auswahl Zeile/Spalte + DConly | 14.1 (86%) | 12.5 (70%) | 14.5 (92%) | 11.5 (65%) | 8.8 (45%) |

• Auf 80 MHz PowerPC > 18 fps

1.1.2.2.1.3 Heuristische Beschleunigung der FDCT

• Reduzierte IDCT wird aus Entropiedekoderung abgeleitet

- Bitmap beschreibt Blockstruktur

- Blockstruktur als Ergebnis der FDCT

• Woher bekommt man Blockstrukturinformation bei der FDCT?

- garnicht bei der Einzelbildkodierung

- bei M-JPEG vom vorhergehenden Bild

- nicht immer zuverlässig

• Einsparpotential

- FDCT (siehe IDCT)

- Quantisierung: ca. 50%

- Zig-Zag und Huffman geringfügig

• Experimentelle Ergebnisse

- Beschleunigung der gesamten Kompression (inkl. RGB -> YUV)

|  | Mittel | Min | Max |
| --- | --- | --- | --- |
| Graustufen/Video | 45% | 28% |  |
| Graustufen/Konferenz | 52% |  | 77% |
| RGB/Video | 27% | 22% |  |
| RGB/Konferenz | 30% |  | 35% |

- erzeugtes Rauschen < 2dB

• Blockstruktur

- Blockstruktur kann sich ändern

- Block zu klein => Bild verfälscht

- Block zu groß => Rechenzeit vergeudet

- Überwachung einbetten in Entropiekodierphase

• Überwachung mit Pufferzone: ein oder zwei Zeilen bzw. Spalten

- Block erweitern falls Pufferzone Zi, Si nicht leer

- Block schrumpfen, falls  Zi-1, Si-1 leer

- Singuläre Koeffizienten?

##### 1.1.2.2.2 Wavelet-Kompression

• DCT modelliert Pixelwertkurve mit Cosinus-Summen

- feste Blockstruktur lästig

- isolierte Spitzen erfordern lange Summen

- DFT/DCT eigentlich unendlich

• Wavelets verallgemeinern Ansatz

- Funktionenraum mit besonderen Eigenschaften

- Haar

- Daubechies, Shannon, Meyer, Koifman, Morlet

- Splines (biorthogonal, semiorthogonal), Maxflat, Binary biorth.

- Multiresolution

• Wavelet-Analyse mit Haar-Wavelets

- Mittelwerte bilden und speichern (6,4) + (-3,3,1,-1) => (6,4) + (-3,1)

- Differenzen (Detail) in freien Plätzen speichern

- Differenzen quantisieren bzw. mit weniger Bits kodieren

• Wavelet-Baum

- Abschneiden = Verlust einführen

- Anpassen des Abschneidens an Randbedingungen

- unterschiedliche Auflösungen möglich

• Filter

- Tiefpassfilter erzeugt Durchschnitt (6,6,4,4): Scaling

- Hochpassfilter erzeugt Differenzen (-3,3,1,-1): Wavelet

- Unterabtastung mit Faktor 2 (6,4) + (-3,1)

• Filterbank

- Tiefpass und Hochpass

- teilt Signal in Frequenzbänder

- vervielfachen Information

- downsampling

• Synthese umgekehrt

- upsamling durch Einfügen von 0 (6,4)+(-3,1) -> (6,0,4,0)+(-3,0,1,0)

- Additions-Filter und Subtraktions-Filter

- Orthogonale Transformation => Synthese = AnalyseT

• Transformationen

- neue Repräsentation des Signals

- verlustfrei: orthogonal

- invertierbar: biorthogonal

• Kompression: Iteration Lowpass/Highpass+Downsample

- dynamische Bitzuordnung an Bänder

- RLE + Huffman

##### 1.1.2.2.3 Fraktale Bildkompression

• fraktale Geometrie

- iterierte Funktionensysteme

- erzeugen beliebige Bilder

- Konvergenz gegen Attraktor

- Selbstähnlichkeit

• Kompression = inverses Problem

- Funktionensystem finden, auf Bild anwenden

- Verfahren konvergieren oft nicht

- Bild erkennbar, aber mit hohem Rauschen

• Abkehr von der reinen Lehre der Fraktale

• Kompression: Ähnlichkeit zwischen Bildteilen suchen

- Domain-Blöcke auf Range-Blöcke verkleinern

- Helligkeit, Kontrast, Größe, Winkel verändern

• Dekompression: Iteration der Abbildung

- Anwendung auf beliebiges Ausgangsbild

### 1.1.3 Videokompression

• Videostrom besteht aus Einzelbildern

- Bilder einzeln komprimieren

- z.B. JPEG/M, X-Movie, SMP

- stärkere Kompression als bei Einzelbildern

- Kompression 20:1 -> 120 MBit/s:6 MBit/s

• Ähnlichkeit der Bilder in zeitlicher Sequenz

- hohe Ähnlichkeit in Szenen zwischen Schnitten

- nur Änderungen übertragen

- stationäre Objekte, Hintergrund

- Blockbildung erforderlich

- Bewegung im Raum = Transformationen

• Differenzerkennung

- Differenzmaß, Blockgröße

- exakt oder näherungsweise?

• Technische Probleme

- Änderung verloren/verfälscht?

- später Einstieg in den Strom

#### 1.1.3.1 Conditional Replenishment [Frederick]

• Anfangsbild komprimiert vollständig übertragen

• Einteilung der Folge-Bilder in Blöcke

- blockweise Differenz berechnen

- Differenz>Schwellwert -> Block 'nachfüllen'

- Blöcke vollständig oder als Differenz übertragen

• Formate für Conditional Replenishment

- selbstdefiniert: mbone-Tool nv

- GIF, Delta-JPEG [Wolf, Froitzheim]

- mbone-Tool vic: Intra-H.261 [McCanne, Jacobsen]

#### 1.1.3.2 WebVideo

• Unterschiedlicher Durchsatz in Mehrpunkttopologien

– LAN, ISDN, Modem, GSM, …

• GIF aus dem Bildschirmtext-Zeitalter

- Header: globales Rechteck und Farbtabelle

- Bilder als Teilrechtecke, Farbindices, evtl. mit eigener Farbtabelle

- LZW zur Indexkompression

- animated GIF im WWW

- conditional replenishment möglich

• ∆-JPEG ähnlich

- JPEG-Vollbild

- Änderungen als Sub-Images: pos, kleines JPEG-Bild

- auf Raster oder beliebige Position

• Bestimmung der Differenz: Änderungsinformation (action-block)

• Updateinformation beim Bildabruf erzeugen

• Webvideo

• Streamserver

- erzeugt Differenzinformation

- konstruiert Datenstrom beim Absenden eines Bildes

• GIF-Strom aus Anfangsbild und Teilbildern

• CESC - Component encoding, Stream Construction

- Kanalmessung, just in time

- Wiederverwendung von vorverarbeiteten Stücken

• Wiederverwendung

- DCT+Huff: JPEG, ∆-JPEG, H.261, MPEG

- LZW:GIF

• Differenzerkennung

- Grenzwerte von der Eingabe abhängig: RGB, JPEG, …

- Filter über mehrere Blöcke

- für alle Stromformate

• Änderungsblock

- evtl. variable Größe

- Gitter oder beliebige Position

• Bandbreitenvorhersage

- kleiner TCP-Puffer => buffer empty callback

- Verlorene Zeit während 'back-trip delay' und Stromkonstruktion

- nächsten callback vorhersagen und Kanal vorsorglich füllen

• Garbage collection

#### 1.1.3.3 MPEG (Moving Pictures Expert Group)

• Kompression von Bewegtbildern und Ton

- Auflösung SIF oder CIF, 30/25 Hz (MPEG I)

- Audio in CD-Qualität

- Datenrate 1,5 MBit/S

• Farbraumkonvertierung RGB -> YUV

- U und V werden jeweils auf die Hälfte reduziert (4:2:2)

• JPEG zur Kompression von "Stützbildern"

- Resynchronisation nach Datenverlust

- Später Einstieg in den Datenstrom

- Vermeidet 'wegdriften' vom Original

• Ausnutzen von Beziehungen zwischen Frames: Bewegungskompensation

- mehrere, unterschiedliche Bewegungen im Bild

- Bewegungsinterpolation, Bewegungsvorhersage

• Synthese von Zwischenbildern aus Stützbild-Elementen

##### 1.1.3.3.1 MPEG-Frametypen

• verschiedene Frametypen

- Intrapictures (JPEG-kodiert, I)

- Predicted Pictures (Vorwärts-Prädiktion, P)

- Interpolated Pictures (bidirektionale Prädiktion, B)

• Macroblöcke 16*16 im Y-Bild

• Intrapictures (I-Frame)

- JPEG-kodiert

• Vorwärts-Prädiktion (P-Frame)

- Suchen wohin sich Macroblöcke bewegt haben

- Zwei Möglichkeiten zum Übertragen der Macroblöcke

Bewegungsvektor + Fehlerinformation (JPEG-codiert)

voller JPEG-Block

- leichte Unterschiede zu JPEG

- Bewegungsvektoren differenzkodiert

• Bidirektionale Prädiktion (B-Frame)

- zwei Typen Pixelinformation: Objekt + auftauchender Hintergrund

• bei der Codierung

- Zwischenrahmen blockweise mit Interpolation ermitteln

- Unterschied zum tatsächlichen Block ermitteln (error block)

- Korrekturterm mit JPEG behandeln

- Bidirektional für Behandlung von auftauchendem Hintergrund

• Drei Optionen pro Macroblock

- Fehlerblock zur Korrektur der Interpolation

- Bewegungsvektor (vorwärts, rückwärts, beide)

- Codiertes Orginal

• Bei der Decodierung

- Zwischenrahmen interpolieren

- Korrekturterme anwenden

- Blöcke bewegen

- Volle Blöcke einsetzen

• Probleme der B-Frame Kodierung

- Erhöhte Speicheranforderungen (3 Bilder)

- Verzögerungen (Pipeline) von 1/6 Sekunde

- Übertragungsreihenfolge: IPBBBIBBB PBBBIBBB …

• Modelldecoder-Prinzip

- Sicht vom aktuellen Bild zu Bezugsbildern

- Coder sorgt für vollständige Überdeckung:

- Block (x,y) kommt von Position (v,w). Nicht Block (a,b) nach (c,d)!

• Eigenschaften

- Bewegungsvektoren suchen ist sehr rechenintensiv

- Je nach Scenario in Bewegungsvorhersage investieren

- Decoder wesentlich einfacher als Coder

- Einstieg alle 0,4 Sekunden möglich

- Variable Bitrate

##### 1.1.3.3.2 Bewegungsvektorsuche

• Nicht standardisiert, Ideen im Standard

• Makroblock 16*16

• Im Y-Bild

• Reichweite

- 7 Bereiche: -8 .. +7.5 bis -1024 .. +1023

- pro Bild einheitlich

- bestimmt Codierung des Vektors

• Differenzmaß (Kostenfunktion)

- Summe der Pixeldifferenzen aij - bij| (mindestens 511 Operationen)

- Fehlerquadrate

- Halbpunktgenauigkeit => Interpolation

• Suchstrategie

- Vollsuche mit Reichweite n:

- Vollsuche mit ganzen Vektoren, Minimum als Zentrum der Suche mit halben Vektoren

- Logarithmisch

- Ausnutzen bekannter Vektoren aus den vorangegangenen Bildern

• Suche im Orginalbild gibt bessere Vektoren

• Suche im decodierten Bild gibt kleinere Fehlerterme

• Bewegungsvektoren:

- gut für Kameraschwenk und linear bewegte Objekte

- schlecht für Zoom und rotierende Objekte

##### 1.1.3.3.3 MPEG-Datenstrom

• Synchronisationspunkte auf Teilbildebene

- Aufsetzen der Dekompression nach einem Übertragungsfehler

• Datenstrom

• MPEG-Bitstrom hat sechs Ebenen (Layer)

- Sequence: ein Videostrom

- Bildgruppe (GOP, group of pictures): Teil eines Videos

IBBBPBBB(I), IBBPBBPBB(I), IPPPPP(I), IIIIIIII, …

- Bild (I, P, B)

- Scheibe (slice): Bildausschnitt mit wählbarer Größe zur Resynchronisation nach einem Fehler

- Makroblock (macroblock): 16*16 Punkte, auf der die Bewegungskompensation aufbaut

- Blöcke: 8*8 Punkte für DCT, Quantisierung und Linearisierung

• Variable Bitrate

- Szenenwechsel, freiwerdender Hintergrund -> Anstieg

- Datenrate begrenzt durch CD-ROM bzw. Kanal

• Video Buffering Verifier (VBV)

- simuliert Puffer im Empfänger

- Buffer-Underflow und -Overflow

- Steuerung der Quantisierung/Vektorsuche

- glättet Datenstrom

- Datenrate aber nicht konstant

• MPEG-Datenstrom schwer skalierbar

- Wiederholrate 7 statt 25  reduziert Datenrate um 20%

• Hierarchische Kompression?

- Wiederverwendung von Bewegungsvektoren

- filmabhängiger Mehraufwand

- höhere Wiederverwendbarkeit  schlechtere Kompression

• Kompression  Bereitstellung der Kodierungsbasis

- jedes Bild als komprimiertes Vollbild

- Differenzmarkierung

- Bewegungsvektoren

• Portabler MPEG-Decoder von UC Berkeley

| Funktion | Parse | IDCT | P/B Frames | Dither | Misc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | 17,4% | 14,2% | 31,5% | 24,3% | 10,6% |

• Durchsatz auf HP750

| Film | Compr | Typ | Frames | mit Dither | ohne Dither |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 50:1 | CIF | 30 | 0,39 | 0,53 |
| B | 54:1 | CIF | 6 | 1,74 | 2,30 |
| C | 20:1 | QCIF | 30 | 0,88 | 1,40 |

• C-Cube Hardware Decoder

- CIF/SIF und CCIR 601 (skaliert) in Echtzeit

- Datenrate bis 8 Mbit/s

• MPEG-1 Video 1.5 MBit/s, gute Bildqualität

- für SIF/30 und CIF/25

- größere Formate möglich

- fehlerempfindlich

• MPEG-2 (ISO 13818) mit CCIR-601 Bildern

- 4 MBit/s, random access, VCR-Funktion

- program stream (ähnlich MPEG-1) + Verschlüsselung, Prioritäten, …

- transport stream: 188-byte Pakete

- besondere Vorkehrungen für Interlaced Betrieb

- Skalierbarkeit

- Layer (base, middle, enhancement)

| Levels | Profile | Simple | Main | SNR Scale | Spatial Scale | High 4:2:0, 4:2:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High | 1920*1152*30 |  | 80 |  |  | 25,80,100 |
| High 1440 | 1440*1152*30 |  | 60 |  | 15,40,60 | 20,60,80 |
| Main | 720*576*30 | 15 | 15 | 10,15 |  | 20 |
| Low | 352*288*30 |  | 4 | 3,4 |  |  |

• Levels: Bildauflösung

• Profiles: Techniken und Komplexität der Kodierung

- SNR-scalability: zusätzliche DCT-Koeffizienten im enhancement-layer

- spatial scale mit zwei räumlichen Auflösungen

=> "MP@ML"

• MPEG-4

- auch für niedrige Bitraten, z.B. Mobilkommunikation, 8-64 kbit/s

- flexibler  Datenstrom

- flexibles Dateiformat (QuickTime)

- konzeptuell 3D-Betrachtung der Bildfolge

- Detailverbesserungen an MPEG-1/2

• Visuelle Objekte

- Objekte im Bild erkennen

- Hintergrund, bewegte Objekte, …

- Fläche und Textur

- echte Transformationen auf Objekten (Rotation <-> MPEG-1/2)

- video object: Fläche mit veränderlicher Textur

- still texture object (sprite)

- mesh object: 2D/3D Oberfläche veränderlich in der Zeit

- face and body animation object

- Erkennung im Kodierer schwierig

#### 1.1.3.4 ITU-Videokompression H.261

• Verteilung auf mehrere ISDN-Kanäle (px64)

- p<6:	QCIF	(Kompression 50:1 bei 10 fps für p=1)

- p≥6:	CIF	(optional)

• Bildwiederholrate wählbar

• JPEG für Stützbilder (intraframe)

• Vorwärts-Prädiktion für Zwischenbilder

- Macroblockvergleich im dekodierten Stützbild

- Bewegungsvektor

- Differenz-DCT mit linearer Quantisierung

• bitratenkonstant

- Quantisierungsmatrix für DCT wird zur Laufzeit verändert

- Bildqualität schwankt während Verbindung

- 'Quantisierschleife' für Übertragungspuffer

• Datenstrom mit vier Ebenen

- Picture, Group of Blocks

- Macro Blocks, Block

### 1.1.4 Audio-Kompression

#### 1.1.4.1 ADPCM

• Stetige, glatte Kurve => nächstes Sample 'in der Nähe'

- E(si - si-1) << E(si)

- Schluß von si-1 auf si

- Übertragung der Differenzen zwischen Samples

- Variable Bitlänge des Codes

- Delta-Modulation

- eventuell nur ±1 pro Sample

• Nächstes Sample in ähnlicher Richtung

- E(f'(si) - f'(si-1)) < 

- Schluß von (si-n, …, si-1, si) auf si+1

- Vorhersage des nächsten Samples

- Übertragung des Fehlers der Vorhersage

- Differential PCM (DPCM)

• Algorithmus der Prädiktion

- Extrapolation

- vorhergehende n Samples mit Gewichten ai, i=1..n

- Prädiktorkoeffizienten

• Adaptive DPCM (ADPCM)

- Optimierung der Prädiktionskoeffizienten: di = si - si* minimal

- Intervallweise Optimierung

- Übertragung der Koeffizienten zum Empfänger

- CD-Interactive

- ITU G.721, G.722

- Rekonstruierte Werte zu Prädiktorberechnung

#### 1.1.4.2 MP3 - Elektronische Medien

#### 1.1.4.3 GSM -> Kommunikationssysteme

#### 1.1.4.4 Audio und Paketisierung

• Qualität und Kompression				500 byte	20 msec

- sehr gut: 	MPEG 	192 kbit/s		21 msec	500 byte

- mittel: 	ADPCM 	32 kbit/s		125 msec	80 byte

- Telefon:	ADPCM	16 kbit/s		250 msec	40 byte

- mäßig: 	GSM 		13 kbit/s		307 msec 	32.5 byte

- schlecht: 	hrGSM	4 kbit/s			1 sec		10 byte

• Kosten für kurze und lange Pakete gleich

• Konferenzdienste (Telefon, …)

- niedriges Delay  mittlere und hohe Bitraten

- schlechte Bandbreitennutzung im Internet

- Teilnehmeranschlußleitung limitiert

- ADPCM oder GSM

• niedrige Bitraten

- Delay unvermeidbar

- geeignet für Verteildienste

## 1.2 Grafische Algorithmen

• Abbildung der geometrischen Objekte auf das Punkteraster

• Inkrementelle Algorithmen

• Integer-Arithmetik

### 1.2.1 Bresenham Algorithmus für Geraden

• Algorithmus nach Bresenham (IBM Syst. Journal, Vol. 4, No. 1, 1965).

- Gleichmäßige Schritte in Hauptrichtung,

- nach Bedarf Schritte in Nebenrichtung.

• Oberen Punkt wählen, falls Abstand vom Mittenpunkt < 0.

cntl		=	(y + 1/2) - ysoll

=	(y + 1/2) - (x - x0)*ydist/xdist - y0

cntl*xdist	=	(y - y0) * xdist + (x0 - x) * ydist + xdist/2

• Fortlaufendes Aufsummieren eliminiert die Multiplikationen:

pro x-Schritt:		cntl	:= cntl - ydist;

pro y-Schritt:		cntl	:= cntl + xdist;

Initialisierung:		cntl	:= xdist DIV 2

• Der Fehler ist immer ≤ 0,5 * Rastermaß.

• Rahmenprogramm für Grafikbeispiele:

PROCEDURE drawThings (input, output);

CONST scale= 30;

VAR a, b, globx, globy: LongInt;

PROCEDURE setpixel;

BEGIN	moveto(globx, globy);

lineto(globx, globy)

END;

PROCEDURE Bresenham ...

PROCEDURE Ellipse ...

BEGIN	(* main *)

globx:= ...;  globy:= ...;

a := 4; b:=?;

FOR b:=1 to 7 DO BEGIN

ellipse(globx, globy, a*scale, b*scale);

globx := 0;

bresenham(globx, globy, a*scale, b*scale);

END

END (* drawThings *);

PROCEDURE Bresenham(VAR x, y: LongInt;

xdist, ydist : LongInt);

VAR xsign, ysign, cntl, i: LongInt;

BEGIN

IF xdist > 0 THEN xsign:= 1

ELSE BEGIN

xsign := -1; xdist := -xdist

END;

IF ydist > 0 THEN ysign:= 1

ELSE BEGIN

ysign := -1; ydist := -ydist

END;

(* Ende der Initialisierung. *)

IF xdist >= ydist THEN BEGIN (*flach*)

Setpixel;

cntl := xdist div 2;

FOR i := 1 to xdist DO BEGIN

x := x + xsign;

cntl := cntl - ydist;

IF cntl < 0 THEN BEGIN

y := y + ysign;

cntl := cntl + xdist

END;

Setpixel

END	END (* flach, FOR xdist *)

ELSE Bresenham(y, x, ydist*ysign, xdist * xsign)

END (* Bresenham *);

### 1.2.2 Mittelpunktalgorithmus für Kreise und Ellipsen

• nach J. Van Aken, (IEEE C. Graph. & Appl., Sept. 84, pp 24-35.)

• Unterscheiden zwischen zwei Regionen:

- Dazwischen 45 Grad Tangentenpunkt.

- Umschalten der Strategie bei 45 Grad.

• Koordinaten der Mittenpunkte:

d1 :	(xi - 1/2, yi + 1)

d2 :	(xi - 1   , yi + 1/2)

• Abstände d1, d2 von den Mittenpunkten als Kriterium für Folgepunkte

• Einsetzen in Ellipsengleichung:

0 = b2 x2 + a2 y2 - a2 b2

b2(xi2 - xi + 1/4) + a2 (yi2 + 2yi + 1) - a2 b2 =   d1  =  cntl1 / 4

b2(xi2 - 2xi + 1) + a2 (yi2 + yi + 1/4) - a2 b2	=   d2  =  cntl2 / 4

procedure ellipse(var x,y: LongInt; a,b: LongInt);

var	cntl1, cntl2:  LongInt;

begin

x:= a; y:= 0;

repeat	setpixel;

cntl1:=	b*b * (4 * x*x – 4 * x + 1)

+ a*a * (4 * y*y + 8 * y + 4)

– 4 * a*a * b*b;

cntl2:=	b*b * (4 * x*x – 8 * x + 4)

+ a*a * (4 * y*y + 4 * y + 1)

– 4 * a*a * b*b;

if cntl1 <0 then y:=  y + 1

else if cntl2 <0 then	BEGIN

y := y + 1; x := x-1

END

ELSE x := x-1;

until x <0

end (*  Ellipse  *);

• Verfeinerungen:

- cntl1 nur berechnen solange in Region 1

- Multiplikationen durch sukzessive Additionen ersetzen

• Fehler kleiner als 0.5 * Rastermaß

• Vorsicht bei Zahlenbereichsüberschreitungen

• Verallgemeinern für Hyperbeln, Parabeln etc.

# 2. Multimedia-Hardware

## 2.1. Prozessorerweiterungen

### 2.1.1. Beispielproblem

• YUV-Konvertierung

• UpSampling: 4:1:1 -> 4:4:4

• Konvertierungsmatrix YIQ - > RGB

• CIF: 	288*352*25*30 = 76.032.000 Instruktionen/sec

- 7 (5) Multiplikationen, 4 Additionen

- 8 Laden, 3 Speichern, 3 Shifts

- pro Pixel 23 Instruktionen plus Adressmanipulation ~ 30 Inst.

• Tabelle 8 * 3 MB groß

display^[i] := rgb[BSL(y,16)+BSL(u,8)+v];

• Programmbeispiel

FOR i := 0 TO LineLength-1 DO BEGIN						  	(* 2 *)

tmpy := 4788 * y^[i];										(* 3 *)

r:=BSR((tmpy + 6563 * v^[vi]), 12);					 	(* 4 *)

IF r < 0 THEN r := 0 ELSE IF r > 255 THEN r := 255;	(* 6 *)

(* Sättigungs-Clipping *)

g:=BSR((tmpy -1611*u^[ui] -3343*v^[vi]),12);			(* 7 *)

IF g < 0 THEN g := 0 ELSE IF g > 255 THEN g := 255;	(* 6 *)

b:=BSR((tmpy +8295*u^[ui]),12);							(* 4 *)

IF b < 0 THEN b := 0 ELSE IF b > 255 THEN b := 255;	(* 6 *)

display^[i] := BSL(r, 16) + BSL(g, 8) + b;			(* 5 *)

IF i mod 4 = 3 THEN BEGIN ui:=ui+1; vi:=vi+1 END;	(* 5 *)

END;

• 48 Instruktionen

• Zahlen nur 16 bit groß

- 2 Pixel parallel addieren/multiplizieren <-> Carry

• Mittelwertbildung

• Farbtabellenberechnung mit Octree

theClut[i]:= Average(theClut[i],theClut[j]);

- Elementweise Addition und Division / 2

theClut[i].r:= (theClut[i].r + theClut[j].r) SHR 1; (*5*)

theClut[i].g:= (theClut[i].g + theClut[j].g) SHR 1; (*5*)

theClut[i].b:= (theClut[i].b + theClut[j].b) SHR 1; (*5*)

• Problem bei Parallelausführung

- ungerade + gerade => ungerade

- ungerade SHR 1 => niedrigerer Wert + 128 (bzw. 32768)

### 2.1.2. Spezialinstruktionen

• Codeanalyse IDCT

• SIMD-Instruktionen

- Werte im Speicher nebeneinander => 1 Bustransfer für 2/4 Werte

- kleine Zahlen, große Register (32, 64 bit)

00010010	01001001					00010010	11001001

+	01100010	00100000				+	01100010	01100000

01110100	01101001					01110101	00101001

• Konfigurierbare ALU

- Paralleles Addieren/Subtrahieren

00010010	11001001

+	01100010	01100000

01110100	00101001

- Carry Unterbrechung konfigurieren

- Paralleles Shiften

- Paralleles Multiplizieren 16 * 16

• Operation ShiftxAdd

- RISC ohne Integermultiplikation

- besonders für Multiplikation mit (kleinen) Konstanten

• Sättigungsarthmetik

00010010	11001001				00010010	11001001

+	01100010	01100000			+	01100010	01100000

01110100	00101001				01110100	11111111

erg := a + b;

IF erg < 0 THEN erg:= 0 ELSE IF erg > max THEN erg:= max;

- besondere Carry/Borrow Behandlung

IF borrow THEN regPart := 0;

IF carry THEN regPart := maxPartInt;

• Auch für 2-seitigen Begrenzer (Clipping)

• YUV mit Parallel-Add/Mult und Sättigungsarithmetik

YRGB = BSL(299,16)+299; VR = BSL(410,16)+410; UG,VG,UB …

i:=0; ui:=0; vi:=0;

REPEAT

thisV := LoadHigh(v^[vi])+v^[vi];						(* 2 *)

thisU := LoadHigh(u^[ui])+u^[ui];						(* 2 *)

tmpy := YRGB * Load32(y^[i]);								(* 2 *)

r:=PBSR(tmpy + VR * thisV,8);								(* 3 *)

g:=PBSR(tmpy + UG * thisU + VG * thisV,8);			(* 5 *)

b:=PBSR(tmpy + UB * thisU,8);								(* 3 *)

display^[i]:= 		BSL(High(r),16)						(* 2 *)

+ 	BSL(High(g),8)	+ High(b);		(* 5 *)

i := i+1;														(* 1 *)

display^[i]:= 		BSL(Low(r),16)						(* 2 *)

+ 	BSL(Low(g),8)	+ Low(b)			(* 5 *)

i := i+1; 													(* 1 *)

…																(* 29 *)

ui:=ui+1; vi:=vi+1;											(* 2 *)

UNTIL i>=LineLength;											(* 2 *)

• 66 Instruktionen für 4 Pixel: 16,5 Inst/Pixel

• HP PA-RISC 7100LC, 8000

- HADD,ss	ra, rb, rt

- HADD,us	ra, rb, rt

- HSUB, HAVE (Mittelwert)

- HSHLADD, HSHRADD als Teil der Multiplikation

• Bsp: MPEG Video Dekompression (352*240 Pixel)

• Intel Pentium MMX

- 8 64-bit-Register, mm0 .. mm7

- entweder die FP's nach Umschaltung oder zusätzlich

- 64 = 2*32 = 4*16 = 8*8

- 57 'neue' Instruktionen

• Parallele Operationen

- paddw		dest, source	; add words

- paddusb		dest, source	; add bytes saturated

- psrlw			dest, count		; shift word right

• Parallele Multiplikation und Multiply-Add

- pmulhw		dest, source	; multiply word:  16*16=>32

; 4 high-words -> dest (oder low words)

- 3 Prozessorzyklen, aber Pipeline

- pmaddwd	dest, source		; multiply and accumulate word

• Testen umständlich

- pcmpeq[b,w,d]	reg, reg/mm	; auch gt

- Ergebnisse als 00/11 gepackt in Register dest

• Laden und Packen

- movq			dest, source		; 8 byte

- punpcklbw	dest, source		; unpack low bytes to word

- packuswb	dest, source		; dest:= d6 d4 d2 d0 s6 s4 s2 s0

; unsigned saturation

• Matrix-Transposition: 4*4

moveq			mm1,row1

moveq			mm2,row2

moveq			mm3,row3

moveq			mm4,row4

punpcklwd		mm1,mm2

punpcklwd		mm3,mm4

moveq			mm6,mm1

punpckldq		mm1,mm3	;1. Zeile

punpckhdq		mm6,mm3	;2. Zeile

moveq			mm5,mm1

moveq			mm1,row1

moveq			mm3,row3

punpckhwd		mm1,mm2

punpckhwd		mm3,mm4

moveq			mm7,mm1

punpckldq		mm1,mm3	;3. Zeile

punpckhdq		mm7,mm3	;4. Zeile

•	Jim Blinn: I don't think compilers will automatically generate MMX code anytime soon, leaving a need for human assembly language crafters. This makes me happy.

### 2.1.3 SIMD in Mikroprozessoren

• Motorola Altivec

- G4-Kern, FPU

- AltiVec-Erweiterung

- 32 Vektor-Register je 128 Bit

- Vector ALU: Integer und Floating Point SIMD:

- 16*8 Integer

- 8*16 Integer

- 4*32 Integer und Float

- Vector Permute Unit: pack, unpack, load, store

• Intel MMX

- Pentium-Erweiterung

- Integer SIMD

- Wiederverwendung von Pentium-Einheiten

- 8 Vektor-Register je 64 Bit (= 8 FPU-Register)

- Umschaltung FPU-MMX

• 3DNow! und SSE (siehe www.arstechnica.com)

- MMX und Floating Point SIMD (32 bit Float)

- 8 Vektor-Register je 128 Bit

- Mischverwendung möglich …

- FP für grafische Algorithmen

- Ausführung von 2 * 2-SIMD

- 4-MAC pipelined

- Produkt (4x4)*(4) aufwendig

- Bsp.: (a*b)+(c*d)+(e*f)+(g*h) in 5 Zyklen

• 3DNow!

- Vektor-Reg = FP-Reg

• SSE

- Vektor-Reg <> FP-Reg

- neuer Prozessor-State

• SSE2

- double Precision Float

## 2.2. Signalprozessoren

### 2.2.1. Signalverarbeitungsalgorithmen

#### 2.2.1.1. Filter

• Anwendungen

- Anti-Aliasing

- MPEG-Audio Analyse

- Bildverarbeitung

- GSM …

• Spannungsteiler

- U = I * R

• Frequenzabhängiger Spannungsteiler

- Hochpass

• Tiefpaß als RC-Filter

• Steile Flanke von Pass-Band zum Stop-Band

- mehrstufige Filter

- Tschebyschev

- weitere Filtereigenschaften: Phasenantwort, …

• Filter mit endlicher Impulsantwort: FIR-Filter

- yn = a0xn + a1xn-1 + a2xn-2

- Lineare Phasenantwort: Koeffizienten symmetrisch um Mitte

• Beispiel:

a0 = 0,25; 	a1 = 0,5; 	a2 = 0,25

x0 = 20; 	x1 = 20; 	x2 = 20;

x3 = 12; 	x4 = 40; 	x5 = 20

• Allgemeines FIR-Filter

-

• Unendliche Impulsantwort: IIR

• Digitales Filter

• Algorithmische Bausteine

repeat

sum := 0;							(* 1 *)

for i:=0 to n do begin			(* 3*(n+1) *)

hilf := x[i] * coeff[i];	(* n+1 *)

sum := sum + hilf;			(* n+1 *)

end;

PORT(DAC):= sum;					(* 1 *)

for i:=n-1 downto 0 do			(* 3*n *)

x[i+1] := x[i];				(* n *)

x[0]:= PORT(ADC);				(* 1 *)

until feierabend;					(* 2 *)

• 9n + 10 Instruktionen

• Verbesserungen:

- Ringpuffer

- Multiply-Accumulate

#### 2.2.1.2. Fouriertransformation

• Spektrale Analyse eines Signales

• Fourier, 1822:

- jedes periodische Signal kann dargestellt werden durch:

- Fourier-Reihe

- Diskrete Fourier-Reihe x(t) -> x(n)

• Nicht-periodisches Signal

- Kontinuierliche Fourier Transformation

- Diskrete Fourier Transformation (DFT)

- endliche Berechnung => 'Fenstern' (Konvolution mit Fensterfunktion)

• Endform:

• DFT entspricht Multiplikation  MatrixN,N/VektorN

- extrem rechenintensiv: O(N2)

- N = 1000 => 1 Million  Instruktionen

- 50 Mips DSP => Analyse eines 25 Hz Signales

• FFT nach J.W. Cooley, J.W Tuckey, 1965

- Zerlegung einer N-DFT in Folge von ld(N) 2-DFTs

- N Zweierpotenz

• Rekursion

• O(N log2N)

• Berechnungsfluß

• Butterfly

Multiplikation mit exp(…)

Vor Beginn umsortieren:

| 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x(0) | x(1) | x(2) | x(3) | x(4) | x(5) | x(6) | x(7) |
| x(0) | x(4) | x(2) | x(6) | x(1) | x(5) | x(3) | x(7) |
| 000 | 100 | 010 | 110 | 001 | 101 | 011 | 111 |

=> Bitreversal-Adressierung

• Goertzel-Algorthmus für DTMF-Dekodierung

• Chen-Transform für DCT

### 2.2.2 DSP-Architektur

• Processing Units

- Control, Instruction Decode, …

- Adressverarbeitung

- Multiplikation

- evtl. reduzierte FPU

- keine MMU

- zusätzliche Funktionen auf dem Chip:

ADC, DAC, SIO, Timer, …

• Speicher im DSP

- on Chip RAM, 512 bis 4096 Worte

- Wort 16/24 Bit Integer oder 24/32 Bit Float

- typisch Aufteilung in Bänke

- ROM für besonders häufig gebrauchte Konstanten (sin, cos, e, …)

• Instruktionen (AT&T 3210)

- Multiply-Accumulate-Store

*r11++r17 = a0 = a0 + *r3++ x *r4--

- reduzierte Bitverarbeitung

- Spezialbefehle: PCM <-> Linear

- Bedingte Befehle:

erg := ifcond (reg)

TwoSideLimiter:		a2 = -*r1				; a2 := - limit

a1 = -a0 +*r1		; if a0 > limit

a0 = ifalt(*r1)		; 	then a0:=limit

a1 = a0 + *r1		; if a0 < limit

a0 = ifalt(a2)		; 	then a0:= -limit

- Schleifen:

DO instCount, times

DO instCount, reg

• Adressierung

- weniger allgemeine Adressierungsmodi als CISC

- Modulo-Adressierung (=> Ringpuffer)

if (index++ > base+blockSize) index = base;

- Vorkehrungen für Bit-Reversal:

| 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 | 100 | 010 | 110 | 001 | 101 | 011 | 111 |

- Durchlauf des Vektors: Bits Spiegeln, 1 Addieren, Bits Spiegeln

- Address-Mode Reverse-Carry-Add:

2M-1 addieren, dabei Carry von links nach rechts bewegen

Bsp 8-FFT: N = 23 = 2M

000

+ 100 =	100

+ 100 = 	010

+ 100 =  110

+ 100	= 	001

+ 100	= 	101

+ 	100 	= 	011

+ 	100 	= 111

• Sortieren des Eingabe-Vektors bei der FFT (3210)

// r18 = M/2

// r16 = M/2

// r1, r2 begin of input vector

// r3  "swap-space"

Loop:		r1 - r2						// exchange?

if(ge) pcgoto Bitrev

nop

*r3++ = a0 = *r1++			// yes!

*r3-- = a0 = *r1--

*r1++ = a0 = *r2++			// real

*r1-- = a0 = *r2--			// imaginär

*r2++ = a0 = *r3++

*r2-- = a0 = *r3--

Bitrev:	r2 = r2 # r16

r1 = r1 + 8

r18 = r18 - 1

if(ge) pcgoto Loop

nop

• Optimierungen

- Ausnutzen der Pipeline-Latenz

- Jump-Slot

// r18 = M/2

// r16 = M/2

// r1, r2 begin of input vector

Loop :		r1 - r2

if(ge) pcgoto Bitrev

nop

*r1   = a0 = *r2

*r2++ = a0 = *r1++

*r1   = a0 = *r2

*r2-- = a0 = *r1--

Bitrev:	r1 = r1 + 8

r18 = r18 - 1

if(ge) pcgoto Loop

r2 = r2 # r16

• Beispiel: FIR Filter

repeat

sum := 0;									(* 1 *)

for i:=0 to n-1 do begin				(* 3(n+1) *)

sum :=sum + coeff[i]*					(* MAC *)

x[(curr+i) MOD(n-1)];				(* n+1 *)

end;

curr:= (curr+1) AND (n-1)				(* 2; empty pipeline *)

DAC:= sum;								(* 1 *)

x[curr]:= ADC;							(* 1 *)

until feierabend;							(* 2 *)

• 4n + 7 Instruktionen

• TMS 320 (TI 320C30)

- mit FPU

* Init

*

LDI 	N, BK 							* Blocksize

LDI		Coeff, AR0

LDI		X, AR1

*

* Get sample

*

Repeat		LDF		IN, R3

STF		R3, *AR1++%

LDF		0, R0

LDF		0, R2

* Filter

RPTS	N								* RepCount:= N

MPYF3	*AR0++%, *AR1++%, R0  ||	ADDF3	R0, R2, R2

ADDF	R0, R2

STF		R2, Y

B		Repeat

- 1*FilterOrder + 8 Instruktionen

- 200 MHz DSP => 100 Mips => 100 MSamples/Filterlänge

- Filterlänge 256 => 200 kHz Signal filterbar

• oder mit MMX

• Filterdesign

- Koeffizientenwahl

- MatLab Skripte von den Herstellern

- Simulationspakete (z.B. TI.com)

## 2.3 Chips zur Multimediaverarbeitung

• Kombination von

- A/D und D/A Wandler (ISDN-Codec)

- Spezialschaltungen (Shifter, …)

- Speicher (Puffer, FIFOs)

- DSP oder RISC-Prozessor

• Beispiel ISDN Sprach-Codec

• Beispiel C-Cube CLM4550 "MPEG-1 Video Encoder"

## 2.4 Hochgeschwindigkeitsbussysteme

• Peripheral Component Interconnect (PCI)

- vier Slots

- Adress/Datenmultiplex, 32 bit; 64 bit Erweiterung

- vollständiger Bus mit Arbitrierung und Interrupts

- 30 ns -> 66 MByte/s

- Burst bis 133 MByte/s

- CPU unabhängig: 80x86, Alpha, PowerPC

• PCI-Skalierung problematisch: Takt begrenzt

- Skew vs. Leitungslänge und Leitungsführung

- Adressauswertung/Chip Select auf den Karten

• PCI Express

- serielle Links übertragen Bytes

- Switch möglich

- l, 2 - 32 Links

- Transaktionen in Paketen

- Schichten: Transfer, Link, Physical

• PCIe Konfigurationen

- PCs, Server

- Netzwerk-Geräte

- Mehrprozessorsysteme

• Links

- 2,5 Gbit/s pro Link

- 250 MByte/s für Daten+Overhead

- Taktgewinnung aus Signal

- 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32  'Lanes'

- Bytestrom byteweise auf mehreren 'Lanes'

• Transaction Layer

- Flusskontrolle mit Krediten

- Virtuelle Kanäle: Multiplex zwischen Geräten

- Differentiated Services, Traffic Class Field

- Transaction Layer Packet (TLP): Header+Data+T-CRC

• Link Layer

- zuverlässige Übertragung

- Sequenznummern und L-CRC

- ACK, Retransmission

- Data Link Layer Packet (DLLP)

• Physical Layer

- differentielle Übertragung: RX- und TX-Paare

- Kodierung 8b/10b (= Gigabit Ethernet)

- Sondersymbole für Frame-Bildung

- 2.5 Gbit/s - 10 Gbit/s pro Link pro Richtung

- 'de-skew' in Traningsphase

- byteweise Verteilung auf Lanes

• PCI Express x16 Graphics 150W-ATX

- 16 PCIe-Links

- 150W Stromversorgung

• IEEE 1394: Firewire

- desktop-LAN

- Apple, Intel, TI, Adaptec, Sony (iLink), …

- auf der Hauptplatine oder kabelbasiert

• High speed serial bus IEEE-Working Group seit 1988

- günstige Verkabelung, automatische Konfiguration

- 100, 200 und 400 MBit/s

- IEEE 1394b: 800, 1800, 3200 MBit/s

- Anschluß interner und externer Digitizer und Speichermedien

- Überspielkabel für Digital Video (DV)

• Reservierter Durchsatz und asynchrone Transfers

• Paar 1 für Daten, Paar 2 für Strobe zur Taktrückgewinnung

• Typische Konfiguration  der Standardisierung

- nichtlineares Video-Editieren

- root = cycle master

- Manager: Bus und Isochronous Resources

• Software-Instanzen

• Bus-Arbitrierung - Isochrone Phase

- wiederholt in den Short Gaps, bis sich keiner mehr meldet

FOR i:=1 TO AdrLen DO BEGIN

others:=0;

IF myAdr[i]=1 Then Send('1')

ELSE read(others);

IF others = 1 THEN EXIT {lost arbitration}

END;

- Datenpaket mit vereinbarter Länge

- isochrone Sender können auch Zyklus auslassen

• Bus-Arbitrierung - Asynchrone Phase

- Request von allen Sendewilligen

- arbeitet sich durch Nodes nach oben: 1. Request weiter, Rest: Deny

- Root sendet Grant an Auserwählten und Deny an andere Nodes

- Fairness-Intervall

• Bus-Reset

- primäres Managementinstrument

- hot-plugging

- Verteilen von IDs

- Zuteilung von isochronen Resourcen

- mindestens 20% für asynchronen Dienst

## 2.5 Speichersysteme

• Beispiel 'video on demand'

- viele Klienten (1.000, 10.000, 100.000)

- Gigantische Datenmengen (100 - 10.000 Spielfilme, 120 min)

TV-Qualität (MPEG-2):	4 MBit/s * 60 *120 / 8 =  	3,6 GByte

- Echtzeitbedingungen

### 2.5.1 Verbesserte Plazierung von Dateien

• Kopfpositionierung

• Rotationslatenz

• Kapazitätsoptimierung

• Verstreut

- natürliche Entstehung

- viel Positionierung

- fehlerhafte Sektoren abbilden auf Reservespuren

• Zusammenhängend

- wenig Positionierung

- Verschnitt wächst bei Änderungen -> Sortierläufe

- zeitlich korrekter Zugriff nicht leichter

• Interleaved

- zeitlich korrekter Zugriff vereinfacht

- Einfügen und Löschen schwierig

- schwer planbar

### 2.5.2 Disk Scheduling

#### 2.5.2.1 Klassische Methoden

• Kriterien

- Antwortzeiten

- Durchsatz

- Fairness (Plattenränder und Plattenmitte)

- Positionierungszeit und Rotationsverzögerung

• First Come First Serve (FCFS)

- einfache Planung

- überflüssige Kopfbewegungen

• Shortest Seek Time First (SSTF)

- weniger Positionierung

- höhere Antwortzeiten

- unfair

• SCAN

- Nächster Block in Bewegungsrichtung

- Kopf ändert Richtung nur an Plattenenden

- wenig Positionierung

- hohe Antwortzeiten

#### 2.5.2.2 Integration kontinuierlicher Medien

• Maßnahmen zur Einhaltung von Zeitgrenzen

• EDF (Earliest Deadline First)?

- Block mit nächster Deadline lesen

- viel Positionieren

- wenig Durchsatz

• SCAN + EDF

- bei gleicher Deadline Bewegungsrichtung beibehalten

### 2.5.3 RAID - Redundant Array of Independent Disks

• A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks [1987, UCB]

- Datenintegrität

- I/O-Durchsatz durch parallele Interfaces

- niedrigere Kosten im Vergleich zu Hochleistungslaufwerken

- 'striping' + Prüfsumme

• RAID-Taxonomie

- 5 Ebenen (layers)

- ansteigende Komplexität

- zusätzliche Layer (6, …) für verbesserte Geschwindigkeit

- Kombinationen

• RAID 0

- mehre Platten mit striping ohne Redundanz

• RAID 1

- Schreiboperationen auf 2 Festplatten gleich (Plattenspiegeln)

• RAID 3 (für stromorientierte Anwendungen)

- byte striping: Daten byteweise auf Platten verteilt

- separate Platte(n) mit Parity

- Obermenge von RAID 2

- Platten synchronisiert

• RAID 4

- block striping

- einzelne Blöcke erfordern nur einen Zugriff

- Blockgruppen von n Platten

- separate Platte(n) mit Parity <-> Parallel Schreiben?

• RAID 5 (für transaktionsorientierte Anwendungen)

- block striping mit verteilter Parity

- Flaschenhals Parity reduziert

- Platten nicht synchronisiert

• RAID 6, RAID 7, RAID 35

# 3. Multimedia-Programmierung am Beispiel: Quicktime

• Multimedia Toolbox

• System Software

• Rahmen für Multimedia Komponenten

- Abstraktion: Hardware, Software

- Management

• Application Programmers Interface

• Dateiformat

• Std-Applikationen -> Movie Toolbox

• Multimedia-Applikationen

-> Component-Manager

-> Components

• ICM -> Image Codecs

• Sequencegrabber

-> Component-Manager

-> video-Digitizer

• Funktionale Komposition

• Movie Toolbox zur Filmverarbeitung

- Suchen, Öffnen und Schließen

- Abspielen

- Aufnehmen und Editieren

• Image Compression Manager

• Component Manager

- verwaltet Komponenten

- 'Datenbank'

- Interface zu den Komponenten

• Komponenten

- Device Driver

- von Apple und anderen Herstellern

- Standard Interface für Hardware

- Sequence Grabber (barg)

- Video Digitizer (vdig)

- Image Compressor (imco),

- Image Decompressor (imdc)

## 3.1 Movies

• Movie

- Zeit: Skala und Dauer

- 1..n Tracks

- Preview: Startzeit, Dauer, Tracks

- Poster: Zeitpunkt im Movie

- in derselben Datei oder verstreut in anderen Dateien

• Track

- Einzelner Medienstrom

- Zeitinformation:  Dauer, Offset

- Liste von Referenzen auf Medium (Edit-Liste)

- Präsentationeigenschaften

Transformationsmatrix,

Clipping-Rgn, …

Lautstärke, …

• Media

- Trackdaten

- Zeitkoordinatensystem

- Media-Handler

### 3.1.1 QMF - QuickTime Movie Format

• Dokumentenformat Apple's QuickTime

- Multimedia-Filme

- Video, Audio, Text, Grafik, …

- Präsentationsinformation (Transformationen, Zeitbezüge, …)

• MPEG-4 Dateiformat

- Speicherung auf dem Server

- Austausch zwischen Servern

- ≠ Stromformat

• Movie ist eine Datenstruktur

- Metadaten

- Anzahl Tracks, Kompressionsverfahren, Zeitbezüge

- Verweise auf Mediendaten (Samples, Video-Bilder)

- Mediendaten im File oder in anderen Dateien

• Information in Atomen

- Behälter-Atom, Blatt-Atom

- Grösse in 32 bit

- Typ 4 Zeichen ('clip', 'trak', 'moov', …, 'free', 'skip')

- auch komplexere und flexible QT-Atome möglich

- Nummer: 32 bit

- Anzahl Kinder: 16 bit

• Atome unsortiert in der Datei

- Strukturinformation im Data- oder Resource-Fork

- Sample-Daten im Data-Fork

• Movie Header Atom

- version, flags, creation time, modification time

- duration, preferred rate, preferred volume, matrix

- preview

- Variablen: selection, current time, next track

• Edit List

- Medienteile eines Tracks

- Dauer und Zeiger (offset) in Quelle

• Data Reference Atoms ('dref')

- Anzahl Einträge, Referenzen

- Referenz: 'alis'|'rsrc', flags

- Pfadname oder Res-Typ und Res-Id

• Sample Table Atom ('stbl')

- time-to-sample (Anzahl Samples, Sample-Dauer)

- sync sample (Indices der Keyframes)

- sample-to-chunk

- sample size (Tabelle mit Sample-Größen)

- chunk offset (Tabelle mit chunk-Anfang in Bytes)

## 3.2 Movie Toolbox

• Movie erzeugen

- NewMovie

- SetMovieBox, SetMovieGWorld

- NewMovieTrack

- NewTrackMedia

- FlattenMovie

• Einfache Erweiterung von Apps

- Abspielfunktion

- NewMovieFromFile

- StartMovie, StopMovie

• Bearbeitung von Movies

- Edit-Standardoperationen:

Cut, copy, paste, clear, undo

- Clipboard

• Beispielprogramm Movie Toolbox

- Annotation von Filmen (Untertitel, Erklärungen)

- Rechteck mit Text unter dem Film-Rechteck

- Gesteuert durch Film-Zeit

• Struktur

- Initialisieren

- GetOurMovie

- MovieMenu

- DisplayAnnotations

- Carbon-Interface

• GetOurMovie

void GetOurMovie(void)

{ SFReply   aReply;

OSErr     myerr;

short     rRef;

short     resId = 0;

mySFGetFile('MooV',&aReply);

if (aReply.sfGood)

{ if (OpenMovieFile(&aReply.sfFile,&rRef,fsRdPerm) == 0)

{ SetPort(GetWindowPort(window));

myerr=NewMovieFromFile(&myMovie,…,newMovieActive,NULL);

myadjustWindow();

CloseMovieFile(rRef);

mySFGetFile('TEXT',&aReply);

if (aReply.sfGood)

{ if (FSpOpenDF(&aReply.sfFile,fsRdPerm,&rRef) == 0)

{ ReadAnnotations(rRef); myerr=FSClose(rRef);

} } }    }    }

• DoMenuCommand

pascal OSStatus MovieMenu( EventHandlerCallRef next,

EventRef theEvent, void* uD)

{ HICommand cmd;

GetEventParameter(theEvent,…,typeHICommand,…,NULL,&cmd);

if (cmd.commandID==kCmdStop)     {StopMovie(myMovie);

return noErr;}

if (cmd.commandID==kCmdPlay)     {StartMovie(myMovie);

nextAnnoStop=FALSE;

return noErr;}

if (cmd.commandID==kCmdNextAnno) {StartMovie(myMovie);

nextAnnoStop=TRUE;

return noErr;}

if (cmd.commandID==kCmdRewind)   {StopMovie(myMovie);

GoToBeginningOfMovie(myMovie);

currAnn=0; return noErr;}

return CallNextEventHandler(next,theEvent);

}

• DisplayAnnotations

pascal void DisplayAnno(EventLoopTimerRef theTimer, void* uD)

{ Str255     currTime;

TimeRecord timeRec;

long       theTime;

CGrafPtr   savePort;

MoviesTask(NULL,0);   // give QT time to display the video

GetPort(&savePort);

SetPort(GetWindowPort(window));

EraseRect(&timeRect);

theTime=GetMovieTime(myMovie,&timeRec);

NumToString(theTime,currTime);

MoveTo(timeRect.left,timeRect.bottom);

DrawString(currTime);

if (theTime >= timeArr[currAnn])

{  EraseRect(&annoRect);

MoveTo(annoRect.left,annoRect.bottom-3);

DrawString(annotations[currAnn]);

currAnn=currAnn+1;

if (nextAnnoStop) StopMovie(myMovie);

}

SetPort(savePort);

}

• Hauptprogramm und Events

void InstallHandlers()

{ EventTypeSpec myEvents =

{kEventClassCommand,kEventCommandProcess};

InstallApplicationEventHandler(NewEventHandlerUPP(MovieMenu),

1,&myEvents,0,NULL);

InstallEventLoopTimer(…,kEventDurationSecond/30,

NewEventLoopTimerUPP(DisplayAnno),…);

}

int main(int argc, char* argv[])

{	OSStatus		err;

err = initialize();           //  make window etc.

if (err==noErr) {

GetOurMovie();

InstallHandlers();         // two: MovieMenu and a timertask

RunApplicationEventLoop(); // Let carbon do the loop

}

return err;

}

## 3.3 Component Manager und Komponenten

• Objektorientiert

- Klassen

- mehrere Instanzen

- Vererbung

• Suchen von Componenten

desc.… = …;

co=NULL;

done=FALSE; i=0;

max = CountComponents(&desc);

do

{co=FindNextComponent(co,&desc);

GetComponentInfo(co,&cdesc,inf);

done= (inf.… == …);

i=i+1;

} while (!done && i<max);

• Öffnen und Schließen

cInst=OpenComponent(co);

• Benutzen

- komponentenspezifisch

- Standardmechanismus zum Aufruf

Wichtige Komponenten

• Sequence Grabber: 'barg'

- Audio und Video

- SGSetDataOutput(grabComp, fileSpec, …);

- SGNewChannel(grabComp,SoundMediaType,channelId);

- SGStartRecord(), SGStop(), SGPause(),

- SGSettingsDialog(grabComp,channelId,…)

• Sequence Grabber Channels: 'sgch'

• Kompression: 'imco' bzw. 'imdc'

- CDBandCompress / CDBandDecompress

- Standard Image Compression Dialog Component ('scdi')

• Video Digitizer: 'vdig'

- VDSetInput, VDSetInputFormat, VDSetInputStandard

- VDSetActiveSrcRect

- VDSetPlayThroughDestination

- VDGrabOneFrame, VDGrabOneFrameAsync(,,,CompProc,,)

- eventuell mit Kompression

- Kontrolle des AD Wandlers (Farbe, Helligkeit, …)

• Beispiel: MovieController

- Videorecorderfunktion

- Editieren von Movies: Cut, Copy, Paste und Undo

pascal OSStatus DoMovieEdit( EventHandlerCallRef next,

EventRef theEvent)

{ ComponentResult err;

HICommand cmd;

GetEventParameter(theEvent,…,sizeof(HICommand),NULL,&cmd);

if (cmd.commandID==iUndo)  {err = MCUndo(contComp);

return noErr;}

if (cmd.commandID==iCut)   {clipMovie = MCCut(contComp);

return noErr;}

if (cmd.commandID==iCopy)	{clipMovie = MCCopy(contComp);

return noErr;}

if (cmd.commandID==iPaste)	{err = MCPaste(contComp,clipMovie);

return noErr;}

if (cmd.commandID==iClear)	{err = MCClear(contComp);

return noErr;}

return -1;

}

pascal OSStatus ControllerMenu( EventHandlerCallRef next,

EventRef theEvent, void* uD)

HICommand cmd;

Rect aRect; Point aPoint;

ComponentResult cErr;

GetEventParameter(theEvent,…,sizeof(HICommand),NULL,&cmd);

if (cmd.commandID == kCmdCOpen)  {

contComp = OpenDefaultComponent('play',0);

if (contComp != NULL) {

GetMovieBox(myMovie,&aRect);aPoint.v=aRect.top; …;

cErr=MCSetMovie(contComp,myMovie,window,aPoint);

cErr=MCSetVisible(contComp,TRUE);

cErr=MCDraw(contComp,window); }

return noErr;}

if (cmd.commandID == kCmdCClose) {

cErr=MCSetVisible(contComp,FALSE);

cErr=CloseComponent(contComp); contComp=NULL;

return noErr;}

if (cmd.commandID == kCmdCEdit)    {

if (MCIsEditingEnabled(contComp) == 0) {

cErr=MCEnableEditing(contComp,TRUE); AdjustEditMenu(TRUE); }

else { cErr=MCEnableEditing(contComp,FALSE);

AdjustEditMenu(FALSE); }

return noErr;}

if (DoMovieEdit(next,theEvent)==noErr) return noErr;

return CallNextEventHandler(next,theEvent);}

pascal OSStatus WindowClick(…)

{ ComponentResult compRes;

EventRecord theEvent;

if (contComp!=NULL) {

ConvertEventRefToEventRecord(evtRef,&theEvent);

compRes= MCIsPlayerEvent(contComp,&theEvent);

if (compRes=1) return 0;

}

return CallNextEventHandler(next,evtRef);

}

pascal void time4QT(EventLoopTimerRef theTimer, void* uD)

{ MCIdle(contComp);   // give QT time to display the video }

void InstallHandlers()

{ EventTypeSpec myEvt = {kEventClassCommand,kEventCommandProcess};

InstallApplicationEventHandler(NewEventHandlerUPP(ControllerMenu),

1,&myEvt,0,NULL);

myEvt.eventClass=kEventClassMouse;myEvt.eventKind=kEventMouseDown;

InstallApplicationEventHandler(NewEventHandlerUPP(WindowClick),

1,&myEvt,0,NULL);

InstallEventLoopTimer(GetMainEventLoop(),0,kEventDurationSecond/30,NewEventLoopTimerUPP(time4QT),NULL,&t4QTTimer);}

Beispiel-Komponente: cool

typedef struct {…} CoolRecord, **globHandle;

pascal ComponentResult CoolOpen(globHandle globs,

ComponentInstance self)

{globs = (globHandle)Newhandle(sizeof(CoolRecord));

if (!globs) return MemError;

SetComponentInstanceStorage((Handle)globs);

Return noErr; }

pascal ComponentResult CoolClose(GlobHandle globs,

ComponentInstance self)

{if (globs) Disposehandle((handle)globs); return noErr;}

pascal ComponentResult CoolCanDo(short selector)

{;}

pascal ComponentResult CoolDo(globHandle globs)

{;}

pascal ComponentResult CoolUndo(GlobHandle globs)

{;}

• Objektorientierter Aufruf durch ComponentManager und Component

- Componenttabelle, Methodentabellen

- Dispatchprozedur in der Component

//	CallComponentFunctionwithStorage 	-> CallCFStore

// CallComponentFunction					-> CallCF

pascal ComponentResult CoolDispatch(ComponentParameters *parms,

Handle store)

{

switch (parms->what) {

case kComponentOpenSelect: return CallCF(parms,&CoolOpen);

case kComponentCloseSelect:

return CallCFStore(store,parms,&CoolClose);

case kComponentCanDoSelect: return CallCF(parms,&CoolCanDo);

case kComponentVersionSelect: return 0;

case coolDoSelect: return CallCFStore(store,parms,&CoolDo);

case coolUndoSelect: return CallCFStore(store,parms,&CoolUndo);

default return badComponentSelector;

} }

• Aufruf: 	erg = CoolDo(…);

# 4. Synchronisation

• Multimedia = Mischung mehrerer Medien

- Bezüge zwischen Medien

inhaltlich: Grafik und Tabelle: gemeinsame Daten

räumlich:	Layout, Benutzungsschnittstelle, Stereo, …

zeitlich:	gleichzeitig, unabhängig, hintereinander

- Erschwerte Bedingungen durch kontinuierliche Medien

• Synchronität

Einhaltung der inhaltlichen, räumlichen und/oder zeitlichen Bezüge bei der Präsentation mehrerer, gemischter Medienströme.

• Synchronisation

- Meyers Lexikon:

Die Herstellung des Gleichlaufs zwischen zwei Vorgängen, Maschinen oder Geräten bzw. -teilen.

- Herstellung der Synchronität

- Orchestrierung (Orchestration)

• Koordinierte Präsentation von verschiedenen Datenströmen

- Audio, Video, Grafik, Text

- Steuerinformation der Applikation (Benutzungsschnittstelle)

• Weiche Synchronitätsanforderungen

- Gegensatz zu Prozesskommunikation

• Lokale Synchronität (Punkt-zu-Punkt)

- Audio  Video (Lippensynchron)

- Untertitel (Text/Grafik)  Video

- Audio  Grafik/Animation

- Grafik  Grafik

• Globale Synchronität (Mehrpunkt)

- Präsentation an verschiedenen Arbeitsplätzen

- Ströme werden zur gleichen Zeit präsentiert

- essentiell in Gruppenarbeitsszenarien

Tokenverteilung

Globaler Jitter < 200 msec für Sprachkonferenzen

• Natürliche Zeitbezüge durch parallele Aufnahme

- Live-Übertragung

- Telepräsenz

- implizit

• Synthetische Zeitbezüge durch Anordnung (Schnitt)

- gespeicherte Multimediadaten

- Filme

- Überblendungen und Einspielungen gespeicherter Daten in Live-Multimedia

- explizit

- Beschreibungsmodell

parallel, sequentiell, unabhängig

## 4.1 Quellen der Asynchronität

• Verzögerung (Delay) auf dem Weg vom Produzenten zum Konsumenten

- wegabhängig

- stört besonders globale Synchronisation

• Jitter: Variation der Verzögerung

• Skew (Divergenz) zwischen Datenströmen

- Ankunft zu verschiedenen Zeiten

- Präsentation zur gleichen Zeit

• Auch die Synchronisationsinformation selbst kann betroffen sein

• Entstehung im Endgerät:

- Betriebssystem

Prozess-Scheduling

Kritische Bereiche

- Interruptsperre

Warteschlangen

Latenz des Speichermediums (Festplatten)

Verarbeitungspipelines (Kompression, Rendering)

Busbelegung

Virtueller Speicher

• Auf dem Übertragungsweg

Netzknoten mit Store and Forward

Paketverlust und Retransmission

Leitungen unterschiedlicher Laufzeit (ISDN …)

Bearbeitungsverzögerung in den Protokollen

## 4.2 Wahrnehmung von Synchronitätsfehlern

• Empirische Bestimmung (IBM-ENC, R. Steinmetz, 1993)

- ca. 100 Probanden

• Lippensynchronisation: Audio-Video

• Akzeptanz

• ± 80 ms unmerklich

• -160 ms < skew < 120 ms: nicht störend

• Audio-Synchronität unabhängig von der Sprache

• Synchronisation Audio - Zeiger auf Grafik

• Überblendung kritischer als Parallelpräsentation bei Text/Grafik und Video

• Grenzen der Wahrnehmung / Störung

| Video | Animation | korreliert | -120 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Audio | lippensynchron | -80 | 80 |
|  | Grafik | überblendet nebeneinander | -240 -500 | 240 500 |
|  | Text | überblendet nebeneinander | -240 -500 | 240 500 |
| Audio | Animation | korreliert | -80 | 80 |
|  | Audio | stereophon Dialog Hintergrund | -11 -120 -500 | 11 120 500 |
|  | Grafik | eng (Musik mit Noten) lose (Dia-show) | -5 -500 | 5 500 |
|  | Text | korreliert | -240 | 240 |
|  | Zeiger | korreliert | -500 | 750 |

• Jitter auch kritisch in einem Datenstrom

- Audio: >5 ms

## 4.3 Synchronisationsinformation

• Zeitangaben

- Sample-bezogen

- SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers)

entwickelt von NASA

Stunde:Minute:Sekunde:Frame:Bits (80 Bits/Frame)

Linear Time Code (LTC) auf besonderer Spur

Vertical Interval TC im vertical blanking

Puls pro Halbbild, keine Werte

- eventuell auf andere Spur (Medium) bezogen

• Synchronität zwischen Medienströmen

• Zeitkritische Dateneinheit m als Tripel

- m = (Daten, Start, Dauer)

- Gültigkeit = [Start, Start+Dauer)

- Medienstrom ist Folge zeitkritischer Dateneinheiten

• Zeitachsen

- Auflösung 1 sec bis 10 µsec

- Individuelle Zeitachsen pro Spur

Schnitt und Kombination verschiedener Spuren

Zeitangaben relativ zum Beginn einer Spur

Abbildung auf globale Zeitachse bei der Wiedergabe

• Koordinationsspur (~verbindung)

- Zeiger, die in die Spuren zeigen

- Kleine Datenmenge, Übertragung leicht

• Abhängigkeitsgraphen

• siehe QuickTime Movie-Format

• Zeit in verteilten Systemen

- Muß nicht absolut richtig sein

- Gleicher Wert bei allen beteiligten Systemen

- Drift im µsec Bereich

- Quarze arbeiten mit Genauigkeit 10-6 => pro Stunde bis zu 4 msec

• Uhrensynchronisationsprotokoll

- Network Time Protocol [Mills, RFC 1305]

• DCF77 (Physikalisch technische Bundesanstalt)

- Auflösung 1 Sekunde

- Fehler << 1µsec

- Laufzeit des Signales vom Sender zum Empfänger bekannt

• NAVSTAR GPS

- Positionsermittlung in mobilen Einheiten

- 22 Satelliten strahlen Zeit und Satelliten-Position aus

- Endgerät ermittelt eigene Position aus Laufzeitunterschieden

- Unabhängig von der Position des Endgerätes

- Zeitfehler < 363 ns

## 4.4 Mittel zur Synchronisation

• Verzögerungsvermeidung

- auf dem Übertragungsweg

Resource-Reservierung: Bandbreite, Puffer

Protokolloptimierung

- im Endgerät

Reservierung: Puffer, Zeit (CPU, …)

keine Datenkopien (DMA, Zeigerübergabe)

•  Jitterausgleich (Schadensbegrenzung)

- Einfügen einer Basis-Verzögerung

Berechnung der Delaylänge: Max(Üb.Verzögerung) + Paketdauer

• Extrapolation bei fehlenden Samples kontinuierlicher Medien

- Interleaving -> Interpolation möglich, MPEG …

- zu spät eintreffende Samples wegwerfen

• Multiplexen aller Medienströme in einen Datenstrom

- Synchronisation auf Stromebene

- Blöcke mit gleicher 'Zeitdauer'

- Sender arrangiert Daten für optimale Präsentation

Empfängereigenschaften ausnutzen

Zeitaufwand …

- alle Ströme sind gleichermaßen von Verzögerungen betroffen

- Verschleiert Eigenschaften von Datenströmen

Burstdaten stören Isochrone Daten

Nur Summen-QoS Anforderung möglich

Netzwerk kann keine vernünftige Resourcereservierung vornehmen

• Strategie zur Synchronisation

- Resource Reservation , Scheduling

## 4.5 Resource Reservation

• Bearbeitungseinheiten für Medien

- Prozessor

- Speicher (RAM, Magnetplatten, CD, CD-ROM)

- Spezialhardware (Kompression, Dekompression)

- Präsentationsgeräte

- Digitalisierer

- Netzwerk und Netzwerkadapter

• Dienstegüte (Quality of Service, QoS)

- Applikationsanforderungen <-> Systemkapazität

- Best Effort oder Garantie

- Garantie -> Reservierung, Planung

- Multiplexeffekte verbessern Kosten/Nutzen

- Spezifikation: Interval gewünscht und minimal

required QoS, desired QoS

• Garantierte Dienstegüte

- Obere Grenze für Last

- Pessimistische Annahmen Systemverhalten

- Sehr zuverlässig

- Überreservierung

- Schlechte Ressourcennutzung

• Statistische Dienstegüte

- Oberer Grenze für Last

- Mittlere Systembelastung

- Stochastische Ausnutzung der angeforderten Dienstegüte

- keine Garantie …

• Resourcenknappheit

• Resourcen-Verwaltung

- Verwaltung des Mangels

- Optimierung des Systemdurchsatzes

• Resource-Planung

- Berechnung der nötigen Ressourcen abhängig von QoS

- statische Zuteilung

- entlang des Datenpfades

• Verhandlung

- mit der Applikation

- mit anderen Komponenten

- Modifikation zur Laufzeit

• Dynamische Resource-Zuteilung (Resource Scheduling)

- für jede Resource

- steuert Bearbeitungsreihenfolge

- Ereignisgesteuerter Prozesswechsel

- Unterbrechung

- überwacht Zuteilung (Policing)

• Prioritäten

1. Multimediadaten mit garantierter Dienstegüte

2. Multimediadaten mit statistischer Dienstegüte

3. Andere Prozesse

## 4.6 Echtzeit und Scheduling

• Erweiterte Prozesskennzeichen:

- Priorität

- Zeitkritisch

- Intervall des regelmäßigen Aufrufens (Gültigkeit)

• Interruptkennzeichen:

- Maximale Verzögerung bis zur Bearbeitung

- Minimale Bearbeitungsdauer

• Leichtgewichtige Prozesse

- teilweiser Kontextwechsel beim Aufruf

- besonders für ISR und Call-Backs

- Einschränkung der aufrufbaren Betriebssystemdienste

- Cache-Invalidierung bei MMU Umschaltung

• Problem Prioritäts-Umkehr

- nicht unterbrechbare Prozesse mit niedriger Priorität

- Prozess mit höherer Priorität wird gestartet

- Priorität anderer Prozesse steigt während der Bearbeitungszeit

- Unterbrechung des Ersten, Thrashing

• Scheduler mit garantierter 'Quality of Service'

- behandelt zeitkritische Prozesse bevorzugt

- garantiert Interruptbearbeitung innerhalb der verlangten Zeit

- normale Betriebssystemprozesse haben niedrige Priorität

- Zeitgarantien für Prozesse

Deadline 	= späteste Ausführungszeit

= erwartete Ankunft + max. Delay

höchste Priorität für Prozesse mit:

Daten präsent und Deadline erreicht

- Periodische (isochrone) Prozesse

Feste Einplanung

Jitter -> Resourcevergeudung

• Non-Preemptive Scheduling

- Prozesse nicht unterbrechbar

- Inhärent für viele Resourcen

- Prioritätsumkehr möglich

- Weniger Prozesswechsel

• Preemptive Scheduling

- Prozesse durch andere Prozesse mit höherer Priorität unterbrechbar

- Oft in OS vorhanden für CPU

- Prioritätsumkehr möglich

- Prozesswechsel häufig und teuer

• Raten-monotones Scheduling

- Liu und Layland 1973

- statische Priorität

- kleinste Periode -> größte Priorität

- Frist (deadline) = Beginn der neuen Periode

- Prozess planbar <=> t + längste Ausführungsdauer < deadline

- längste Ausführungsdauer: kritischer Moment

• Deadline Based Scheduling

- dynamische Planung

- EDF: Earliest Deadline First

- Prozess mit kürzester Frist wird aktiviert

- neuer Prozess bereit -> Unterbrechung + neue Fristenauswertung

- Unterbrechbarkeit nötig

- Prioritäten ändern sich

- O(n2)

- QoS-Planung wie raten-monotones Verfahren

- Variante für non-preemptive möglich, Planbarkeit schlechter

• Vergleich

- EDF reagiert flexibler: Jitter, …

• auch in nicht-preemptiven Systemen

- Prozesse Echtzeit-fähig

- Sprachmittel z.B. in RTC++

within (deadline_duration) do

{ do_something

};

• Real-Time Mach (CMU)