# Rechnernetze 2006

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

# Thema

• Technische Kommunikation

- Rechnerkommunikation

- Datenaustausch

- technische Kommunikation zwischen Menschen

- Sprache, Video, … => Multimediakommunikation

• Stichworte

- Telefon, Telefax, …

- Fernsehen

- Mobilfunk, Satelliten

- Lokale Netzwerke

- Filetransfer, E-Mail

- Internet

- Protokolle

• Geschichtliches

schon lange Semaphore

1835	Morse-Telegraph

1861	Telephonie (Reis), 1874 Bell

1865	1. Transatlantikkabel

1891	Automatischer Drehwähler (A. B. Strowger)

1895	Funk (Marconi)

1923	Rundfunk als erster Broadcast-Dienst

1929	Koaxialkabel

1930	Multiplextechnik: Mehrfachnutzung von Leitungen

1936	Fernsehen

1948	Puls Code Modulation

1964	Nachrichtensatelliten

1964	AT&T's PicturePhone, Markteinführung 1969

1966	Glasfaserkabel (Idee C.V. Boys, 1881!)

1980	Internet

1994	WWW

# Inhaltsübersicht

1. Überblick und Taxonomie

1.1 Informationsbegriff (WH)

1.2 Modelle der Kommunikation

1.3 Dienstebegriff

1.4 Verkehrsbeschreibung

1.5 Verbindungen und Topologie

1.6 Namen und Adressen

1.7 Standards

2. Vermittlungsdienste

2.1 Bit- und Bytevermittlung (WH)

2.2 Zellvermittlung (WH)

2.3 Paketvermittlung

3. Protokolle

3.1 Aufgaben und Mechanismen

Synchronisation

Flußkontrolle

Verstopfungskontrolle

Fehlerkontrolle

3.2 Beispiele

TCP

UDP

RTP

XTP

3.3 Protocols considered harmful?

4. Steuerungsdienste

4.1 ISDN-Signalisierung: Q.931

4.2 ATM-Signalisierung Q.2931 und ATM-Forum UNI

4.3 Signalisierungssystem 7 (SS#7)

4.4 ICMP: Internet Control Message Protocol

4.5 Netzwerkmanagement SNMP

# Formales

## Termine:

Vorlesung:	 Dienstag		9:15 – 10:45, R Mm 1020

Übung:	Anmeldung bei Frau Schüttauf

## Dramatis Personae:

Prof. Dr. Konrad Froitzheim

Professur Betriebsysteme und Kommunikationstechnologien

frz@tu-freiberg.de

http://ara.informatik.tu-freiberg.de/Vorlesungen/RN2006.doc

(das ist kein Scriptum!)

Nico Pranke

pranke@math.tu-freiberg.de

## Literatur

- Black, U.: ATM: Foundation for Broadband networks, 1995.

- Black, U.: IP Routing Protocols, 2000.

- Comer, D.: Computer Networks and Internets, 2001.

- Froitzheim, K.: Multimedia Kommunikation, d-Punkt, 1997.

- Halsall, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, 1995.

- Held, G.: Understanding Data Communications, 1996.

- Krüger, G., Reschke, D.: Lehr- und Übungsbuch Telematik, 2000.

- Minoli, D.: Telecommunication Technology Handbook, 1991.

- Naugle, M.: Illustrated TCP/IP, 1999.

- Pecar, J. et al: Telecommunciations Factbook, 1993.

- Stallings, W.: Networking Standards, 1993.

- Stevens, W.R.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1, 1994.

# 1. Überblick und Taxonomie

## 1.1 Informationsbegriff

• Information als mathematische Größe [Shannon, 1948]

- Entropie H = -ld p [bit]

- Existenzbeweise für Quellkodierung, Kanalkodierung

- technisches Problem der Kommunikation

• Übertragung

• Kompression siehe Vorlesungen E-Media und Multimedia

## 1.2 Modelle der Kommunikation

### 1.2.1 OSI

• Open Systems

• definierte Schnittstellen

- Service Access Point (SAP)

- Service Data Units

- Request

- Response

- Confirmation

- Indication

• Peer Protocols

- Protocol Data Units

- Verpackung

• Netzwerkabhängige Schichten

• Übertragung (physical layer)

- ungesicherte Übertragung der Signale über eine Leitung

- Kanalkodierung, Modulation

- Bsp: Leitungskodierung

• Verbindungsschicht (data link, Sicherungsschicht)

- Rahmenbildung (frames)

- Prüfsummen zur Fehlerentdeckung

- evtl. Fehlerbehebung

- Flußkontrolle

- Verstopfungskontrolle / Lastabwehr

- Bsp: HDLC

• Vermittlungsschicht (network layer, Netzwerkschicht)

- Übermittlung zum Kommunikationspartner

- Routing (Weglenkung)

- Flußkontrolle

- Verstopfungskontrolle / Lastabwehr

- IP, X.25

• Netzwerkunabhängige Schichten

• Transportschicht (transport layer)

- gesicherte Nachrichtenübertragung

- Adressierung, Numerierung, Prüfung

- Flußkontrolle

- Ende-Ende Fehlerbehebung

- Bsp: TCP, XTP, TP4

• Verbindungssteuerung (session layer)

- Datenstrom

- Verbindungsaufbau, Dialogsteuerung

- Synchronisation und Wiederaufsetzpunkte

- Bsp: http, ftp, smtp, …

• Darstellungsschicht (presentation layer)

- Daten als Informationsobjekte

- Informationsdarstellung, Kompression und Verschlüsselung

- Transfersyntax zur Datenbeschreibung

- Bsp: html, sgml, ASN.1, …

• Verarbeitungsschicht (application layer)

- benutzende Prozesse

• Leistungsprobleme

- Schnittstelleninflation

- Marshalling-Overhead und Prozeduraufruf

- Prozesswechsel

- schichtinterne Protokolle

- Verpackungsmüll

• konzeptuelle Probleme

- Einteilung in Schichten fraglich

- Funktionsduplizierung

- Konvertierung der Parameter evtl. verlustbehaftet

- Semantikverlust im Stack

- Schichtentimeouts

• Beispiel MAP/TOP, ALF

• Sinnvoll evtl. für Entwurf und Verifikation

### 1.2.2 Komponentenmodell

• Komponenten der Kommunikation

- frei nach Shannon

• Potenzmenge bilden:

- 16 Mengen

- Bsp: {Kanal, Kontrolle, Adapter, Applikation}

• sinnvolle Mengen identifizieren. Drei bleiben übrig:

- {Kanal, Kontrolle, Adapter} - Übertragungsdienste

- {Kanal, Kontrolle, Adapter, Applikation} - Anwendungsdienste

- {Kontrolle, Adapter, Applikation} - Steuerungsdienste

• Weitere Unterteilung

Übertragungsdienste = Übertragung und Vermittlung

• Anordnung der Bereiche

• Übertragungsdienste

- Signalübertragung

- Vermittlung

- Protokolle

• Steuerungsdienste

- Verbindungsaufbau und -abbau, Features

- Netzzugang (Autorisierung, …)

- Netzwerkmanagement?

• Anwendungsdienste

- kennen Medien

- End-zu-End Protokolle (http, ftp, …)

- konsumptive und kooperative Dienste (WWW, Telefon)

- Anwendungselemente (RPCs, RTP, …)

- Verzeichnisdienste (DNS, X.500)

- Endgeräte (Funktelefon)

• Applikationen

- kennen Semantik

- verwenden Anwendungselemente und Anwendungsdienste

- Textprogramme, CSCW, …

• Baukastenprinzip

- mehrere Abstraktionsebenen

- Mechanismenklassen

• Klassen

- Protokollfunktionen

- Fehlerbehandlung

- Flußkontrolle

- Lastkontrolle

- Traffic-Shaping

=> konfigurierbare Dienste

## 1.3 Dienstebegriff

Dienst ist eine Menge von Funktionen, die einem Benutzer  von einem Erbringer  zur Verfügung gestellt werden

• Funktionen unterschiedlicher Abstraktion je nach Dienst

- Dateiübertragung, Datentransport, Read, Write, …

- Verbindungsaufbau, - abbau, …

- SendPDU(packType, parameter)

• Service Access Points SAP

- Dienstschnittstelle, Dienstzugangspunkt

- im OSI-Modell für jede Schicht (X-SAP)

• Diensteprimitive nach OSI

- Bezeichnung: Schicht-Objekt.Primitiv

- Bsp:	T-DATA.request

N-CONNECT-indication

• Verbindungsorientiert

- X-CONNECT.request		X-CONNECT.confirm

- X-DATA.request				X-DATA.confirm

- X-DISCONNECT.request	X-DISCONNECT.confirm

• Verbindungslos

- X-UNITDATA.request(Quell-, Zieladresse, Dienstegüte, Daten)

- X-UNITDATA.indication(Quell-, Zieladresse, Dienstegüte, Daten)

• Dienstegüte (Quality of Service, QoS)

- Geschwindigkeit, Bandbreite, Fehler

- Wahrscheinlichkeit des Verbindungsaufbaus

- Anbieter verspricht bestimmte Diensteigenschaften

• Dienstenutzer erwarten bestimmte Eigenschaften

- QoS an der Benutzungsschnittstelle => Akzeptanz des Dienstes

- Medien und Interaktivität bestimmen Anforderungen

Die Dienstegüte ist eine Menge quantitativer Kenngrößen, die die Eigenschaften eines Dienstes beschreibt.

• Abbildung an Schnittstellen

- Programmabsturz, Rauschen -> Bitfehler

- Knacken, Krachen -> Paketverlust

- Bildrate -> Durchsatz, Ruckeln -> Jitter

### 1.3.1 Dienstegüteparameter

#### 1.3.1.1 Verkehrscharakteristik

• Übertragungsgeschwindigkeit, Bitrate, Bandbreite?

• Schwankungen der Bitrate

• Problem mit Bitrate: nicht alles bitseriell

• Router, Puffer, Protokolle etc.

• Paketrate, Paketgröße, Paketoverhead

• Allgemein:

Durchsatz ist das Verhältnis der Größe einer SDU zu der Zeit, bis die nächste SDU übertragen werden muß (kann).

• Beispiele

- 1 bit / (1 s/64.000) = 64.000 bit/s = 1 byte / (1 s/8.000)

- 1500 byte / (1 s/100) = 150.000 byte/s = 1.2 Mbit/s

• statistische Angaben problematisch

- Zeitraum der Messung unbekannt/unterschiedlich

=> Leaky Bucket etc.

• Transit-Verzögerung (Delay)

- Zeit zum Durchlaufen des Netzes und der Übertragungsprotokolle

- pro SDU

• Verzögerungsschwankung (Delay Jitter)

- Schwankungen der Durchlaufzeit

• Besser:

- Mittelwert (Erwartungswert) = Delay

- Schwankung (Varianz) = Delay-Jitter

• Oder:

- minimale und maximale Verzögerung einer SDU

• Anzahl SDUs pro Zeiteinheit schwankt

- Kompression

- Burstiness

#### 1.3.1.2  Zuverlässigkeit

• Fehlerarten

- Bitfehler einzeln oder als Burst

- Paketverlust (Prüfsumme falsch, Pufferüberlauf)

• Fehlerwahrscheinlichkeit

- Bitfehler P(FB) aus Signal-Rauschverhältnis

- P(FPDU) = P(FB) * LängePDU + P(Pufferüberlauf)

• Fehlererkennung

- Paketverlust, Paketduplizerung oder Datenkorrumpierung

- Prüfsummen auf mehreren Schichten

- Sequenznummern

• Zuverlässigkeitsinformation vom Kanaldekoder

- Soft-Output (Viterbi)

- Wahrscheinlichkeit pro bit: P(0), P(1)

- Auswertung durch Mediendekoder bzw. höhere Schichten

• Fehlerbehebung durch Wiederübertragung

- Retransmission

- selective Retransmit

- Bestätigungen

Automatisch vom Empfänger (positiv, negativ)

auf Anfrage vom Sender

- Zeitüberwachung (timeout)

• Problem Retransmissions bei großen Multicastgruppen

Eine Verbindung zu n Empfängern ist k-zuverlässig (0≤k≤n), falls für jede Dateneinheit gilt, daß sie bei mindestens k Empfängern angekommen ist.

- Unbekannte Gruppen?

• k-deterministisch-zuverlässig

- bei k spezifizierten Mitglieder angekommen

• Ablieferungszeitpunkt in Mehrpunkttopologien

• Voraus-Fehlerkorrektur

- Fehlerkorrigierende Codes

- Blockcodes: Reed-Solomon

- Faltungscode

• Wechselwirkung mit Verkehrscharakteristik

- Burst bei Retransmission

- höhere angebotene Last durch Voraus-Fehlerkorrektur

#### 1.3.1.3 Transaktionsbeschreibung …

### 1.3.2 Dienstegütesemantik

• Best Effort

- LANs, Internet

• QoS an der Benutzungsschnittstelle => Akzeptanz des Dienstes

• Medien und Interaktivität bestimmen minimale Anforderungen

• Aufwand (Preis) bestimmt maximale Anforderung

• Aus der Sicht der Kontrahenden

• Garantierte Dienstegüte

- Pessimistische Annahmen Systemverhalten

- Sehr zuverlässig

- Überreservierung => schlechte Ressourcennutzung

- Bsp. Sprachkanal im Telefonsystem

• Statistische Dienstegüte

- Stochastische Ausnutzung der angeforderten Dienstegüte

- keine Garantie …

- Bsp. Verbindungsmanagement im Telefonsystem

• Dienstegütemanagement im Netz schwierig

- Überwachung

- weitere Zustände

- 'Rerouting'

### 1.3.3 QoS-Anforderungen

| Medium | QoS-Parameter | Werte | Qualitätsvergleich |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio | Verzögerung | ≤ 200 ms | Satellitenverbindung |
|  | Fehler | ≤ 10-2 Pakete | Internet 10-1 |
|  | Durchsatz | 16 kbit/s | Telefon-ADPCM |
|  |  | 192 kbit/s | CD |
| Video | Verzögerung | ≤ 200 ms |  |
|  | Fehler | ≤ 10-2 Pakete | unkomprimiert |
|  |  | ≤ 10-11 | MPEG-komprimiert |
|  | Durchsatz | 1,5 Mbit/s | Videorekorder komprimiert |
|  |  | 140 Mbit/s | TV unkomprimiert |
| Text | Fehler | ≤ 10-3 |  |
|  | Durchsatz | 14 kbit/s | interaktiv |
| Grafik | Fehler | ≤ 10-3 | unkomprimiert |
|  | Durchsatz | 28 kbit/s | interaktiv |
| Bild | Fehler | ≤ 10-2 | unkomprimiert |
|  |  | ≤ 10-11 | JPEG-komprimiert |
|  | Durchsatz | 64 kbit/s | JPEG, interaktiv |

## 1.4 Verkehrsabschätzung

• gemeinsam genutzte Ressourcen: Leitungen, Vermittlungen

=> Multiplex

• feste Multiplex-Schemata

- Verbindungen im Telefonsystem, ISDN-Teilnehmeranschluß

- Ressourcenverschwendung

• statistischer Multiplex

- Ethernet, 'call attempts' im Telefonsystem, Internet

• Probleme im US-Telefonsystem 4/92 - 3/94

# Fehler								Benutzerminuten

=> traffic engineering

• Abschätzung von Multiplex-Effekten

- Eigenschaften der Einzelströme

- zeitliche Kombination

- Auslegung der Ressourcen (Durchsatz, Puffer, Prozessor, …)

• Warteschlangen -Theorie (queueing-theory)

• Annahme: wichtige Verteilungen mit Poissonverteilung

- negative Exponentialverteilung

- Nachrichtenlänge

- Ankunftsrate

• Mittelwerte

-  für mittlere Ankunftsrate

- µ für mittlere Länge/Bearbeitungsdauer

• Angebotene Last = Ankunftrate*Dauer [Erlang]

100 [Benutzer] * 3 Anrufe/Stunde * 0,05 Stunden pro Anruf

= 15 Erlang

• A.K. Erlang 1918

- Anzahl der Anrufe poisson-verteilt

- Dauer der Anrufe poisson-verteilt

=> Blockierwahrscheinlichkeit

- a angebotene Last in Erlang

- n Leitungen

- iterieren bis B(a,n) klein genug

• Warteschlangen

- ankommende Nachrichten kommen in Queue

- werden einzeln abgearbeitet

• Anzahl Schlangen vs. Anzahl Verarbeitungseinheiten

• Warteschlangenmodelle

- Ankunftsmodell/Dienstdauermodell/# Server - Länge Warteschlange

- M = gedächtnisloses Modell (memoryless, Poissonverteilung)

- D = deterministisches Modell

- G = allgemeines (general) Modell

- M/M/1 abgeforscht

- G/G/m-k?

• Sind Ankunftsintervalle poissonverteilt?

- Poisson: große Anzahl unabhängige Benutzer

- Videokompression, MPEG

- TCP's Vegas-Algorithmus reagiert auf Verstopfung

- Netscape-FTP und neue 'Pre-Releases'

• Ist Servicedauer poissonverteilt?

- FTP-Server für wenige Dateien

- Telefonauskunft

• Sind Verkehrsquellen unabhängig?

- Protokolle erzeugen Abhängigkeit (Request-Response)

- Überlast, Verlust und Paketwiederholungen

- besondere Ereignisse (Fußballspiel, Sylvester)

• Fraktales Stromverhalten beobachtet

- MPEG-Video ohne VBV [Garrett, Willinger, 1994]

- Verteilung in verschieden langen Zeiträumen ähnlich

• On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic

- Messungen über mehrere Jahre in echten Netzen

- Bellcore Morristown Research Centre

- [Leland, Taqqu, Willinger, Wilson, 1994]

• Selbstähnlich

- gleichgültig wie stark vergrößert: Bilder ähnlich

- burst, flacheres Gebiet, burst

- Poisson-Modell unzutreffend für Ethernet

• Folgerungen/Maßnahmen

- selbstähnliche Quellen konstruieren

- Meßmethoden für 'Burstiness' entwickeln

- Schluß vom Gesamtverkehr auf Quellen möglich

## 1.5 Verbindungen und Topologie

• Verbindung: Abstraktion der Shannon'schen Kanäle

- Kontext der Informationsübertragung

- fest

- statisch geschaltet

- dynamisch geschaltet

- virtuell

• Verbindungslose Dienste?

- Dateneinheiten enthalten komplette Zielbeschreibung

- Erreichen des Zieles ohne Kontext

- implementierungsbezogene Definition

• Technik verbindungsloser Dienste

- Weglenkung bei jeder SDU neu

- ATM wird aber auch als verbindungsorientiert bezeichnet

- Router verwenden Adress-Cache zur Beschleunigung

=> Eintrag in caches entlang des Pfades = Kontext

• Benutzungssemantik

- Warten auf Bestätigung durch Benutzer

- Kontext um Antworten einzuordnen (Listen von Requests)

- Protokolle auf höheren Ebenen

• QoS in verbindungslosen Diensten?

- Identifikation von Paketen als Teil eines 'flows'

- Reservierung für Flows

- Reservierungsprotokol

• Verkehrsklassen (Internet, ATM, …) brauchen Kontext

- konstante Bitrate

- variable Bitrate

- verbleibender Verkehr

• Leitungsvermittlung und Paketvermittlung

• hard state und soft state

• Verbindungstopologie

- gerichtet (Funk, Fax, ftp, Telefon, …)

- bidirektional (ISDN, V.24, telnet, …)

- Richtungsumschaltung möglich

• asymmetrische Verbindung

- unterschiedliche Dienstegüte je nach Richtung

• Zweipunkt und Mehrpunkt

• Unicast n:1

• Multicast n:m

- n-facher Mehrfachzugriff auf Verbindung

• Nachrichtenreplikation

- in der Quelle

- im Netz

- explizit oder implizit

• Gruppenverwaltung

- statisch/dynamisch

- deterministisch = vollständiges Topologiewissen in einem Gerät

- Zugangsregeln: offen oder geschlossen

• Mehrpunkttopologie im Netz

- normal in LAN's (Ethernet, Token-Ring, PhoneNet, …)

- Mehrfachadressen

- explizite Replikation in vermaschten Punkt-zu-Punkt-Netzen

(z.B. Internet)

- Mehrfachversand

• Broadcast

- AppleTalk NBP, Ethernet ARP

- verteiltes Rechnen

• Skalierbarkeit

- Mehrstufigkeit

- Begrenzung der Reichweite

- MBone, Usenet-News

• Multiplexen und Mischen

• Mehrfachzugriff verursacht Überlagerung

- Sequentialisierung (Multiplexen)

- Mischen

• Multiplexen

- feste Kanalzuordnung (Telefonsystem, SONET, …)

- Verfahren mit dynamischer Zuordnung

- Bsp. Unterhaltung, Konferenz (soziale Protokolle)

• Beispiele dynamischer Verfahren

- Reservierung mit Anmeldung

- Token

- Aloha

- CSMA mit Varianten

• Mischen = Konferenzschaltung

## 1.6 Namen und Adressen

• Endpunktbezeichnung

- Personen, Dienste, Geräte

- Postanschrift ist Tupel

- (Name, Bestimmungsort, Leitangaben, Zustellangaben)

- menschliche Bezeichnung vs. Weglenkungsinformation

• flache und hierarchische Adressen

- Bsp. Pass-Nummer vs. DNS-Name

• Besser: 3 Abstraktionsebenen

- Kommunikationsadressen

- Netzwerkadressen

- Anschlußpunktadressen

• Kommunikationsadressen

- von Menschen benutzbar

- konzeptuelle Beschreibung

- (Dienst/Person, Beschreibung)

- beschreiben Person oder Konzept

- Bsp. URL

• Netzwerkadressen

- technische Beschreibung des Kommunikationszieles

- (Länderziffer, Ortsnetz, lokale Nummer)

- Bsp.: Telefonnummer, IP-Adresse

• Anschlußpunktadressen (Service Point Access)

- eindeutig in einem Kontext

- Hardware-Beschreibung

- (Gerätenummer, Diensteidentifikation)

• Adreßbindung = Abbildung auf untere Klasse

• Kommunikationsadressen

- (Dienstename, Kontextname, Gerätename)

- konzeptuelle Beschreibung

- verständlich für Menschen

• URL Universal Resource Locators/Identifiers

- Dienst://Rechnername[/Pfad][/Datei]

- RFC1738

- http://rr.informatik.tu-freiberg.de/rr.html

- ftp://ara.informatik.tu-freiberg.de/vorlesungen/RN.doc

- Ausnahme: mailto:mueller@informatik.tu-freiberg.de

• Dienst: ftp, http, …

• Rechnernamen sind DNS-Namen

• Pfad und Dateiname entsprechend OS-Konvention

• Oft Dienst auch im Namen wiederholt

- http://www.joeboxer.com

- ftp://ftp1.apple.com/

- besser: <dienst>://info.itu.ch

• Domain Name System (DNS) Namen

- Bsp: info.itu.ch, altavista.digital.de

- Namenssyntax RFC1034

- hierarchisches System

• Länderkennzeichen oder .com, .org., .net, .gov, .mil, .edu, .int

• Dauerstreit um Domainnamen

- McDonalds.com, bau.de

• Neue Domains: .pers, .store, …

• DNS-Adressbindung

- Anfrage an wohlbekannten Nameserver (IP-Nummer)

- dynamisch: erst beim Verbindungsaufbau

- Auskunft vom DNS aus den Servern statisch

- statische Registrierung

- Domain Information Base (DIB)

• name resolver

- Software im Klientenrechner

- verwendet TCP/IP

• Verteilter Algorithmus in RFC1035

- Adressbindung DNS-IP

- Lokalität der Namensbindung

- nichtlokale Anfragen: referral

- iterativ (Nameserver antwortet mit anderer Serveradresse)

- rekursiv (Server fragt andere DNS-Server)

- name cache

• ITU X.500

- Objekt hat Attribute (Attributtyp, Wert)

- Directory Information Tree

- Search Port (yellow pages), Read Port (white pages)

- Welt, Nation, Organisation, Unterorganisation, Personen

• AppleTalk Namen

- <object>.<type>.<zone>

- object: frei wählbare Zeichenkette für Knoten

- type: Dienst, z.B. LaserWriter, AFS-Server

- zone: logisches Netzwerksegment

• Name Bindung Protocol NBP

- Resource-Lookup

- Abbildung direkt auf Anschlußpunktadresse

- =,LaserWriter,* findet alle lokalen PAP-Drucker

• Netzwerkadressen

- technische Beschreibung des Kommunikationszieles

• Nummern-Tupel

- Dienst (oft implizit durch Geräteauswahl)

- Kontext (Subnetz oft impliziert)

- Subnetz {Subnetz}

- lokals Gerät/Leitung

• Telefonsystem

[<Art>] [<Land>] [<Vermittlung>] [<Teilnehmer>] [<Nebenstelle>]

- Art = {extern|Fernverbindung|international|Dienst}

- lokal unterschiedlich

- Anpassung bei mobilen Geräten oft schwierig (siehe GSM)

• Beispiel Telefonnummer

| - |  |  |  | 3939 | in der Universität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokal |  |  | 39 | 3939 | in Freiberg |
| Fernverbindung |  | 3731 | 39 | 4146 | in Deutschland |
| international | 49 | 3731 | 39 | 4146 | im Ausland |

• statische Aufteilung in USA und Kanada: 415-653-9516

- area code bzw. besondere Dienste (800, 900) dreistellig

- Vermittlungscode dreistellig

- Teilnehmer vierstellig

- PBX (Centrex, virtuelle Nebenstellanlage) in Nummernplan integriert

• Deutschland

- Vermittlungsbereich 2-5-stellig (89, 351, 3731, 34491)

- Rufnummer

• ITU Norm E.164

- abgeleitet von Telefonnummern

- Länge durch Wahlbewertungshardware eingeschränkt

- Netzkennziffer (Bsp: 161, 171, 172, 177, …)

- Subadresse

- Endgeräteauswahl im ISDN

- Teilnehmer in Nebenstellenanlagen

• Internet Protocol: IP-Adressen

- IP Version 4 Header: 32 Bit-Adressen

- (netid, hostid)

- (netid, subnetid, hostid): 139.20.16.177 (8B1410B1)

• Adressklassen

- Klasse identifiziert Semantik und Format

- Punktnotation zur Lesbarkeit

- Klasse F reserviert

• Probleme

- zu wenig verwendbare Adressen

- Größe der Routingtabellen begrenzt

- schnelle Cache-Invalidierung durch große benutzte Adressmenge

- hierarchische Weglenkung steigert Effizienz

• CIDR: Classless Inter-Domain Routing [RFC1519]

- flexiblere Längeneinteilung der IPv4 Adressen -> mehr Netze

- Zusammenfassung von Netzbereichen in Routern (Hierarchie)

• Schreibweise: A.B.C.D/n

- Präfix: n Bits (von links)

- 139.20.0.0/16 : tu-freiberg.de

- 139.20.16.0/24:  informatik.tu-freiberg.de

• Flexible Netzwerkgrößen

- kleine Netze möglich: z.B. /27

- oder mehrere Class-C Netzwerke (/24) zusammenfassen: /22 etc.

• Aggregation

- Router fassen Netzwerke mit gleichem Präfix zusammen

- Tabellen kleiner im Speicher und in Paketen

- longest match algorithm

• VLSM: Variable Length Subnet Mask

• IPv6: neuer Header

- Quell- und Ziel-Adresse je 128 bit

- weitere Felder (flow-label, etc) siehe Kapitel 3.5

- 1500 bis 3*1017 Adressen / m2

• Präfix 3 - 10 Bit unterteilt in Klassen

- Unicast, Multicast (1/256)

- Local-Use

- IPX, NSAP-Adressen für ISO CLNP

- 85% future use

• Unicast-Adressen

- 12,5% des Adressraumes

- 4 Stufen

- auch als Anycast-Adressen verwendet

- gekapselte IPv4-Adressen

• Portkonzept

- mehrere Dienste in einem Rechner

- mehrere Verbindungen zwischen zwei Rechnern

- Identifikation der Prozesse

• Well-known-ports für wichtige Internet-Dienste

| 21 | ftp control port |
| --- | --- |
| 23 | Telnet |
| 80 | httpd |
| 111 | Sun Remote Procedure Call |

• Mehrfacher Service auf einem Port

- Kontaktaufnahme über'Anrufport'

- Datenverbindung auf dynamisch zugewiesenem Port

- 'passive ftp'

• Wie finden andere Computer den richtigen Port?

- Anfrage bei zentraler Instanz: port-mapper

- port-mapper vermittelt Dienst und Anfrage

- unterhält Verzeichnis (Dienst, Programm)

- sucht freien Port

- teilt Quelle und Ziel den Port mit

- hat feste Portadresse

• Anschlußpunktadressen

- ohne Bindung von der Hardware verwendet

- (Dienstadresse, Kontextadresse, Geräteadresse)

- (Telefonnummer), Pointer, I/O-Portadressen, …

• IEEE 802.2

- 16 bit oder 48 bit

- 48 bit in LANs

- Multicast: 01 00 5E + 24 bit

• z.B. Ethernet

- 22 bit Organisationskennung (Hersteller)

- 24 bit Seriennummer

- im Ethernet-Chip oder ROM

- Bsp: 08:00:07:1E:5F:8B

• dynamische Festlegung (z.B. LocalTalk)

- beim Einschalten des Gerätes

- zufällig Adresse auswählen

- Paket an diese Adresse schicken

- falls Bestätigung kommt: Adresse bereits vergeben

- falls Timeout: Adresse verwenden

• Adress Resolution Protocol ARP (RFC826)

- welche Ethernet-Adresse gehört zu 134.60.77.7?

- Senden im lokalen Netzwerk nicht über Gateway

- Abbildung muß auch ohne Gateway funktionieren

• Cache mit Tupeln (IP,802.2)

| IP-Adresse | 802.2-Adresse |
| --- | --- |
| 134.60.77.99 | 08:00:08:14:11:2B |
| 134.60.77.77 | 08:00:07:1E:5F:10 |
| 134.60.77.56 | 08:00:07:1E:5E:AB |
| 134.60.77.10 | 08:00:07:1E:AF:FE |

• Falls IP-Nr nicht im Cache

- Ethernet Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

- ARP-Request(gesuchte IP-Adr, eigene 802.2-Adr, eigene IP-Adr)

- ARP-Reply(IP-Adr, 802.2-Adr)

- Eintragen in lokale Tabelle

- Timeout: Gateway-Adr eintragen

• Effizienz von Adress-Systemen

• Technische Einschränkungen

- Hierarchische Weglenkung

- Nummernbereiche identifizieren Vermittlungseinheiten

- 03731 39 XXXX

- kann durch komplexere Adressbindung verbessert werden

- 2006: 439 M Hosts, 232 Adressen => ~10,2%

• Administrative Einschränkungen

- Zuordnung von Gruppen an Verwaltungseinheiten

- Wachstum der Bedarfsgruppe ungewiß

- 139.20.nnn.mmm blockiert 216 Adressen

- Herstellerid im Ethernet

• H-Ratio [Huitema]:

- Maximum 0,30103

- Sättigung zwischen 0,14 und 0,26

- Telefonsysteme: Frankreich: 0,26, USA: 0,24

- 200 Millionen Ethernetadapter: 0,18

- IPv4 2006: 0,27 bei 439 Millionen Hosts

• NAT: Network Address Translation

- auch IP-Masquerading

- Gateway hat eine öffentliche IP-Nummer

- viele nicht-öffentliche IP-Nummern

- nur lokale Signifikanz

• Multiplex vieler n-IP-Nummern auf einer ö-IP-Nummer

- Gateway vermittelt

- Portnummern als Adresserweiterung

- evtl. Konflikte mit Portnummernvergabe

- wohlbekannte Ports im privaten Netz?

• Eigenschaften der Adreßbindung

- Zeitpunkt

- Algorithmus und Antwortzeit

- Flexibilität und Fehlertoleranz

- Wartbarkeit

- Aktualität und Verfügbarkeit

- Hochleistungs-Datenbank

• statische Adressbindung

- fester Zeitpunkt

- hoher Aufwand für die Aktualisierung der Datenbasis

- Voraussetzung: hierarchisches System

- Telefonnummern

- ungeeignet bei mobilen Teilnehmern

- DNS: Eintrag in Nameserver

• dynamische Adressbindung

- beim Verbindungsaufbau

- fortlaufende Adressbindung

- suchende Adressbindung

• überwachende Adressbindung

- System führt Wissen ständig nach

- Heimat-Server und Netzzugangs-Verzeichnis

- für mobile Geräte

- Registrierung

- Ab- und Anmelden beim Ortswechsel

• Anmeldung

- beim Netzzugang

- Auswahl einer zugangslokalen Identität

• Datenaustausch zwischen Zugang und ????

- (Identität, Netzzugang) an Heimat-Verzeichnis

- Eintrag des neuen Tupels in der Datenbasis

- Autorisierung etc.

• Verbindungsaufbau

1. Heimat-Verzeichnis mit statischer Adressbindung finden

2. Bindungsanfrage an Heimat-Verzeichnis

3. Ruf an Zugang schicken

• GSM

- home-location and visitor-location registry

- Zellwechsel führt zu Registriertransaktion

• ITU: Universal Personal Telephony

- Smartcards

- Lesegeräte in allen Telefonen

- drahtlose Registrierung

• Probleme

- viele Update-Transaktionen bei hoher Mobilität

- präzise Bewegungsprofile bei piko-zellulären Netzen-

• suchende Adressbindung

- Aufbau der Orts-Information just-in-time

- Suchmeldung über Broadcast-Kanal (Funk)

- Verbindungsannahme => Standortmeldung beim Netz

## 1.7 Standardisierung

• ISO (International Standards Organization)

• IEC International Electrotechnical Commission

• ITU (International Telecommunications Union)

- ITU-T (CCITT)

- ITU-R (CCIR)

- Zusammenschluß der 'Provider'

• CEPT Conference Européenne des Administration des Postes et des Telecommunications

- BTX-Standard

• ETSI

- European Telecommunication Standards Insitute

- GSM, EuroISDN, Hyperlan, Tetra

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

• Industrievereinigungen

- ATM-Forum

- ECMA (European Computer Manufacturers Association)

• IETF - Internet Engineering Taskforce

# 2. Vermittlungsdienste, insbesondere Paketvermittlung

• Welches Problem wird gelöst?

- N Teilnehmer

- paarweise temporäre Kommunikationsbeziehungen

- 'Verbindungen' = Kontext der Kommunikation

- voll verbundenes Netz: N*(N-1) Leitungen

• Historische Lösungen

- Kurier, Post

- Versammlung, Kino

- Telefon, TV

• Lösungsidee: Sternstruktur

- N Leitungen

- 1 Vermittlungsknoten

- evtl. Multiplex

• Skalierung: Vermaschtes Netz von Sternen

- M Vermittlungen, M<<N

- Leitungen zwischen Vermittlungen ≤ M*(M-1)

- N << N*(n-1) Anschlußleitungen

## 2.1 Bit- und Bytevermittlung

• Zeitlagewechsel

• Zeitkoppelfeld

- Bus mit hoher Übertragungsrate

- Zeitschlitztechnik

• Vermittlung einfach

- Frame[j]:=ET[q];	ET[p] := Frame[j];

- Verbindungssteuerung konfiguriert ETs

• Multicast einfach: m Einheiten empfangen

• Sonderfall Ethernet: Pakete statt Bytes

• Speichervermittlung: Memory Time Switch

- Bytes kommen im Multiplexstrom an

- Eingabe: Bytes werden einzeln adressiert und in RAM geschrieben

- Ausgabe: Bytestrom wird sequentiell aus RAM ausgelesen

- Ähnlich Video-RAM (VRAM)

• Verbindungsteuerung

- Adresstabelle verwalten

- Tupel (Zeitschlitznummer, Speicheradresse)

• Multicast = ein Byte in mehrere Speicherzellen schreiben

## 2.2 Zellvermittlung

• Adressbasierte Vermittlung

- (Eingang, Kennzeichenn-1) -> (Ausgang, Kennzeichenn)

- Dynamische Steuerung der Durchschaltung

- Eingangspuffer und Ausgangspuffer

• Adressaustausch

| Port in | Header | Port out | Header |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 1 | x | 5 |
| a | 4 | w | 6 |
| b | 2 | y | 6 |
| b | 4 | y | 7 |
| c | 3 | z | 8 |
| c | 2 | x | 4 |
| d | 4 | w | 7 |
| d | 3 | z | 7 |

## 2.3 Paketvermittlung

• Paket als Einheit der Vermittlung

- variable Länge

- Verbindungskennzeichen im Paket

• Vermittlung

- m Eingangsleitungen

- n Ausgangsleitungen

• Verbindungskennzeichen

- bestimmt Ausgangsleitung

=> Routing, Weglenkung

• 'Verbindungslose' Paketvermittlung

- Adressabbildung bei jedem Paket

• Internet Protocol (IP)

- Header mit vielen Feldern

- Adressfelder siehe 1.7

• Protokollfunktionen

- Fragmentierung (Tokenring <4500, Ethernet <1500, …)

- 1 PDU => n MTUs

- Größe kann sich auf dem Weg ändern

- Assemblieren (Reihenfolge!)

- Kreisen der Pakete verhindern (TTL)

### 2.3.1 Routertechnik

• Store&Forward

- Eingangsschlange sammelt Pakete

- Ausgangsschlangen vor jeder ausgehenden Leitung

- Adressauswertung ordnet Pakete Queues zu

• Header Processing + DMA

- Input-Queue enthält Pakete

- Output-Queues enthalten Zeiger auf Pakete

- Adressbewertung erzeugt Output-Queue-Elemente

- Direct-Memory-Access von den I/O-Interfaces

• Beispiel Internet Weglenkung

- von ara.informatik.tu-freiberg.de nach www.berkeley.edu

- Programm traceroute

traceroute to arachne-lb.berkeley.edu (169.229.131.92), 64 hops max, 40 byte packets

1  139.20.16.254 (139.20.16.254)  14.654 ms  20.434 ms  0.627 ms

2  139.20.201.240 (139.20.201.240)  1.168 ms  0.576 ms  0.610 ms

3  xr-dre1-ge8-1.x-win.dfn.de (188.1.35.165)  4.884 ms  4.766 ms  5.349 ms

4  xr-pot1-te2-3.x-win.dfn.de (188.1.144.213)  22.298 ms  21.984 ms  22.489 ms

5  xr-fra1-te2-4.x-win.dfn.de (188.1.145.137)  22.454 ms  22.971 ms  22.639 ms

6  dfn.rt1.fra.de.geant2.net (62.40.124.33)  22.118 ms  22.275 ms  26.124 ms

7  abilene-wash-gw.rt1.fra.de.geant2.net (62.40.125.18)  114.030 ms *  114.277 ms

8  atlang-washng.abilene.ucaid.edu (198.32.8.65)  130.817 ms  130.407 ms  134.594 ms

9  hstnng-atlang.abilene.ucaid.edu (198.32.8.33)  151.466 ms  150.996 ms  150.871 ms

10  losang-hstnng.abilene.ucaid.edu (198.32.8.21)  195.027 ms  189.094 ms  189.005 ms

11  hpr-lax-gsr1--abilene-la-10ge.cenic.net (137.164.25.2)  189.082 ms  189.076 ms  188.951 ms

12  svl-hpr--lax-hpr-10ge.cenic.net (137.164.25.13)  196.538 ms  196.466 ms  196.180 ms

13  hpr-ucb-ge--svl-hpr.cenic.net (137.164.27.134)  197.780 ms  198.091 ms  197.761 ms

14  g3-17.inr-202-reccev.berkeley.edu (128.32.0.35)  197.615 ms  197.587 ms  197.914 ms

15  t1-1.inr-211-srb.berkeley.edu (128.32.255.43)  197.499 ms  197.732 ms  197.749 ms

16  arachne-lb.berkeley.edu (169.229.131.92)  198.253 ms  198.019 ms  198.385 ms

• Adressabbildung

- Tabelle (Netz, Kosten, Gateway)

- Tabelle beginnt mit lokaler Information

| Netz | Kosten | Gateway |
| --- | --- | --- |
| alfons | 0 | 0 |
| berti | 0 | 0 |
| saturn | 1 | 1 |
| uranus | 1 | 1 |
| mondrian | 1 | 2 |
| foxtrot | 2 | 2 |
| gulf | 2 | 2 |

- Mitteilungen von anderen verbessern Tabelle (DVA)

- im Prinzip vollständiges Wissen nötig

• Strategie des Routing

- Statische Verfahren mit vorher bestimmten Tabellen

- Dynamische, verteilte Verfahren

- DVRP: Distance Vector Routing Protocol

- Metrik: Hops, Verzögerung, Auslastung, …

- Link State OSPF: Link State Open Shortest Path First

• Cut-Through-Routing

- Adressauswertung sehr schnell

- Paketelemente (Bytes) sofort in den Ausgang bewegen

- Problemfälle konventionell verarbeiten

• Multicastrouting

- Pakete im Router replizieren

- wohin schicken?

- überall ist einfach

- selektiv: Multicastbaum

- evtl. unbekannt

### MBONE: Multicast Backbone

• IP-Multicast

- Steve Deering

- RFC 1112

• spezieller Bereich von IP-Nummern

- Class-D Adressen: En.nn.nn.nn

- 224.0.0.0 to 239.255.255.255

- SendIP normal

- JoinHostGroup  ( group-address, interface )

- LeaveHostGroup ( group-address, interface )

- Besondere Adressen zum Management

• z.B. Ethernet Multicast

- Ethernet Interface entsprechend konfigurieren

• Multicast-Router

- Nachrichten-Replikation

•  MBone

- mrouted in einer Workstations im LAN

- Tunnel zum Transport durch das normale Internet

- zum nächsten mrouted

- Multicast-Pakete in normale IP-Pakete kapseln

- bilden Overlay Netz (virtuelles Netz)

• DVMRP - Distance Vector Multicast Routing Protocol ('dense mode')

- 'flood and prune'

- 'grow back' nach einer gewissen Zeit

• Sparse Mode

- Mehr Wissen über Multicast-Baum

• PIM Protocol Independent Multicast ('sparse mode')

- Beitrittsnachricht an bekannte Rendezvous-Punkte

• MBONE tools (vat, nevot, ivs, nv, vic, sd, wb, rat, …)

• Internet mit mehreren Netzwerken

- verschiedene Routing-Algorithmen in Teilnetzen

- Subnetwork (subnetid, z.B. 139.20.16.80)

- Network (netid, z.B. 139.20.77.80)

- Interior Gateways

- Exterior Gateways

• Das Internet

- heterogene Netzwerke

- Router

- homogenes Internet-Protocol (IP)

• Wer bezahlt?

- 'Peering' Abkommen zwischen Netzwerken: Volumenverhältnis

- Durchleitung zu Subnetzwerken: Pakete, Volumen

- Abrechnung mit Endkunden: pauschal, Zeit, Volumen, Pakete

- Peers gleichen Kosten aus

- Abhängige: decken Kosten und erzeugen Ergebnis

### 2.3.2 Routingalgorithmen und Protokolle

• Distance-Vector-Algorithm [Bellman-Ford]

- Enfernung als Metrik

- Delay, Anzahl Hops, …

• Ablauf

0. jeder Router kennt nur seine Netzwerke + Kosten dorthin

1. jeder versendet Tabelle an die Nachbar-Router

2. Tabellen-update: for (alle nets in den angekommenen Tabellen)

2a. D_net:=D(zum Nachbarn)+D(vom Nachbarn)

2b. if RTable[net] leer: RTable[net].dist:=D_net;

2c. else RTable[net].dist:=min(RTable[net].dist, D_net);

3. weiter mit 1.

4. Tabelle hat vollständiges Wissen über Netzwerk

• Routing Information Protocol: RIP

- Interior gateway protocol (IGP)

- hello-messages alle 30 Sekunden

- timer sorgen für Ausfallsicherheit

- count-to-infinity-Problem

- Tabellen evtl. inkonsistent

• Border Gateway Protocol zwischen autonomen Systemen

- Border Gateway hat Routing-Tabelle für eigenes Netz

- Border Gateway kennt all Router im Core-Network

- Transit-System oder Stub-System

- Tabellenaustausch per TCP-Verbindung

- Routing-policy!

• RIP bis 1979 im Internet

- Queue-Länge als Metrik

- Durchsatz immer gleich (56 kbit/s)

- Schlechte Nachrichten verbreiten sich langsam

- Tabellennachrichten verkehrsintensiv

• Link State Verfahren

- ab 1979

1. Nachbarn und deren Netzadressen entdecken (HELLO-Paket)

2. Metrik-Parameter zu Nachbarn messen (ECHO-Paket)

3. Link-State-Paket zusammenstellen

3. Link-State-Paket an alle Router schicken (Flooding)

4. kürzesten Pfad mit besonderem Algorithmus berechnen

• Dijkstra-Algorithmus

- berechnet günstigsten Pfad

- basiert auf Kosteninformation über Leitungen

- Graphenalgorithmus

• Link State Open Shortest Path First (OSPF)

- Standard im Internet als Interior Gateway Protocol (IGP)

- berücksichtigt verschiedene Metriken

- hierarchische Systeme

- Lastausgleich

- Link-State-Update nur an logische Nachbarn

• Internet Control Message Protocol ICMP

- Wartungsprotokoll

- Desination unreachable, time exceeded, …

- Echo Request und Reply

### 2.3.3 Layer-3 Switching

• Routing ist relativ teuer

- IP-Adresse => physikalische Adresse

- zeitkritische Datenströme: viele Pakete mit gleicher Adresse

• Ethernet-Vermittlungen

- EN-Zieladresse als Vermittlungskriterium

- Hardware zur Adresserkennung

• Route first - then switch

- Routing in Software (Tabellengrösse!)

- Router finden Ethernetadresse des Zieles heraus

- Ethernet-Switches konfigurieren

- im ersten EN-Switch Zieladresse von Gateway auf Ziel ändern

• Fast IP (3COM)

- Zunächst ganz normal Pakete schicken

- Verbindungsaufbau mit NHRP-Request (Next Hop Routing P)

- Router setzt Verbindung auf falls Switched-IP existiert

- Endgerät erhält Ziel-Ethernet-Adresse

### 2.3.4 QoS im Internet

• Einfacher Ansatz: DiffServ (differentiated services)

- mehrere Eingangsqueues

- verschiedene Paketklassen

- Klassifizierung mit Type_of_Service-Feld

• Priority-Queues

- pro Klasse eine Queue

• Deja Vu

- Prioritäten gab es schon oft

- Welche Applikation benutzt niedrige Priorität freiwillig?

- Hohe Priorität = hohe Kosten?

• Internet Integrated Services Architecture

- IISA, IntServ

- alle Einheiten im Pfad müssen QoS unterstützen

- Reservierungsprotokoll

- Zulassung zum Dienst

- Überwachung

• QoS im Internet

- erfordert Verbindungsparadigma

- Reservierung von Ressourcen entlang des Pfades

- eindeutiger Pfad?

- Zulassungsbeschränkungen

• Router: Store&Forward

- Eingangsschlange sammelt Pakete

- Ausgangsschlangen vor jeder ausgehenden Leitung

- Adressauswertung ordnet Pakete Queues zu

• Paket-Scheduling

• Paketklassifizierung?

• Definition: Flow (~ Verbindung)

- Identifikation von IP-Paketen

- IPv6: flowlabel

- IPv4?

• Filterspec

- identifizieren Untermengen im Paketstrom

- Verwerfen von Paketklassen

- getrennt von der Reservierung

• Session + Sender_Template

- Bezeichnung des Stromes durch den Sender

- z.B. IP-Nummern, Port

- referenziert beim Reservieren

• Sender_TSpec

- Obergrenze des Verkehrs vom Sender

• AdSpec

- QoS-Schätzungen vom Netzwerk

- Verzögerung, Durchsatz

- wird auf dem Weg durch das Netzwerk aufgesammelt

• FlowSpec, Flow-Specification

- rudimentäre QoS-Spezifikation

- controlled delay

- predictive QoS, guaranteed QoS

- TSpec: Traffic-Specification:  Peak Rate, Packet Size,

Token-Bucket rate und size

- RSpec: Reveiver-Specification: Rate

• Token Bucket Modell

- Verkehr modellieren

- Verkehr 'formen' (traffic shaping)

- Zufluss von Daten in Bursts

- Zufluss von Token mit konstanter Rate

- Datensenden konsumiert Token

- Bucket-Parameter beschreiben den Verkehrsfluß

- Eimerinhalt entspricht Warteschlangenlänge

• Leaky Bucket Modell

- Leckgrösse bestimmt konstanten Datenfluss

- evtl. mehrere Löcher für mehrere Ströme

- kein Ausgleich zwischen Strömen

#### RSVP: ReSerVation Protocol

• Pfad-Nachrichten vom Sender

- enthalten Flowspec

- erzeugen 'Pfad' im Netz (path state Einträge in Routern)

- enthalten Sender_Template, Session, Sender_TSpec

- werden von Routern periodisch erneut gesendet (flooding)

• Reservation-Request

- von den Blättern zur Wurzel

- rückwärts entlang des Pfades

1. Admission control

2. Reservation: flowspec, filterspec

3. Zusammenfassung von Res. Requests eines Multicast-Baums

- eventuelles Scheitern upstream -> Freigabe

• IP-Multicast und MBone

- Multicast-Baum

- flood-and-prune

- MBone: Multicast-Router und Tunnel

• 'Einklinken' weiterer Empfänger

• Reservierung freigeben

- upstream: ResvTear(session, style, filterspec)

- downstream: PathTear(session, sender-template, …)

- von Sender oder Empfänger

- von Routern nach path-state timeout

• RSVP-Pakete

- Path, Resv, Resv_Confirm

- PathTear, ResvTear

- PathErr, ResvErr

• RSVP-Objekte

- session, sender_template

- style, flowspec, filterspec

- sender_tspec

- Objekt-Klasse und Objekte

• Soft-State

- Gruppen groß und sehr dynamisch (TV-Modell)

- Fehlersituationen in Routern managen?

- Reservierungen verfallen nach kurzer Zeit (path state timeout)

- Quellen senden periodisch 'Path'-Nachrichten

- Empfänger senden periodisch 'Reservation'-Nachrichten

- Paketrate-Kontrolle

• Charging fehlt

# 3. Protokolle

• Ende-zu-Ende Datenübertragung

- Abstraktion benutzter Dienste

- Standardisierung von Operationen

## 3.1 Aufgaben und Mechanismen

• Ende-zu-Ende Verbindungen

• Partner-Prozess finden

- Portkonzept (siehe 1.7)

- Object Request Broker (CORBA, siehe Vorlesung Verteilte Systeme)

• Verbindungsaufbau

- Ressourcen anlegen

- Dienstegüte verhandeln

• Datentransport

- Pipeline-Charakter

- Aufteilen und Verpacken, Fehlerkontrolle

• Verbindungsabbau (Aufräumen)

- Ressourcen im Netz freigeben

- Kontexte in Endgeräten löschen

### 3.1.1 Fehler kontrollieren

• Fehlerarten

- Verlust der Meldung (Router, Puffer im Empfänger, …)

- Verfälschung der Meldung (Bitfehler, Zelle verloren)

- Reihenfolge, Duplikate

• Fehler erkennen

- Sequenznummer

- Prüfinformation (CRC - Cyclic Redundancy Check)

• Nachrichten bestätigen

- neue Protokollelemente

- Bestätigungen (ACK)

- Rückfragen (NACK)

- separate Pakete oder piggyback

• Fehlerkontrolle und Medien

- Audio und Video brauchen keine Wiederholungen

- Text und Bild tolerant gegen Bitfehler

- verschiedene Empfindlichkeit auch in den Daten

- Fehlerkontrolle sollte kontrollierbar sein!

#### 3.1.1.1 a-posteriori Fehlerbehebung

• Erneute Übertragung: Retransmission

- fehlerhaftes/fehlendes Paket wird nochmal übertragen

- go-back-n

- selektive Wiederübertragung

• Aktive Fehlerkontrolle

- NACK bei fehlerhafter Übertragung

- Sender wiederholt auf Anforderung

• Probleme

- wie merkt der Empfänger das ein Paket fehlt?

- was passiert wenn NACK verloren?

- Endlosschleife bei fehlerhafter Rückfrage

• Passive Fehlerkontrolle

- Empfänger passiv

- Zeitüberwachung: Timeout im Sender

• Nachricht bei Ausbleiben der Bestätigung wiederholen

• Wiederholt auch verlorene Meldungen

• Round-trip-delay: Information-Bestätigung ...

#### 3.1.1.2 a-priori Fehlerbehebung

• Forward Error Correction

- Nachrichten mehrmals senden

- Nachrichten in verschiedenen Kodierungen senden

• Fehlerkorrekturinformation

- Reed-Solomon-Codes, Faltungscodes (GSM)

• PET: Priority Encoded Transmission [Albanese, et.al]

- selektive Redundanz für wichtige Komponenten

### 3.1.2 Kapazitäten managen

• Flußkontrolle

- Anhalten des Datenflußes infolge Überlastung im Empfanger

- keine Puffer frei

- Anwenderprogramm verarbeitet zu langsam

- Empfänger kann nicht schneller schreiben

- Papier, Bildspeicher, Platte, zum nächsten Knoten …

• Explizite Flußkontrollbefehle (RR, RNR, X-ON, X-OFF, ...).

• Implizite Flußkontrolle

- Anzahl ausstehender Bestätigungen begrenzt

- Empfänger hält Bestätigung zurück

- Bestätigung nicht zu lange zurückhalten (time-out)

• Fenstertechnik

- Übertragungsfenster = Anzahl unbestätigter Pakete

- Fenster ausgeschöpft => nicht senden

IF packetIn THEN

CASE inPacket.type OF
	Ack :	window:=window+1;

NAck:	Retransmit(inPacket.expectedNumber);

…

END {CASE};

IF packet[bufidx].ready AND (window>0) THEN BEGIN

window:=window-1;

SendPacket(packet[bufidx]);

bufidx := (bufidx+1) MOD cXmitBufferSize

END {then};

• Beispiele für unterschiedliche Fenstergrößen

- ACK enthält Sequenznummer des erwarteten Paketes/Bytes

- weitersenden nach ACK bis Fenster erschöpft

- oft vermischt mit Fehlerkontrolle

- sofortiges Senden individueller ACKs verbessert Durchsatz

• W>1 reduziert round-trip-delay

• Verstopfungskontrolle

- typischer Durchsatzverlauf

-	Puffermangel im Router

-	Leitungsengpässe

• Unterschied zur Flusskontrolle

- ein Phänomen im Netz

- keine Verstopfung im Endknoten

- Kommunikation Netz-Endgerät

• Netz verwirft SDUs

- Reaktion des Endgerätes?

- Beispiel IP und TCP

## 3.2 Beispiele

### 3.2.1 Transmission Control Protocol TCP

• RFC 793 und viele weitere

• Stromorientierter Dienst (Sockets)

- Bytestrom ohne weitere Struktur

- vollduplex

- gepuffert

• Sockets als Benutzungsmodell (service access point)

- Server: passive_open, open_received

- Klienten: active_open -> open_success

- send(daten) -> deliver

- close -> closing -> terminate

• Adresse = IP-Nummer + Port

• Paketformat

- …: 6 Bit zur Signalisierung: URG, ACK, PuSH, ReSeT, SYN, FIN

• Verbindungsaufbau

- Active Open: Verbindungsaufbauwunsch

- Passive Open: ankommende Verbindung wird akzeptiert

- three-way handshake

- SYN, ACK sind Bits im Headerfeld Codebits

- Sequenznummern werden synchronisiert

• Auch andere Verbindungsaufnahme möglich

- active_open auf beiden Seiten

- auch das erste Paket kann Daten enthalten

• Datenaustausch

- sliding window, Byte-basiert

- window advertisement im ACK

- Sequenznummern 32 bit

- adaptive Timeouts basierend auf RTT (round trip time)

- window:= Min(advertisement, congestion_window)

• Verbindungsabbau

- Handshake zum Abbau

- Daten können noch gesendet werden

- warten auf FIN vom anderen Ende

• FIN-Wait

- Verbindungsende

- A hat alles gesendet => schickt Paket mit FIN-flag

- B antwortet mit ACK, hat aber noch Daten

- B schickt Daten

- B schickt FIN mit den letzten Daten

• Die TCP-State-Machine (siehe [W.R. Stevens: TCP …])

Server/passive close					Klient/active close

rot: ankommendes Segment				blau: abgehendes Segment

• eine kurze Kritik von TCP

- einfache Protokollmaschine

- Prüfsumme am Anfang

=> erst Paket vollständig zusammenbauen

dann Prüfsumme eintragen

danach versenden

- Trick: const = trueCHK + fudge

• Fehlerkorrektur nicht abschaltbar

- Flußkontrolle und Fehlerkontrolle vermischt

- Go-back-n Fehlerkorrektur

- Selective acknowledgement (SACK) vorgeschlagen

- bei jedem Paketempfang ACK(höchste# 'in-order')

• Lastabwehr

- Verlust eines IP-Datagrammes => Netzwerk überlastet

- => Congestion-Window verkleinern

- 'self-clocking': ACK=> inc(cwin)

- slow_start [Jacobsen, 1988]

- Timeout: cwin = seg_size; ssthresh = ssthresh/2;

- Slowstart: Paket erfolreich übertragen: cwin = cwin+seg_size;

- bis cwin>ssthresh => congestion avoidance (cwin=cwin+seg_size*seg_size/cwin)

- am Übertragungsanfang zufällige Werte

- Sonderbehandlung für 2*ACK und 3*ACK

• Verbesserung des Fehler- und Verstopfungsverhaltens

- doppelte Acks

- Tahoe: fast Retransmit

- Reno: slow start

- schnell wieder an ordentliche Fenstergröße herantasten

- exponentiell bis ssthresh, dann linear

- Vegas

- trotzdem: Paketverlust ≠ Verstopfung

• Timed Wait Problem

- Verbindungsende

- A hat alles gesendet => schickt Paket mit FIN-flag

- B antwortet mit ACK, hat aber noch Daten

- B schickt Daten

- A-Socket zu + neuer A-Socket offen => falsche Daten

- => A muß Socket noch offenlassen

- Mindestens 2 round-trips

- Absturz an der anderen Seite?

- => Server mit vielen, kurzen Transaktionen

### 3.2.2 User Datagramm Protocol

• Datagrammdienst für die Applikationen

- IP für jeden

- Ports kommen dazu

- Prüfsumme (kann auch abgeschaltet werden)

- Längenfeld

• Einfaches Paketformat

• Keine Fehlerbehandlung

### 3.2.3 RTP: Real-Time Transport Protocol

• Schulzrinne, Casner, Jacobson

• Multicast-Unterstützung

• RTP Data Transfer Protocol

• RTP Control Protocol: RTCP

- Session-Kontrolle

- Datenverteilung messen

• Problem (N)ACK-Implosion

- Multicast

- n Empfänger -> n Receiver-Reports

• Lösung: Reports auf Multicastverbindung

- Verwaltungsverkehr < 5%

- Empfänger überwachen Verwaltungsverkehr

- Bestätigungen auswerten

• Mechanismen

- Receiver Reports: Paketverluste, Jitter, timestamp

- Sender Report: Session-Größe, Uhrsynchronisation

- Source Description

• Skalierbarkeit der Session (Multicast)

- Multicast von RTCP-Paketen

- Sendezeit 'zufällig' wählen

- Gesamtdurchsatz limitieren

• Sender Report (SR)

- Zeitstempel

- Gesamtzahl Pakete und Bytes gesendet

• Receiver Report (RR)

- Gesamtzahl Pakete empfangen

- Gesamtzahl Pakete erwartet

- Jitter

- Letzter SR

• Source Description (SDES)

- Source-ID

- Canonical Endpoint Identifier: <User>@<DNS-name>

- Name, E-Mail Adresse, Ort und Beschreibung (Prosa)

• Payload type mapping (FMT)

- Source-ID

- Typ 8 bit

- Theoretischer Sample-Takt

- IANA-ID (Internet Assigned Numbers Authority)

• Endpaket: BYE

- Quelle beendet Sendung

• Bridge

- Mixer

- Translator

- Synchronization Source, Content Source

• Einfaches Paketformat

### 3.2.4 eXpress Transfer Protocol: XTP

(Literatur: T. Strayer, B. Dempsey, A. Weaver: XTP)

#### 3.2.4.1 Ideen

• Transfer Layer

- Transport-Schicht + Netzwerk-Schicht

- Gründe:	Leistungssteigerung

Integriertes Puffermanagement und Lastabwehr

Verminderte Duplizierung von Mechanismen (siehe X.25!)

• Mechanisms vs. Policy

- flexible Prozeduren

- Verwendung bestimmt Protokoll

• Architektur

• Assoziationen

- Sammlung von Statusinformationen für aktiven Datenaustausch

- Im Sender und im Empfänger

- In Zwischenknoten

- Kontext-Record

• XTP - Vermittlungen (Router)

• Multicast

- ungesichert (blast)

- semi-zuverlässig

Synchronizing Handshake mit StatusRequest und -Report

Verschiedene Heuristiken zur Fehlerkontrolle

• Hardwareimplementierung als Entwurfsziel

• Prozeduren

- Assoziations- und Pfadmanagement

- Datenübertragung

- Raten- und Flußkontrolle

- Fehlerkontrolle

#### 3.2.4.2 Paketformat

• Langwortaligniert, es gibt aber Bitfelder

#### 3.2.4.3 Verbindungsaufbau

• FIRST-Paket

- enthält Zieladresse

- route und key Felder wichtig

- rate-Feld

• In den Vermittlungsknoten

- Pfad durch das Netz finden

- Tabelle mit Tupeln (inroute, Eingangsport, Ausgangsport, outroute)

• Beim Emfänger

- Muß Kontext im 'listen'  Zustand haben

- Abbildung des Tupels (key, route, MAC-Adresse) auf Kontext

- Rückwärtspakete mit route+MSB und key+MSB (= returnkey)

- key-Austausch zur einfacheren Abbildung auf Kontext

#### 3.2.4.4 Datenübertragung

• In DATA und FIRST-Paketen

• Flußkontrolle mit Krediten

• Fehlerkontrolle

- Bytesequenznummern

geben Adresse im Empfangspuffer  an

ein langer Puffer genügt

- Sender fordert Bestätigung an

SREQ- oder DREQ-Bit (DREQ nach 'delivery' beim Klienten)

Empfänger antwortet mit CNTL(rseq) oder CNTL(rseq,span(s))

rseq allein ermöglicht go-back-n

span(s) ermöglichen selective retransmission

- Beispiel (Daten 1..34 bereits gesendet):

-> DATA(seq=35, len =5, data=(35..39), SREQ)

<- CNTL(rseq=15, nspan=2, span1=(20,25), span2=(30,35))

-> DATA(seq=15, len=5, data=(15..19))

-> DATA(seq=25, len=5, data=(25..29))

-> DATA(seq=35, len=5, data=(35..39))

• Verschiedene Verbindungs-Paradigmen auf XTP abbilden

- verbindungsorientiert

- Transaktion

- Datagramm

- zuverlässiges Datagramm

## 3.3 The demise of protocols

• Schichten bremsen den Datenfluß

• Ausführungsfluß im Schichtenmodell

- Applikation

- Systemdienst: Socket-Layer

- Protokoll

- Systemdienst: BlockCopy/Gather

- ATM/AAL (Segmentation)

- System: Scheduler

• Warum?

- Kontextwechsel (Taskswitch) kostet Zeit, Cache ungültig

- Adressräume müssen umgeschaltet werden

=> Datenkopieren oder shared memory

• Datenkopien vermeiden

- CPU-Last, Bus-Last

- Cache-Effizienz

• Beispiel Standard C - Ein/Ausgabe

- getc, putc jeweils mit einem Zeichen

• Integrated Layer Processing

- Beschleunigung von Protokoll-Stacks

- kein Kontextwechsel

- eventuell Threads zur Abstraktion

- nur ein Adressrum

- keine Duplizierung von Funktionen

• Dynamische Dienstegüte

- Quellekodierer kennt Datenstruktur

- Beispiel Fehlerkorrektur:

- Zusammenarbeit Quellkodierer, Protokoll und Kanalkodierer

• Application Layer Framing

- Abbildung (Anforderungen -> QoS -> Netzwerk) komplex

- Dienstegüteverhandlung

- flexible Fehlerkontrolle

• Optical Switching und WDM

- End-to-End Verbindungen

- superschnell

- skalierbar mit schmalen Bändern (präzisen Lasern)

- hochgradig zuverlässig

=> viele Protokoll-Funktionen werden nicht mehr gebraucht

• Baukastenprinzip

- mehrere Abstraktionsebenen

- Mechanismenklassen

• Klassen

- Protokollfunktionen

- Fehlerbehandlung

- Flußkontrolle

- Lastkontrolle

- Traffic-Shaping

=> konfigurierbare Dienste

# 4 Steuerungsdienste

## 4.1 ISDN-Signalisierung: Q.931

• Paketformat

- Protocol Discriminator

Q.931 (5E, NT): 8;

1TR6: 64, 65; …

- Connection Reference

- Nachricht

Setup, Setup-Ack, Call Sent,

Alert, Connect,

Disconnect, Disconn-Ack

- Informations-Elemente

Länge 1: Codesatzumschaltung

1 < Länge < 256:

Called Number,

Calling Number, …

Cause,

Bearer Capability,

Service Indicator …

• Beispielpaket

- Verbindungsaufbau

- Telefonnummer

- evtl. weitere Beschreibung: bearer capabilities

• Prozeduren

- Command / Response für Ebene 3

- implizite Festlegung der Anwendungs-Schicht

• Basic Calling

- Verbindungsaufbau, -abbau

- Status, Information, Progress

- Pakete: Setup, Disc, Alert, …

- nicht besonders komplex

• Verbindungsbezogene Leistungsmerkmale

- Facility Paket

- huckepack in anderen Paketen

- entsprechende Connection reference

• Verbindungslose LM (anschlussbezogen)

- Facility Register, -Status, -Indication,

- besondere Connection Reference

• Informationselemente für LM

- Functional: Facility Information Element

- Stimulus: Feature Activator/Indicator.

• Funktionale Signalisierung

- Remote Procedure Call

- besondere Pakete oder huckepack

- Prozedur (Facility(X)):

 Leistungsmerkmal X ausführen

 Leistungsmerkmal X (nicht)ausgeführt

• 1TR6; DKZ-N1; NT BCS 29; 5E6 (; VN2 )

• Einfaches Beispiel:

- Verbindungsabbau durch Netz

• Mittleres Beispiel:

- Verbindungsaufbau durch Endgerät

• Komplexes Beispiel: Verbindungsaufbau vom Netz

- mehrere Geräte am Bus

- Anbieten der 'kommenden Belegung'

- Prüfen des Dienstes in den Endgeräten

• Annahme des Rufes

• Rücknahme des Angebotes

• Feature Rückruf bei besetzt

• Feature: Rückruf bei frei

• Stimulus Signalisierung

- Terminalbetrieb

- Digital Centrex

- AT&T, NT

• Prozedur für LM

- INFO-Pakete oder huckepack.

-> Knopf gedrückt (Info FA=Button 12)

<- Lampe einschalten (Info FI=LED 12)

• Terminal Management

- Call Appearance

BNx := CAy aktivieren

LEDx := CAy aktiv

- Feature Activator und  Feature Indicator

FAz := Transfer

FIz := Transfer aktiv

- Bsp: Telefon mit 9 Knöpfen

5 Verbindungen (CAs)

4 Features

• z.B. Verbindungsaufbau:

• Verbindungsbezogene LM

• Verbindungsaufbauphase

- Rückruf

- Ring Again

- Anruferindentifizierung (ICLID)

• Asynchronous Multipoint ("Dreierverbindung")

- Flexible Call Offering:

Anklopfen (call waiting)

bevorrechtigte Anrufe (Chefruf)

- Halten und Wiederaufnehmen

Rückfrage

Makeln

- Transfer

• Synchronous Multipoint

- Konferenz

- LAN

• Key-System

- Call Pickup (Rufübernahme)

- Call Park

- Bridging (Aufschalten)

- Rufübergabe (Transfer)

- Sammelanschluß (hunt group)

• Verbindungslose LM

- Ruhe

- Make Set Busy

- Rufumleitung (immer, fallweise, …)

- Information (Gebührenanzeige, Zeit)

- Nachrichten

• Abfrageplatzfunktionen …

## 4.2 ATM-Signalisierung Q.2931 und ATM-Forum UNI

• PVC - Permanent Virtual Circuits

- konfiguriert im Cross-Connect

- mit Attributen cell-rate etc.

- Änderung i.A. manuell

• SVC - Switched Virtual Circuits

- geschaltet auf Anforderung

- automatisch

- Aufbau << 1 sec

• Attribute des Verbindungsaufbaus

- Adressen (called party, calling party)

- Verkehrscharakteristik, QoS

- VPI/VCI als Antwort

• Standardisierung

- Network Network Interface (NNI), PNNI

- User Network Interface (UNI)

- ITU Q.2931

• Fundament Q.931

• Umgebung im ATM

- SAAL: Signalling ATM Adaptation Layer (AAL 5)

- Service Specific Coordination Function (SSCF)

- Service Specific Connection-Oriented Protocol (SSCOP)

- SSCOP: zuverlässige Übertragung (LAP-D Ersatz, entfernt ähnlich)

• Signalisierung mit VPI = 0 und VCI = 5

• ATM-Adressierung

- NSAP-Verpackung

- Domain und Authority Specification, Domain Specific Part

- z.B. E.164 als Adresse

• Adressregistierung basiert auf SNMP

- UNI Management Information Base (MIB) im Endgerät

- ILMI: Interim Local Management Interface

• Setup-Prozedur ähnlich ISDN

- VPI/VCI statt B-Kanal-Identifikation

- QoS und traffic descriptor statt Bearer Capabilities

• Verbindungsabbau sehr ähnlich Q.931

• Überwachung durch Timer

• Mehrpunkttopologien

- basiert auf Punkt-zu-Punkt verbindung

- add party, auch für mehrere Teilnehmer

- drop party

• Modifizierte Informations Elemente (Broadband …)

- Bearer capability (delay, CBR, VBR, …)

- higher und lower layer compatibility

- repeat indicator

• AAL-Parameter (neu)

- Typ: 1, 3/4, 5

- circuit emulation, high quality audio, video, …

- maximale SDU-Größe (AAL 3/4)

- CBR: 64 kbit/s, DS1, E1, n*64, …)

- AAL 5 mode: message oder streaming

- clock und error recovery für AAL 1

• ATM user traffic descriptor

- peak cell rate (forward und backward)

- sustainable cell rate (forward und backward)

- maximum burst size (forward und backward)

• QoS-Parameter: CBR, VBR, ABR, unrestricted

• Connection Identifier: VPI/VCI

## 4.3 Signalisierungssystem 7 (SS#7)

• Common Signalling Channel

- getrennt vom Medienstrom-Netz

- 56 oder 64 kbit/s Links

• Verbindungskontrolle im Netzwerk

- Vermittlungen und Netzwerke

- GSM-ISDN, GSM-GSM, …

• Service Switching Point (SSP)

- Vermittlung

- Netz-Übergabepunkte

- verstecken Endgeräte

• Service Control Point (SCP)

- Rufbewertung

- Wegfindung

- Management des Verbindungsaufbaus

- Prozeduren und Datenbank (VLR, HLR)

• Signalling Transfer Point

- Router zwischen SCPs und SSPs

• Message Transfer Part

- MTP2/Q.703

- entfernt HDLC ähnlich

- MTP3/Q.704, Routing

• SCCP

- Signalling Conn. Control

- => OSI Schicht 3

• User Parts

- Verbindungssteuerung

- Pfade finden

- Leitungen zuordnen

• ISDN User Part

• Mobile Application Part

- MAP

- IS-41 and GSM

- MSC-VLR fragt HLR

- Authentisierung

- Geräte-Identification

- Roaming

• ISDN User Part

- Call Routing aus Datenbankabfrage

- local exchanges und transit exchanges sind SSPs

- IAM: Nummer bewerten, nächste SSP suchen, reservieren

- ACM: Kanal durchschalten

- ANswer Message

• Initial Address Message

- called und calling party number

- forward call indicator

- nature of connection, user service

• Address Complete Message

- charge indicator

- called party status and category indicators (besetzt …)

- echo control indicator

- interworking, holding, …

• ANswer Message

- backward call indicator

- access und network transport

- call reference

- notification indicator

• Siehe: http://www.pt.com/tutorials/ss7/

• Heute auch über IP: IP-STP

## 4.4 ICMP: Internet Control Message Protocol

• Nachrichten der über IP-Datagramme und IP-Router

- echo request/reply für ping

- destination unreachable (code: network, host, protocol, port, …)

- Verstopfungskontrolle (source quench) veraltet

- Umleitung (redirect),

- 'time exceeded' (TTL oder reassembly-timeout)

- Zeitstempel

- transportiert in der Nutzlast von IP-Paketen

• Router-Bekanntgabe und -Suche

## 4.5 Netzwerkmanagement SNMP

• Infrastruktur für Netzwerkmanagement

• Management von Netzwerk-Elementen

- Hosts, X-Terminals, Terminal Server

- Drucker

- Router

- alle Netzwerk-verbundenen Geräte (Variablen-Definition …)

• Funktionen

- Statusabfrage => Object-Variable lesen (get request)

- Funktionen konfigurieren: Object-Variable setzen (set request)

- Alarme (traps)

• Komponenten

- Management Information Base (MIB): RFC 1213

- Structure of Management Information (SMI): RFC 1155

- Simple Network Management Protocol (SNMP): RFC 1157

• Management-Station

- Protokoll, MIB, Grafisches UI

• Agent

- Protokoll, MIB

• Structure of Management Information (SMI)

- Datentypen

- skalare Typen

- Tabellen: 2-dimensionale Arrays

| INTEGER | - 231 .. 231-1 |
| --- | --- |
| UInteger32 | 0 .. 232-1 |
| Counter32, Counter64 | nur aufwärts zählen, Wrap around |
| Gauge32 | zu- und abnehmen, bleibt bei 232-1 stehen |
| TimeTicks | zählt 10 msecs |
| OCTET STRING |  |
| IpAddress | 4 Byte |
| PhysAddress | z.B. 6 Byte Ethernet Adresse |
| DisplayString | String, NVT-ASCII |
| OBJECT IDENTIFIER |  |
| Opaque | Bitfeld |
| BIT STRING | Bits mit Namen |
| SEQUENCE | zur Definition von Datenstructuren |

• Namensgebung: Object Identifier

- Punkt-Notation

- Baumstruktur

• ASN.1 Makro zur Definition von Objekten (Basic Encoding Rules)

- SEQUENCE, SEQUENCE OF, OBJECT TYPE

- Vergabe von Namenselementen

- not accessible, read, read/write

• Vordefinierte Objekte (RFC 1213, MIB-II)

- system: Gerätedaten (displaystring, sysUpTime, sysName…)

- interface, at (address translation (ARP-cache))

- ip, icmp, tcp, udp

- routing tables

- traps (siehe unten)

• Beispiel udp

- Anzahl Pakete für Ports ohne Listener

- Anzahl sonstiger Fehler (checksum, …)

• Bezeichnung

- 1.3.6.1.2.1.7.4.0

- iso.org.dod.internet.mngt.mib.udp.udpOutDiagrams.0

- abgekürzt: udpOutDiagrams.0

- normale Variablen: 0 anhängen

• Tabellen-Objekt-Bezeichnung

- Tabellen immer aufsteigend sortiert

- Zugriff Spalte-Zeile

- 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.0.0.0.0.161 - udpLocalPort.0.0.0.0.161

• Bsp: snmpi

c:\iptools\> snmpi -a eincomputer -c geheim

snmpi> get udpInDatagrams.0 udpNoPorts.0

udpInDatagrams.0=2345677

udpNoPorts.0=12

snmpi> next

udpInErrors.0=33

snmpi> quit

c:\iptools\>

• SNMP Protokollelemente

• SNMP PDU

• trap

tryp type: coldStart, warmStart, linkDown, linkUp,…